# 介孔硅干凝胶组织修复生物材料的研究

### 论文摘要

本研究采用溶胶-凝胶法,以表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）为致孔剂,合成了介孔硅干凝胶生物医用组织修复材料。研究了原料不同配比和烧结条件对介孔硅干凝胶材料性能的影响。结果表明：正硅酸乙酯（TEOS）及水的量分别固定为300mL和400mL时,当十六烷基三甲基溴化铵加入量为40g时,合成的介孔硅干凝胶（C40）具有良好的介孔结构和外观形貌,且介孔硅干凝胶是含有大量羟基基团和Si-O键的非晶材料。以表面活性剂三嵌段共聚物P123为模板剂,制备了含钙有序介孔硅干凝胶材料,该材料具有高的比表面积和均一的孔径。含钙介孔硅干凝胶在模拟体液里,其表面能够形成磷灰石,表明该材料具有很好的生物活性。用MC3T3-E1细胞与介孔硅干凝胶材料的联合培养,结果显示该材料能够促进细胞增殖,表明该材料具有良好的细胞相容性。含钙介孔干凝胶可以有效地促进血液凝结,随着材料用量和含钙量的增加,凝血效果增强,表明该材料具有很好的止血性能。制备了含铜及银的介孔硅干凝胶材料,这两种材料都具有良好的介孔结构,且铜元素的引入对材料的介孔结构无明显影响。含铜介孔材料可缓释出铜离子,且对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌有很好的抗菌性,而含银抗菌材料对大肠杆菌也具有很明显的抗菌性。用含铜介孔材料治疗新西兰大白兔皮肤创伤,结果表明：含铜抗菌材料能够促进皮肤快速愈合。两种材料的抗菌效果对比说明,银元素具有比铜元素更强的抗菌能力。通过细胞实验,研究含银介孔硅干凝胶材料的细胞相容性,结果显示：当银含量降低到一定程度时,该材料无细胞毒性。合成了大孔径（大于15nm）结构的介孔材料PSX,其对牛血清蛋白具有强有效的吸附能力,且有很大的吸附量。用PSX与MC3T3-E1细胞联合培养,结果表明：材料对细胞没有毒性；不影响细胞的生长和粘附。因此,大孔径介孔材料具有优良的吸附和生物相容性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 生物功能材料的应用机理

- 1.2 骨修复材料的研究现状

- 1.2.1 生物源骨

- 1.2.2 有机高分子类材料

- 1.2.3 生物活性陶瓷类

- 1.2.4 金属及合金材料

- 1.2.5 复合生物材料

- 1.3 皮肤创伤愈合

- 1.3.1 外用药物制剂

- 1.3.2 传统皮肤敷料

- 1.3.3 现代创伤敷料

- 1.4 硅基组织材料的修复机理

- 1.5 介孔纳米结构材料

- 1.5.1 多孔无机材料的分类

- 1.5.2 具有有序孔结构的介孔材料

- 1.5.3 介孔材料的生成机理

- 1.5.4 介孔二氧化硅材料的合成与制备方法

- 1.6 本课题研究目的和内容

- 第二章 介孔硅干凝胶材料的制备与表征

- 2.1 前言

- 2.2 原料和设备

- 2.2.1 原料

- 2.2.2 实验设备

- 2.3 材料和方法

- 2.3.1 介孔硅干凝胶材料的制备

- 2.3.2 测试分析方法

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 氮气吸附分析

- 2.4.2 材料表面与微观形貌

- 2.5 小结

- 第三章 含钙有序介孔硅干凝胶材料的制备与性能研究

- 3.1 前言

- 3.2 原料和设备

- 3.2.1 原料

- 3.2.2 实验设备

- 3.3 材料和方法

- 3.3.1 含钙介孔硅干凝胶材料的制备

- 3.3.2 测试表征分析方法

- 3.3.3 材料吸附性能测试

- 3.3.4 材料生物活性研究

- 3.3.5 细胞生物相容性

- 3.3.6 材料止血性能测试

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 氮气吸附分析

- 3.4.2 材料的表面微观形貌

- 3.4.3 材料的吸附性能分析

- 3.4.4 材料的生物活性

- 3.4.5 材料的细胞相容性

- 3.4.6 材料的止血性能

- 3.5 小结

- 第四章 抗菌纳米介孔硅干凝胶材料的制备与性能研究

- 4.1 前言

- 4.2 原料和设备

- 4.2.1 原料

- 4.2.2 实验设备

- 4.3 抗菌介孔硅干凝胶材料的制备与方法

- 4.3.1 材料的制备

- 4.3.2 材料表征分析方法

- 4.3.3 铜离子释放分析

- 4.3.4 材料的抗菌性能测试

- 4.3.5 体内实验

- 4.3.6 细胞毒性测试

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 含铜材料的表征分析

- 4.4.2 含铜材料的成份分析

- 4.4.3 铜离子释放

- 4.4.4 含铜材料的抗菌性能

- 4.4.5 含铜材料的皮肤愈合实验

- 4.4.6 含银材料的表征

- 4.4.7 含银材料的抗菌实验

- 4.4.8 含银材料的细胞毒性实验

- 4.7 小结

- 第五章 大孔径介孔硅干凝胶材料的制备与性能研究

- 5.1 前言

- 5.2 原料和设备

- 5.2.1 原料

- 5.2.2 实验设备

- 5.3 材料的合成与方法

- 5.3.1 材料的制备

- 5.3.2 材料表征分析

- 5.3.3 材料吸附性能测试

- 5.3.4 细胞生物相容性

- 5.4 结果与讨论

- 5.4.1 材料的表征

- 5.4.2 材料的吸附性

- 5.4.3 材料的细胞相容性

- 5.5 小结

- 第六章 全文总结和课题延伸

- 6.1 全文总结

- 6.2 创新点

- 6.3 课题延伸

- 参考文献

- 致谢

- 在读期间撰写的论文

- 卷内备考表

### 相关论文文献

- [1].有序介孔硅及其功能化材料吸附去除挥发性有机污染物的研究进展[J]. 科学家 2016(15)

- [2].介孔硅材料在止血应用方面的研究进展[J]. 中国塑料 2019(02)

- [3].氨基表面修饰有序介孔硅对槲皮素的载药性能及药物释放影响研究[J]. 中国药学杂志 2013(11)

- [4].有序介孔硅对苯胺蓝染料吸附脱色研究[J]. 咸阳师范学院学报 2018(02)

- [5].功能化介孔硅纳米载体的设计及其应用[J]. 科学通报 2015(12)

- [6].无序介孔硅复合纳米结构的制备与慢活化行为[J]. 高等学校化学学报 2017(05)

- [7].生物分子“盖帽”的介孔硅药物控释系统[J]. 功能材料 2017(04)

- [8].纤维介孔硅纳米材料研究进展[J]. 江西化工 2016(06)

- [9].啶虫脒/介孔硅缓释体系的一步法制备及其释药行为[J]. 仲恺农业工程学院学报 2018(01)

- [10].介孔硅铝材料上合成水杨酸甲酯的研究[J]. 燃料化学学报 2011(04)

- [11].介孔硅纳米储存器在智能药物释放系统的应用[J]. 化学进展 2011(11)

- [12].介孔硅基分子筛吸附去除挥发性有机化合物的研究进展[J]. 材料导报 2020(15)

- [13].有序介孔硅材料主-客体组装及应用研究[J]. 化学进展 2015(10)

- [14].“粉煤灰合成有序介孔硅及其应用”综合性专业实验的设计[J]. 化学教育(中英文) 2020(22)

- [15].介孔硅上芘荧光团在氟离子测定中的应用[J]. 化学研究与应用 2009(09)

- [16].中空介孔硅铝球形分子筛的制备及催化裂解性能[J]. 无机化学学报 2013(10)

- [17].模板法合成介孔硅酸钙及其对重金属离子的吸附性能[J]. 环境化学 2016(09)

- [18].氨基功能化介孔硅材料对SO_2吸附性能研究[J]. 广东化工 2015(11)

- [19].基于微拉曼光谱技术的氧化介孔硅热导率研究[J]. 物理学报 2008(01)

- [20].介孔硅材料及化学改性在水处理中的应用[J]. 环境保护科学 2008(03)

- [21].C8修饰的胺丙基有序杂化介孔硅胶的制备及其性能研究[J]. 新疆医科大学学报 2012(03)

- [22].生物可降解介孔硅纳米粒的研究进展[J]. 药学学报 2018(05)

- [23].pH响应性聚合物修饰的空心介孔硅球的制备[J]. 化学工业与工程 2017(02)

- [24].介孔硅纳米颗粒对水稻镉吸收的影响[J]. 中国土壤与肥料 2016(02)

- [25].大孔径高比表面积介孔硅泡沫的制备和表征[J]. 武汉理工大学学报 2013(06)

- [26].介孔硅-二硫化钼复合材料对有机染料吸附能力的研究[J]. 化学工程与装备 2019(08)

- [27].介孔硅酸钙的合成及其对Pb(Ⅱ)的吸附性能[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [28].APTES改性介孔硅的制备及对重金属离子的吸附性能研究[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [29].微孔淀粉复合介孔硅酸钙材料止血性能的研究[J]. 临床急诊杂志 2016(11)

- [30].硬脂酸单甘酯模板法制备介孔硅材料及功能化[J]. 化学工业与工程 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8245cc9e91f2603539e3f3d2.html