# MIMO通信系统中空时编码的预编码研究

### 论文摘要

MIMO（Multiple-Input Multiple-OutPut）系统是未来宽带无线移动通信的关键技术之一,采用多天线技术来抑制信道衰落,利用MIMO技术极大的提高了系统的通信容量,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,频谱利用率可以成倍地提高,同时也可以提高信道的可靠性,降低误码率,因此,MIMO技术受到了广泛关注。空时编码技术是达到或接近1MIMO无线信道容量的一种可行、有效地方法,它包括基于发射分集的空时编码和空间复用技术。MIMO系统存在的多址干扰和多径衰落会造成接收信号的失真、畸变,为解决这一问题需要提出有效的空时信号处理方案。信号检测技术就是从接收机端解决用户间干扰的一种有效方法。MIMO系统中的预编码技对发射信号进行预处理,可以减少接收机的复杂度,降低符号间的干扰,通过利用反馈的信道信息达到提高系统性能的目的。本文首介绍了MIMO系统的基本原理及其相关的衰落信道模型和分集技术,接着介绍了MIMO系统中的信号检测技术,然后介绍了空时编码技术的原理和设计准则,分析了基于发射分集技术的空时编码技术,以STBC（Space-time Block Code）编译码为例介绍其设计准则,并对采用不同的收发天线个数的空时分组编码方案的性能进行了仿真分析。最后着重研究了MIMO系统中空时编码的预编码技术,提出了一种带反馈的空时分组码预编码方案,研究了基于信道统计信息的线性预编码,对基于迫零（ZF）准则和最小均方误差（MMSE）准则的线性预编码设计进行了仿真比较,给出了基于成对差错概率（PEP）准则的线性预编码设计,并对采用此设计准则的空时分组编码预编码方案进行了仿真比较。仿真表明采用基于成对差错概率（PEP）准则的线性预编码设计,使得MIMO系统性能有明显的提升。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 研究背景及意义

- 1.2.1 MIMO技术

- 1.2.2 MIMO系统中的空时编码技术

- 1.2.3 MIMO系统中的预编码技术及研究现状

- 1.3 本文的主要工作及内容安排

- 2 MIMO系统与信号检测技术

- 2.1 移动无线信道传播特性

- 2.1.1 大尺度衰落

- 2.1.2 小尺度衰落

- 2.1.3 无线衰落多径信道模型

- 2.2 分集合并技术

- 2.2.1 分集技术

- 2.2.2 分集合并方法

- 2.3 MIMO无线通信系统

- 2.3.1 MIMO系统信号模型

- 2.3.2 MIMO系统的主要特征

- 2.4 信号检测技术

- 2.4.1 信号检测技术的提出

- 2.4.2 迫零（ZF）检测

- 2.4.3 最小均方误差（MMSE）检测

- 2.4.4 非线性干扰检测器

- 2.4.5 仿真结果

- 2.5 本章小结

- 3 MIMO系统中的空时编码技术

- 3.1 空时编码模型

- 3.2 空时编码的设计准则

- 3.2.1 慢衰落瑞利信道的编码设计准则

- 3.2.2 快衰落瑞利信道的编码设计准则

- 3.3 空时编码的性能指标

- 3.4 空时网格编码

- 3.4.1 空时网格编码的编码方案

- 3.4.2 空时网格编码的译码方案

- 3.4.3 空时网格编码性能分析

- 3.5 空时分组编码

- 3.5.1 Alamouti空时分组编码方案

- 3.5.2 Alamouti译码

- 3.5.3 Almouti编码性能仿真

- 3.6 本章小结

- 4 MIMO系统中空时分组编码的预编码

- 4.1 MIMO空时系统中的预编码技术

- 4.1.1 预编码概述

- 4.1.2 线性预编码

- 4.2 空时分组码预编码方案

- 4.3 空时分组编码的预编码矩阵设计

- 4.3.1 预编码的设计准则

- 4.3.2 基于成对差错概率（PEP）准则的预编码矩阵设计

- 4.4 仿真结果及分析

- 4.5 本章小结

- 5 结论与展望

- 参考文献

- 个人简历 在学期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于MIMO类脑情感学习回路的横-纵向综合控制驾驶员模型[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(01)

- [2].大规模MIMO系统导频污染问题研究[J]. 无线互联科技 2020(04)

- [3].基于自适应MIMO技术的深空探测对流层延迟预测[J]. 红外与激光工程 2020(05)

- [4].基于黎曼流形的MIMO雷达目标检测方法[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2020(03)

- [5].5G室内分布系统建设方案及MIMO技术使用分析[J]. 数字技术与应用 2020(05)

- [6].探究MIMO技术在短波通信基带处理中的应用[J]. 产业科技创新 2019(05)

- [7].一种MIMO非高斯振动的逆多步预测法[J]. 振动.测试与诊断 2020(04)

- [8].基于升空大规模MIMO平台的无源定位方法[J]. 通信技术 2020(06)

- [9].角度估计辅助量子密钥分发的毫米波大规模MIMO系统安全传输方案[J]. 信号处理 2020(08)

- [10].MIMO雷达抗有源干扰性能分析[J]. 科技风 2020(32)

- [11].联合时移和空间划分方法抑制大规模MIMO导频污染[J]. 通信学报 2017(02)

- [12].大规模MIMO天线设计及对5G系统的影响分析[J]. 网络安全技术与应用 2017(05)

- [13].MIMO系统中均衡与预编码技术的对比研究[J]. 信息通信 2017(07)

- [14].基于空时域压缩的大规模MIMO导频污染抑制算法[J]. 计算机工程 2017(07)

- [15].5G大规模MIMO高低频信道模型对比探讨[J]. 移动通信 2017(14)

- [16].大规模MIMO系统中功率分配算法的能效研究[J]. 郑州大学学报(工学版) 2017(04)

- [17].空间调制系统检测方法在5G大规模MIMO中的应用研究[J]. 科技资讯 2015(34)

- [18].大规模MIMO系统中导频污染研究进展[J]. 广东通信技术 2016(05)

- [19].大规模MIMO系统中导频污染空域降低方法[J]. 通信技术 2016(08)

- [20].大规模MIMO预编码算法研究与分析[J]. 通信技术 2016(09)

- [21].基于集中式MIMO雷达的多目标跟踪功率分配优化算法[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [22].基于大规模MIMO技术的5G无线信道建模及仿真[J]. 邮电设计技术 2020(07)

- [23].全双工大规模MIMO中继频谱效率研究[J]. 通信技术 2017(02)

- [24].航空发动机MIMO系统的闭环辨识与故障诊断算法[J]. 测控技术 2017(04)

- [25].大规模MIMO下最优预编码选择策略研究[J]. 电视技术 2016(05)

- [26].MIMO系统中空时编码性能仿真和分析[J]. 电信科学 2015(02)

- [27].对MIMO雷达角度欺骗干扰研究[J]. 电子测量技术 2015(03)

- [28].MIMO双基地雷达及其应用展望[J]. 大众科技 2015(04)

- [29].大规模MIMO系统中基于子空间跟踪的半盲信道估计[J]. 应用科学学报 2015(05)

- [30].MIMO技术在煤矿井下通信中的应用[J]. 科技视界 2015(33)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/825bace3d998199f0a167e8d.html