# 星形图上无死锁受限条件及路由算法

### 论文摘要

由于具有正则性、对称性、可嵌入性、并行性和可扩展性等优良特性,星形图(Star Graph)和超立方体(Hypercube)互联网络受到了研究者们的广泛关注,成为并行计算机互联网络中的重要拓扑结构。随着现在的并行计算机互联网络规模越来越大,网络中出现处理机故障或处理机间的链路故障的可能性也越来越大;这就使得并行计算机互联网络的容错性及其研究也变得越来越重要,因此,设计具有较好容错性的路由算法对并行计算机互联网络有着重要意义。 到目前为止,人们已经对星形图和超立方体互联网络的拓扑特性及其容错模型与容错路由算法方面分别进行了深入的研究,并基于星形图和超立方体互联网络的拓扑特性分别建立了一些容错模型及其容错路由算法,但是仍有许多问题有待研究。本文研究星形图互联网络的受限条件的无死锁路径算法和超立方体互联网络的安全通路容错算法。 在对星形图互联网络的拓扑特性及其容错模型与容错路由算法方面,针对星形图中可能产生死锁的问题,本文对星形图上无死锁的路径算法进行了研究,得到了星形图上的二类最小无死锁受限条件,并给出了一个满足该二类最小无死锁受限条件的无死锁路径算法。此外,本文还提出了星形图上两类基于单缓冲和双缓冲技术的无死锁受限条件,并给出了相应的无死锁路径算法。 在对超立方体互联网络的拓扑特性及其容错模型与容错路由算法方面,本文首先综述了目前国内、国际上在超立方体互联网络研究方面所做的主要研究工作,并基于已有的一些研究成果,提出了一种新的超立方体互联网络的容错模型及其容错路由算法:即基于安全通路向量的容错模型SPV(Safety Path Vectors)及其容错路由算法。与基于最优通路矩阵的容错模型OPM(Optimal Path Matrix)以及基于扩展最优通路矩阵的容错模型EOPM(Extended Optimal Path Matrix)及其容错路由算法相比较,SPV的存储开销指数级低于OPM和EOPM的存储开销,而且SPV能记录到OPM和EOPM无法记录到的最优通路信息。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 星形图与超立方体互联网络简介

- 1.1.1 星形图互联网络简介

- 1.1.2 超立方体互联网络简介

- 1.1.3 星形图与超立方体互联网络的比较

- 1.2 课题研究的意义

- 1.3 国内外研究现状分析

- 1.3.1 星形图互联网络拓扑特性与路由算法的研究

- 1.3.2 超立方体互联网络拓扑特性与路由算法的研究

- 1.4 本文的主要研究内容

- 1.5 本文结构

- 第2章 星形图上最小无死锁受限条件及无死锁路由算法

- 2.1 概述

- 2.2 预备知识

- 2.3 最小无死锁受限条件及无死锁路由算法

- 2.3.1 最小无死锁受限条件

- 2.3.2 满足最小无死锁受限条件的路由算法

- 2.4 试验结果及分析

- 2.5 小结

- 第3章 星形图上基于单缓冲机制的无死锁路由算法

- 3.1 概述

- 3.2 预备知识

- 3.3 基于单缓冲机制的无死锁路由算法

- 3.4 试验结果及分析

- 3.5 小结

- 第4章 星形图上基于双缓冲机制的无死锁路由算法

- 4.1 概述

- 4.2 基于双缓冲机制的无死锁路由算法

- 4.3 试验结果及分析

- 4.4 小结

- 第5章 超立方体互联网络中基于安全通路向量的容错模型及其容错路由算法

- 5.1 概述

- 5.2 基于安全通路向量的容错模型及性质分析

- 5.2.1 预备知识

- 5.2.2 SPV容错模型的构造

- 5.2.3 SPV容错模型的性质

- 5.2.4 安全通路向量的赋值算法

- 5.3 基于安全通路向量的容错路由算法与性能分析

- 5.3.1 基于安全通路向量的容错路由算法

- 5.3.2 性能分析与比较

- 5.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A（攻读学位期间所发表的学术论文目录）

### 相关论文文献

- [1].“对分易”平台在《路由与交换实验课》中的应用[J]. 现代农村科技 2020(03)

- [2].互联网路由可信验证与感知分析技术[J]. 电子技术与软件工程 2020(06)

- [3].EPON系统的三层路由及接口设计[J]. 通信电源技术 2020(10)

- [4].一种电力通信网最大不相交双路由配置方法[J]. 电力系统保护与控制 2016(05)

- [5].单光子量子路由的耗散影响[J]. 量子光学学报 2016(02)

- [6].通信生产楼出局路由的建设方案探讨[J]. 广东通信技术 2020(10)

- [7].基于机器学习的智能路由算法综述[J]. 计算机研究与发展 2020(04)

- [8].面向物联网应用的能效感知路由[J]. 现代电子技术 2019(22)

- [9].浅析三种路由的灵活应用[J]. 网络安全和信息化 2016(05)

- [10].基于反馈可信度的可信机会路由转发模型[J]. 计算机工程与应用 2017(08)

- [11].VLAN之间通信的两种实现方式——三层交换或单臂路由[J]. 科技创新与应用 2016(25)

- [12].无线网络编码机会路由综述[J]. 信息通信 2016(08)

- [13].ZigBee网络的路由算法分析[J]. 互联网天地 2015(07)

- [14].互联网智能路由架构及算法[J]. 电信科学 2020(10)

- [15].设计安全路由的3项基本要素[J]. 金融科技时代 2013(01)

- [16].覆盖网随机路由方法[J]. 小型微型计算机系统 2013(05)

- [17].浅谈软路由和硬路由[J]. 电脑知识与技术 2010(02)

- [18].自私路由及其解决方法[J]. 科技资讯 2008(29)

- [19].强化学习框架下移动自组织网络分步路由算法[J]. 国防科技大学学报 2020(04)

- [20].空间延迟/中断容忍网络的接触图路由研究综述[J]. 软件学报 2019(02)

- [21].协作中继节点选择的动态地理协作路由算法[J]. 计算机工程与设计 2017(02)

- [22].基于多蚁群算法的电力通信网路由配置机制[J]. 北京邮电大学学报 2017(S1)

- [23].单臂路由及三层交换机实现VLAN通信的比较[J]. 电脑知识与技术 2016(06)

- [24].路由优化的方式——路由重分布及其配置方法[J]. 电子技术与软件工程 2016(11)

- [25].分段路由网络研究及其在流量工程中的应用[J]. 电信科学 2016(06)

- [26].基于移动自组网一种稳定性增强路由的研究[J]. 微型电脑应用 2015(03)

- [27].基于位置信息的车联网路由恢复方法[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2015(08)

- [28].一手“掌”控.远程控制路由[J]. 电脑爱好者 2014(01)

- [29].基于路由重分发技术及其虚拟网络实验研究[J]. 软件 2013(11)

- [30].基于核心节点全局计算与存储的路由模拟策略[J]. 科技致富向导 2011(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8268982abd124767e36227e3.html