# 石英挠性加速度计的标定与温度补偿研究

### 论文摘要

加速度计是惯性导航、惯性制导、惯性测量和控制检测设备的核心测量元件,广泛应用于航空、航天、国防等尖端技术领域及铁路、桥梁、建筑、车船、机械、石油化工、冶金、交通运输等国民经济领域。随着技术的不断进步,对于加速度计的精度、可靠性等要求越来越高。因此,对加速度计的主要参数进行标定分析,建立模型降低随机误差及温度等因素对其输出的影响,以提高加速度计的使用精度,就显得尤为重要。本论文以863海洋分技术为背景,对捷联姿态测量系统中的重要惯性器件——加速度计进行了调查研究,分析了加速度计静态参数的标定方法,提出了捷联姿态测量系统中加速度计组合及其安装误差的标定方案,建立了标定误差校验模型；针对本系统使用的石英挠性加速度计,介绍了其结构和原理,分析了其主要的误差源,并在重力场翻滚实验中采用十二点法和四点法进行了大量的实验,通过实验标定出了常温下加速度计的零偏、标度因数及二阶非线性系数等参数,根据实验数据分析了其启动时间、重复性、稳定性等静态特性,建立了适合系统应用的误差模型方程和安装误差补偿模型；分析了加速度计输出随机误差,建立了随机误差的AR模型；设计制作了温控装置,在-5℃～60℃温度范围内对石英挠性加速度计静态参数的温度特性进行了实验测试,标定了加速度计的静态温度系数；研究建立了加速度计的动态温度补偿模型,并进行了大量的动态温度补偿实验,结果表明所建的动态温度补偿模型可实现对加速度计的动态温度变化影响进行有效地补偿,进一步提高加速度计的实际使用精度。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 加速度计的发展及现状

- 1.2 加速度计测试方法简介

- 1.3 论文研究目的及主要内容

- 第二章 石英挠性加速度计的结构及原理

- 2.1 石英挠性加速度计的结构

- 2.2 石英挠性加速度计的原理

- 2.3 石英挠性加速度计误差分析

- 2.3.1 石英挠性加速度计的误差源

- 2.3.2 标度因数误差分析

- 2.3.3 偏值误差分析

- 2.4 加速度计常用名词定义

- 2.5 石英挠性加速度计静态模型方程

- 第三章 加速度计标定方案

- 3.1 加速度计标定方案选择

- 3.1.1 加速度计的离心实验法

- 3.1.2 加速度计的重力场实验法

- 3.2 重力场翻滚法原理

- 3.3 安装误差角分析

- 3.3.1 安装误差在模型方程中的表示

- 3.3.2 安装误差的四点法计算

- 3.3.3 转轴误差分析

- 3.4 数据处理方法

- 3.4.1 三角谐波分析法

- 3.4.2 最小二乘法

- 3.5 标定精度分析

- 3.5.1 多位置翻滚测试精度分析

- 3.5.2 四点法测试精度分析

- 3.6 捷联系统中加速度计组合的标定

- 3.6.1 系统中加速度计组合的二阶模型标定

- 3.6.2 系统中加速度计组合的安装误差补偿

- 3.6.3 加速度计二阶模型的校验

- 第四章 常温下加速度计静态参数测试

- 4.1 加速度计静态参数标定

- 4.1.1 十二点法标定实验

- 4.1.2 加速度计组合的四点法标定实验

- 4.1.3 加速度计信号采集电路分析

- 4.2 十二点法标定实验结果

- 4.3 加速度计静态参数标定

- 4.3.1 加速度计启动稳定时间

- 4.3.2 加速度计零g稳定性

- 4.3.3 加速度计1g稳定性

- 4.3.4 加速度计启动重复性

- 4.3.5 加速度计的短期稳定性

- 4.3.6 加速度计的长期稳定性

- 4.3.7 加速度计非对称性分析

- 4.4 加速度计随机误差分析

- 第五章 加速度计温度系数标定及补偿

- 5.1 实验设备

- 5.1.1 温控装置设计

- 5.1.2 温控箱结构

- 5.1.3 测温电路设计

- 5.2 加速度计温度系数标定实验

- 5.2.1 实验方案

- 5.2.2 实验数据

- 5.2.3 加速度计温度系数的拟合

- 5.3 加速度计输出的温度补偿

- 5.3.1 加速度计静态温度补偿的缺点

- 5.3.2 加速度计温度传导模型

- 5.3.3 加速度计的温度补偿

- 第六章 总结

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的成果

### 相关论文文献

- [1].全数字闭环石英挠性加速度计系统校正与仿真[J]. 电子测试 2020(06)

- [2].超高分辨率石英挠性加速度计设计研究[J]. 新技术新工艺 2020(04)

- [3].石英挠性加速度计故障模式分析[J]. 新技术新工艺 2020(05)

- [4].石英挠性加速度计温度特性测试与建模[J]. 宇航计测技术 2020(04)

- [5].石英挠性加速度计温度补偿方法研究[J]. 压电与声光 2018(02)

- [6].一种高精度石英挠性加速度计自动测试系统设计[J]. 工业仪表与自动化装置 2017(01)

- [7].石英挠性加速度计在角度检测中的应用[J]. 导航与控制 2016(03)

- [8].石英挠性加速度计在线测试与分析系统[J]. 自动化仪表 2017(03)

- [9].石英挠性加速度计标度因数受气压影响分析[J]. 导航与控制 2016(06)

- [10].石英挠性加速度计的热分析[J]. 导航与控制 2017(01)

- [11].石英挠性加速度计贮存寿命评价方法研究[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2016(01)

- [12].石英挠性加速度计参数长期重复性技术研究[J]. 导航定位与授时 2014(01)

- [13].三轴一体石英挠性加速度计标定数学建模与误差分析[J]. 传感器与微系统 2016(08)

- [14].高精度石英挠性加速度计的温度场分析[J]. 电子测量技术 2015(02)

- [15].石英挠性加速度计数字闭环控制研究[J]. 传感器与微系统 2015(08)

- [16].提高石英挠性加速度计标度因数稳定性的磁路设计[J]. 导航与控制 2010(02)

- [17].石英挠性加速度计I/F转换电路软件补偿研究[J]. 导航与控制 2010(02)

- [18].石英挠性加速度计的电阻尼设计[J]. 导航与控制 2015(04)

- [19].石英挠性加速度计磁路参数研究[J]. 压电与声光 2020(01)

- [20].石英挠性加速度计温度补偿算法[J]. 中国惯性技术学报 2016(01)

- [21].低气压环境对石英挠性加速度计的影响分析[J]. 真空与低温 2015(02)

- [22].全数字挠性加速度计加矩设计与读出精度分析[J]. 机电工程 2014(08)

- [23].石英挠性加速度计磁路温度稳定性研究[J]. 机械设计与制造 2014(09)

- [24].一种石英挠性加速度计线性度测试仪设计[J]. 四川兵工学报 2014(10)

- [25].数字闭环石英挠性加速度计量化误差分析与实验研究[J]. 传感器与微系统 2013(11)

- [26].石英挠性加速度计热固耦合仿真分析[J]. 强度与环境 2012(06)

- [27].石英挠性加速度计的温度补偿研究[J]. 弹箭与制导学报 2010(05)

- [28].石英挠性加速度计正交双表测试方法研究[J]. 传感器与微系统 2009(08)

- [29].石英挠性加速度计中补偿环的优化设计[J]. 传感技术学报 2016(11)

- [30].石英挠性加速度计测量航天器微振动的方法[J]. 航天器环境工程 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/827b51c1d6b5ba429ac7b685.html