# 液晶光调制器特性应用与研究

### 论文摘要

自从液晶被发现以来,人们一直针对其特性不断地探索液晶在光学中的应用可能性进行研究。最近二十年,液晶不仅在平面显示领域,而且在光学信息处理与通讯中也因为自身的独特性质获得了长足的发展。液晶薄膜被广泛应用在,光传输,光调制,光栅和光开关等光学系统中,基于液晶薄膜的空间光调制器在对入射光的相位与振幅进行调制方面有其他类型调制器所没有的优点。液晶空间光调制器实时可控,调制区域为有源矩阵独立像素调节,可单独控制调制面的任何部分,随时可按要求改变调制模式并无需器件结构上的改动。近年来新出现的硅基板液晶器件更具有分辨率高,尺寸小,光能利用率高,调制精确等特性。我们对液晶空间光调制器的工作模式与原理进行了分析,并基于一块硅基板液晶制成了液晶空间光调制器系统。对其振幅调制模式初始工作点的选择,我们采用琼斯矩阵和参数空间方法进行优化寻找,对比了目前在显示领域常用的液晶工作模式,最后提出了适合空间调制应用的2种振幅调制工作模式并在实验中测量了其实际调制性能。对于光能效率更高,应用更广泛的相位调制模式,我们在分析与测量了调制器相位调制性能的基础上,对其在各种光学信息处理中的应用作了各种尝试。以相位空间光调制器构造的光学系统中实现光线偏转与聚焦为基础,我们建立了可调液晶透镜阵列,除了光线成像于聚焦以外,此系统在阵列的透镜数量,焦距,会聚/发散转换以及个别透镜单独调节方面具有完全的实时可控性。另外我们在光调制的基础上提出了一种新的光能量分配方法,结合现有的光调制技术实现了多对多端口光能量分配系统,能自由改变多个输入端口的光强度比例,并将调制过的光束输出到指定空间位置的多个接收端口。两者在探索液晶器件在光学系统中的应用可能方面均有自己的独创性与实用性,我们在文章中详细讨论了两系统的实现原理与实验手段,给出了测量结果并对其进行了深入分析。最后我们利用液晶薄膜对光线通过/遮断的开关性能,结合现在新颖的三维视频显示技术,开发了一套数字式三维立体视频系统,在视频的采集,编辑,保存,播放方面实现了全数字化,佩戴特殊液晶眼镜便能观看真实立体效果的电脑视频。以上工作为今后进一步研究液晶器件在光学科研,娱乐中的理论与实用化提供了一定基础。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 引言

- 1.液晶与液晶器件简介

- 2.液晶在显示中的应用

- 3.液晶在光信息处理中的应用

- 本章小结

- 第二章 液晶空间光调制器原理与LCOS空间光调制器

- 1.光在液晶中的传输与调制

- 2.LCOS介绍与LCOS空间光调制器实验光路

- 本章小结

- 第三章 振幅型空间光调制器的工作模式寻找与优化

- 1.琼斯矩阵与参数空间方法

- 2.常用的几种现有工作模式优缺点

- 3.振幅调制模式的要求分析与总结

- 4.两种新的振幅调制模式与实验结果分析

- 本章小结

- 第四章 相位型空间光调制器应用

- 1.光束偏转与聚焦

- 2.可调液晶透镜阵列及其实验

- 3.一种新的光束能量方法及其实验

- 本章小结

- 第五章 数字化三维立体视频系统

- 1.三维立体成像原理

- 2.数字立体视频系统原理与构成

- 本章小结

- 第六章 总结

- 参考文献

- 后记

### 相关论文文献

- [1].高职《液晶器件制造工艺》课程项目式教学改革探索[J]. 产业与科技论坛 2020(11)

- [2].扭曲向列液晶器件振幅调制特性的研究[J]. 潍坊高等职业教育 2009(02)

- [3].液晶器件制造工艺及实验方法研究[J]. 新课程研究(职业教育) 2008(08)

- [4].电场作用下染料掺杂液晶器件的激光辐射[J]. 光学精密工程 2011(03)

- [5].创维数字拟9亿并购液晶器件100%股权[J]. 日用电器 2016(02)

- [6].宾主型液晶器件光阀的特性研究[J]. 光电子技术 2008(04)

- [7].白光下液晶器件光程差分布的测试与单色光验证[J]. 光学学报 2014(08)

- [8].电场作用下染料掺杂液晶器件的激光辐射[J]. 光学精密工程 2011(07)

- [9].用于测量和调控入射光偏振态的大面积阵列液晶器件(英文)[J]. 红外与激光工程 2014(02)

- [10].液晶盒的制备、液晶电光效应实验仪制作及性能测试[J]. 大学物理实验 2020(03)

- [11].新型液晶器件的制备研究及其在光通信中的应用[J]. 科技通报 2015(09)

- [12].新型液晶器件的制备研究及其在光通信中的应用[J]. 信息通信 2014(05)

- [13].基于光强选通成像的液晶透过谱研究[J]. 液晶与显示 2010(02)

- [14].光源单色性对液晶器件电光特性的影响[J]. 物理实验 2010(12)

- [15].人眼视网膜成像自适应光学系统设计[J]. 光子学报 2009(05)

- [16].液晶微透镜阵列研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2013(01)

- [17].基于液晶散射膜的多平面增强现实显示[J]. 液晶与显示 2020(07)

- [18].LED背光对LCD色彩的影响[J]. 电视技术 2012(09)

- [19].太赫兹液晶可调谐功能器件[J]. 中国激光 2019(06)

- [20].利用自主开发的测试系统改进液晶物理实验教学研究[J]. 实验技术与管理 2016(08)

- [21].双环NCS液晶的合成与性能研究[J]. 液晶与显示 2009(05)

- [22].取向层参数对响应时间的影响[J]. 液晶与显示 2016(01)

- [23].电场作用下染料掺杂手性向列相液晶器件激光辐射谱研究[J]. 光谱学与光谱分析 2016(05)

- [24].三态光纤通信收发器的设计与实现[J]. 计算机工程 2008(02)

- [25].平行光管气流扰动的液晶自适应光学校正[J]. 光子学报 2008(05)

- [26].高Δn低粘度液晶的合成及性能研究[J]. 液晶与显示 2009(06)

- [27].基于二维标量衍射的液晶光束偏转性能仿真[J]. 中国激光 2016(02)

- [28].保时捷Carrera 4燃油表指示不准[J]. 汽车维修技师 2009(04)

- [29].液晶电光特性研究[J]. 应用光学 2013(01)

- [30].强激光诱导液晶衍射环现象的实验与数值研究[J]. 液晶与显示 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/827d0a0ad861a149c4724821.html