# 系杆拱桥加固成套技术研究

### 论文摘要

预应力混凝土系杆拱桥是水网密集地区的常见的桥梁形式,这种桥梁的受力特点决定产生病害的特点,同时也决定了病害加固的方法。本文以湖州地区的系杆拱桥的综合加固方法为目标,主要取得了以下研究成果。湖州地区系杆拱桥的常见病害主要有裂缝、混凝土强度降低、结构变形偏大、桥面铺装和伸缩缝损坏等,其主要原因为原设计荷载标准偏低、设计构件尺寸偏小、施工质量和耐久性降低等。结合系杆拱桥的受力特性,以桥梁整体刚度、动力性能和承载能力的修复和提高为主要目的,研究了系杆拱桥加固的综合治理方法,即有斜腹杆系杆拱桥的“弦杆综合加强法”和无斜腹杆系杆拱桥的“增设斜腹杆改变体系法”。利用计算算例和工程实例——湖州市塘口大桥的加固工程,验证了这两种方法的加固效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 系杆拱桥的发展概述

- 1.2 系杆拱桥的构造和优缺点

- 1.3 国内外拱桥加固方法的研究现状

- 1.4 本文的主要工作

- 第2章 湖州地区系杆拱桥主要病害调查及成因分析

- 2.1 湖州地区系杆拱桥总体状况概述

- 2.2 系杆拱桥主要病害调查

- 2.3 主要病害成因分析

- 2.4 桥梁病害对结构承载能力和耐久性的影响

- 2.5 桥梁承载能力评估方法简介

- 2.6 本章小结

- 第3章 常用桥梁加固技术在系杆拱桥加固中的应用分析

- 3.1 常用桥梁上部结构加固技术简述

- 3.1.1 外包混凝土加大截面法

- 3.1.2 锚喷混凝土加固法

- 3.1.3 体外预应力加固法

- 3.1.4 粘贴钢板加固法

- 3.1.5 粘贴碳纤维布加固法

- 3.2 系杆拱桥主要病害构件加固技术选用及其利弊

- 3.2.1 系杆

- 3.2.2 拱肋

- 3.2.3 吊杆、斜腹杆

- 3.2.4 横梁

- 3.3 本章小结

- 第4章 系杆拱桥综合加固技术研究

- 4.1 系杆拱桥结构特点

- 4.2 “弦杆综合加强法”加固技术研究

- 4.3 “增设斜腹杆改变体系法”加固技术研究

- 4.3.1 “增设斜腹杆改变体系法”加固技术

- 4.3.2 “增设斜腹杆改变体系法”的计算算例

- 4.4 系杆拱桥的综合加固技术综述

- 4.4.1 采用“弦杆综合加强法”加固有斜腹杆系杆拱桥

- 4.4.2 采用“增设斜腹杆改变体系法”加固无斜腹杆系杆拱桥

- 4.5 本章小结

- 第5章 工程实例:湖州塘口大桥加固设计及加固技术应用

- 5.1 塘口大桥基本概况

- 5.2 加固前桥梁状况

- 5.3 加固前桥梁承载能力评估

- 5.4 “弦杆综合加强法”具体加固措施研究

- 5.4.1 系杆加固

- 5.4.2 拱肋加固

- 5.5 塘口大桥加固方案分析

- 5.6 加固设计及加固技术应用

- 5.7 塘口大桥加固后荷载试验结果分析

- 5.7.1 静载试验

- 5.7.2 动静载试验

- 5.7.3 结果分析

- 5.8 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 进一步工作的方向

- 致谢

- 参考文献

- 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].预应力混凝土T梁施工技术探析[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [2].浅议缓粘结预应力混凝土技术的应用与发展[J]. 河北建筑工程学院学报 2016(04)

- [3].预应力混凝土连续箱梁桥设计与施工探讨[J]. 科技创新导报 2017(19)

- [4].预应力混凝土T梁计算、预制、吊装施工技术[J]. 黑龙江交通科技 2016(02)

- [5].预应力混凝土材料技术在建筑工程中的应用分析[J]. 四川水泥 2015(05)

- [6].寒冷地区A类预应力混凝土T梁竖向裂缝成因浅析[J]. 石家庄铁路职业技术学院学报 2020(03)

- [7].预应力混凝土曲线桥梁设计探析[J]. 交通世界 2019(32)

- [8].浅析预应力混凝土T形梁的施工技术要点及其施工流程[J]. 居舍 2020(03)

- [9].预应力混凝土现浇箱梁施工与质量控制分析[J]. 黑龙江交通科技 2020(07)

- [10].江苏预应力混凝土技术进展和工程应用[J]. 江苏建筑 2020(04)

- [11].建筑工程预应力混凝土施工关键技术研究[J]. 建筑技术开发 2019(15)

- [12].预应力混凝土材料技术在建筑工程中的优势与应用[J]. 江西建材 2014(22)

- [13].谈预应力混凝土的特点及应用[J]. 山西建筑 2013(06)

- [14].关于预应力混凝土工程的探究[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2013(04)

- [15].我国预应力混凝土技术在高层建筑梁、楼板中的应用[J]. 中华民居(下旬刊) 2013(06)

- [16].路桥工程中预应力混凝土技术的应用[J]. 中国建筑金属结构 2013(18)

- [17].高效预应力混凝土技术在建筑工程中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2009(18)

- [18].预应力混凝土槽型梁支架现浇施工工艺的探讨[J]. 科技创新导报 2020(17)

- [19].高速铁路桥梁预应力混凝土施工要点分析[J]. 科技创新与应用 2017(02)

- [20].对建筑工程中预应力混凝土技术的探讨[J]. 民营科技 2017(10)

- [21].预应力混凝土连续钢构桥梁施工质量控制探析[J]. 低碳世界 2014(03)

- [22].预应力混凝土工程的施工管理[J]. 中国新技术新产品 2010(15)

- [23].20m预应力混凝土T梁横隔板设置的研究[J]. 公路 2009(11)

- [24].可扩展组合式预应力混凝土双T板生产线的应用实践[J]. 住宅与房地产 2018(32)

- [25].高速铁路桥梁预应力混凝土施工要点分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(09)

- [26].浅析预应力混凝土工程的施工质量与安全技术[J]. 四川水泥 2017(06)

- [27].建筑工程项目预应力混凝土技术的应用研究[J]. 住宅与房地产 2016(03)

- [28].装配式预应力混凝土连续T梁施工[J]. 交通世界(运输.车辆) 2015(06)

- [29].火车站房新建及改扩建中预应力混凝土技术的应用[J]. 建筑技术开发 2019(02)

- [30].建筑工程中预应力混凝土施工技术研究[J]. 居舍 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/829b766eddf053fe7d82ce90.html