# 瑞利衰落信道下OFDM信号检测与参数估计的研究

### 论文摘要

正交频分复用(OFDM)技术作为第四代移动通信的关键技术之一,受到了广泛的关注及研究。通信信号调制识别是现代移动通信研究领域的一个重要的分支,它要求在复杂的无线通信环境中对所接收到的调制信号进行调制方式的判断,然后对它的各种调制参数进行估计,为后续的信号解调提供依据。OFDM信号检测和参数估计是OFDM信号识别中很重要的两个研究方向,目前对这两个方向的研究主要集中在理想的高斯信道下,而在瑞利衰落信道环境下的研究还很少且效果不理想。为此,本文将在瑞利衰落信道下对OFDM信号检测和参数估计进行研究,主要工作包括以下几个方面：1)在阅读了大量文献的基础上,分别对OFDM信号检测和参数估计的研究现状进行了总结,得出结论：目前大多数研究只适用于高斯信道,在瑞利衰落信道下性能较差。2)在基于循环前缀的OFDM信号检测算法的基础上,提出了联合相关算法(UC：Union Correlation)。该算法利用多个OFDM符号的自相关系数之和来进行OFDM信号检测,通过在瑞利衰落信道下对基于UC算法的OFDM信号检测所进行的仿真实验得出：UC算法在信噪比SNR≥2dB时便能达到95%以上的识别率,说明它能够有效的抵抗多径衰落,适用于瑞利衰落信道。将UC算法应用于OFDM符号率和循环前缀长度的估计,通过瑞利衰落信道下实验仿真得出：UC算法较之于基于循环前缀的估计算法具有更小的均方误差。3)然后,将UC算法同最大似然估计算法(ML)相结合,简称UCML(Union Correlation Maximum Likelihood)算法,将其应用于OFDM定时和频偏的估计,相比于ML算法,UCML算法似然函数输出的峰值更加明显,更有利于提取出定时和频偏信息。通过在瑞利衰落信道下分别对基于UCML算法和ML算法的定时频偏估计所做的实验仿真表明：UCML算法比ML算法的似然函数输出峰值更加明显,且联合的符号数M越大,峰值越明显,估计均方误差越低。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 OFDM信号检测与参数估计的研究现状

- 1.2.1 OFDM信号检测的研究现状

- 1.2.2 OFDM参数估计研究现状

- 1.3 本文研究内容及章节安排

- 第二章 OFDM通信系统原理及衰落信道模型

- 2.1 OFDM通信系统原理

- 2.1.1 基于IFFT/FFT的OFDM系统模型

- 2.1.2 循环前缀的作用

- 2.1.3 OFDM收发流程以及频谱

- 2.2 无线通信信道

- 2.2.1 多径效应与多普勒效应

- 2.2.2 无线信道分类

- 2.2.3 常见无线信道数学模型

- 2.3 信号及信道参数选取

- 2.3.1 OFDM信号参数选取及仿真

- 2.3.2 瑞利衰落信道参数选取

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于联合相关算法（UC）的OFDM信号检测

- 3.1 基于循环前缀的OFDM信号检测

- 3.1.1 算法原理

- 3.1.2 仿真结果与分析

- 3.2 基于联合相关算法（UC）的OFDM信号检测算法

- 3.2.1 算法思想

- 3.2.2 仿真结果及分析

- 3.3 本章小结

- 第四章 基于联合相关算法（UC）的OFDM信号参数估计

- 4.1 基于联合相关算法的符号率和循环前缀长度估计

- 4.1.1 算法思想

- 4.1.2 仿真结果及分析

- 4.2 OFDM定时和频偏估计

- 4.2.1 定时误差对系统性能的影响

- 4.2.2 频率偏差对系统性能的影响

- 4.2.3 最大似然估计算法（ML）

- 4.2.4 基于联合相关的最大似然仙计算法（UCML）的定时频偏估计

- 4.3 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].极化码在瑞利衰落信道下的性能研究[J]. 广东通信技术 2017(02)

- [2].一种改进的非相关多径瑞利衰落信道模型[J]. 电讯技术 2013(12)

- [3].瑞利衰落信道下基于平均速率安全性能分析[J]. 电子技术应用 2017(06)

- [4].相关瑞利衰落信道最大比合并建模仿真研究[J]. 舰船电子工程 2008(02)

- [5].两种瑞利衰落信道模型的研究[J]. 电子测量技术 2017(08)

- [6].非相关瑞利衰落信道的改进模型[J]. 南京航空航天大学学报 2009(04)

- [7].基于K-S检验的瑞利衰落信道统计特性评估[J]. 电子测量与仪器学报 2018(08)

- [8].带多普勒频移的瑞利衰落信道中无线通信系统的设计与仿真研究（英文）[J]. 现代计算机 2020(02)

- [9].平坦瑞利衰落信道OFDM系统研究[J]. 无锡商业职业技术学院学报 2008(03)

- [10].无线通信系统中瑞利衰落信道的性能研究[J]. 信息通信 2018(05)

- [11].多径瑞利衰落信道下的认知电台干扰容限稳健估计[J]. 电子信息对抗技术 2015(05)

- [12].空时编码在瑞利衰落信道下的性能分析[J]. 山西电子技术 2008(02)

- [13].瑞利衰落信道Jakes模型的研究与性能分析[J]. 现代电信科技 2012(08)

- [14].无线瑞利衰落信道的自回归模型研究[J]. 电子科技 2010(10)

- [15].瑞利衰落信道中QAM-OFDM可见光信号收发特性的研究[J]. 光电子·激光 2019(06)

- [16].瑞利衰落信道下QAM-OFDM可见光信号传输特性的研究[J]. 光电子·激光 2019(08)

- [17].瑞利衰落信道下的直序扩频通信系统性能分析[J]. 信息与控制 2009(03)

- [18].多径瑞利衰落信道下OFDM系统仿真[J]. 计算机仿真 2008(07)

- [19].一种新的跳频宽带瑞利衰落信道模型[J]. 系统工程与电子技术 2009(06)

- [20].瑞利衰落信道下与距离有关的D2D系统可靠性[J]. 应用科学学报 2018(03)

- [21].瑞利衰落上OSFBC-OFDM的容量计算[J]. 杭州电子科技大学学报 2009(05)

- [22].乘积合并接收的差分跳频通信系统在瑞利衰落信道上抗多音干扰的性能分析[J]. 高技术通讯 2008(01)

- [23].平坦瑞利衰落信道下MIMO系统性能[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [24].瑞利衰落信道最大比合并的误码率改进新方法[J]. 计算机安全 2010(08)

- [25].瑞利衰落信道下MMRT的性能分析[J]. 电子与信息学报 2008(01)

- [26].瑞利衰落信道下最大比发射联合选择接收技术的性能分析[J]. 信号处理 2008(01)

- [27].瑞利衰落信道下MPSK信号调制方式识别[J]. 无线电通信技术 2008(05)

- [28].2FSK通信系统信道仿真分析[J]. 实验室研究与探索 2013(11)

- [29].瑞利衰落信道下扩频通信系统抗多径干扰性能研究[J]. 广西科学 2012(04)

- [30].瑞利衰落信道下认知无线电脉冲波形调制技术研究[J]. 信阳农业高等专科学校学报 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/82b5684caa0dc684ddc4bd87.html