# 光子晶体在生化传感中的应用研究

### 论文摘要

光子晶体的腔与波导结构是光子晶体的基本结构,由光子晶体腔或波导构成的结构可以广泛地应用于传感、光通信以及微光电器件设计等领域。通过研究光子晶体腔与波导的光学特性,进一步研究腔与波导的耦合特性以及理论模型,在此基础上研究其在生化传感方面的应用,针对应用进行理论设计和优化,并在实验中做进一步探讨和验证。基于平面波展开法,研究光子晶体中腔的各种模式的场的特性以及光子晶体腔的品质因素与其影响因素；用平面波展开法对三角形结构的光子晶体波导模式和特性进行简要分析。基于耦合模式理论对光子晶体的腔与波导的耦合特性进行深入分析,用法布里-珀罗腔比拟的方式确立光子晶体腔与波导耦合的理论模型,并在生化传感方面的应用中使用该模型,推出生化传感器的被测量——折射率与光的输出波长的变化成线性关系,光的传输率与腔的品质因素成反方向变化的关系。基于上述理论对光子晶体生化传感器进行理论设计和优化。用平面波展开法,设计和优化了光子晶体的腔的尺寸,并用时域有限差分法（FDTD）对光子晶体腔与波导的耦合结构进行模拟研究,优化选择了波导以及光子晶体的尺寸,分析光子晶体的腔与波导的品质因素与光的传输透过率的关系。分析了光子晶体波导与腔的耦合在生化传感方面应用的理论模型,验证了理论模型的正确性。用电子束曝光+干法刻蚀的方法,加工出优化设计后的光子晶体液体生化传感器,搭建了测试实验平台,验证了该种液体传感器对样本折射率的敏感性,其输出光波长与折射率的变化成准线性变化关系。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 光子晶体

- 1.2.1 光子晶体的基本原理

- 1.2.2 光子晶体的研究和计算方法

- 1.3 光子晶体的研究现状

- 1.4 论文的研究内容和安排

- 第二章 光子晶体腔与波导结构的特性研究

- 2.1 本章引言

- 2.2 光子晶体的结构与特性

- 2.2.1 光子晶体的一般结构

- 2.2.2 光子晶体的计算方法

- 2.2.3 光子晶体的色散曲线与禁带

- 2.3 光子晶体的腔结构

- 2.3.1 光子晶体的腔的基本概念

- 2.3.2 光子晶体腔结构的类型

- 2.3.3 光子晶体腔结构的特性

- 2.3.4 光子晶体腔结构的性能

- 2.4 光子晶体的波导结构

- 2.4.1 光子晶体波导结构的类型

- 2.4.2 光子晶体波导结构的特性

- 2.5 本章小结

- 第三章 光子晶体微腔与波导耦合的理论研究

- 3.1 本章引言

- 3.2 光子晶体波导与微腔耦合的类型

- 3.3 光子晶体波导与微腔耦合的时域耦合模式理论

- 3.4 光子晶体波导与微腔耦合的频域特性

- 3.4.1 光子晶体波导与微腔耦合的频域理论模型

- 3.4.2 光在光子晶体波导与微腔耦合结构中的传输特性

- 3.5 本章小结

- 第四章 光子晶体生化传感器的模拟与理论研究

- 4.1 本章引言

- 4.2 光子晶体液体传感器的模拟与优化研究

- 4.2.1 液体传感器的结构

- 4.2.2 液体传感器中的光子晶体微型腔的优化

- 4.2.3 液体传感器中的光子晶体波导的优化

- 4.2.4 液体传感器的光子晶体尺寸优化

- 4.2.5 液体传感器的性能模拟

- 4.2.6 液体传感器的优化小结

- 4.3 光子晶体气体传感器的模拟与优化研究

- 4.3.1 气体传感器的结构

- 4.3.2 气体传感器中的光子晶体微型腔的优化

- 4.3.3 气体传感器中的光子晶体波导的优化

- 4.3.4 气体传感器的性能模拟

- 4.3.5 气体传感器的优化小结

- 4.4 光子晶体传感器与外部波导的连接方式研究

- 4.5 光子晶体液体与气体传感器的理论模型研究

- 4.5.1 光子晶体液体与气体传感器的理论模型

- 4.5.2 光子晶体气体与液体传感器性能分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 光子晶体生化传感器的实验研究

- 5.1 本章引言

- 5.2 光子晶体生化传感器的微加工工艺研究

- 5.2.1 光子晶体生化传感器的微加工工艺流程设计

- 5.2.2 电子束曝光工艺简介

- 5.3 光子晶体生化传感器的测试系统

- 5.3.1 光子晶体生化传感器的测试系统的设计

- 5.3.2 光子晶体生化传感器的测试系统中的光学耦合研究

- 5.3.3 光子晶体生化传感器测试系统的实验调试研究

- 5.4 生化传感器的传感特性实验结果分析

- 5.5 传感器性能提高的进一步分析

- 5.6 本章小结

- 第六章 结论

- 6.1 论文主要工作总结

- 6.2 创新性成果

- 6.3 展望

- 参考文献

- 致谢

- 发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].流动控制沉积法制备PMMA叠层光子晶体薄膜及其光学性能研究[J]. 高等学校化学学报 2020(02)

- [2].三维光子晶体太赫兹波传输特性研究[J]. 枣庄学院学报 2020(02)

- [3].二维磁光光子晶体光路的编码控制[J]. 中国激光 2020(09)

- [4].磁性光子晶体非互易传输特性研究[J]. 现代工业经济和信息化 2020(10)

- [5].光子晶体计算方法和传输特性[J]. 安庆师范大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [6].光子晶体在环境污染物快速检测方面的研究进展[J]. 环境化学 2018(01)

- [7].光子晶体在真空电子器件中的应用[J]. 真空电子技术 2018(02)

- [8].光子晶体在食品有害物检测中的应用及展望[J]. 食品研究与开发 2018(09)

- [9].链式磁性光子晶体单向波导调控特性研究[J]. 微波学报 2016(S2)

- [10].硅基光子晶体异质结的单向传输特性[J]. 物理学报 2017(05)

- [11].理化所光子晶体电浸润性研究取得新进展[J]. 河南化工 2017(01)

- [12].胶态磁组装光子晶体及其离子强度响应[J]. 高等学校化学学报 2017(03)

- [13].光子晶体纤维的制备及应用[J]. 材料导报 2017(05)

- [14].快速磁致显色光子晶体膜的制备与性能[J]. 中国粉体技术 2017(02)

- [15].一维变频光子晶体的透射特性[J]. 吉林大学学报(理学版) 2017(03)

- [16].理化所光子晶体电浸润性研究取得新进展[J]. 功能材料信息 2017(01)

- [17].光子晶体制备及其应用研究进展[J]. 材料导报 2016(07)

- [18].基于光子晶体的层层组装设计与表征[J]. 化学工业与工程 2016(06)

- [19].正交光子晶体制备方法研究[J]. 科技展望 2015(11)

- [20].一维变频光子晶体透射特性研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [21].利用双参数六角棱镜干涉法设计渐变光子晶体透镜阵列[J]. 光学学报 2020(02)

- [22].光子晶体在传感器领域的应用[J]. 电子世界 2019(01)

- [23].光子晶体碗的制备及其性能[J]. 中国粉体技术 2018(04)

- [24].时变光子晶体及计算方法[J]. 安庆师范大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [25].金属光子晶体薄膜可见光和微波波段传输性能[J]. 光电工程 2017(02)

- [26].蛋白石型光子晶体红外隐身材料的制备[J]. 物理学报 2017(08)

- [27].胶体光子晶体膜的超浸润性研究进展[J]. 化学学报 2017(10)

- [28].光子晶体理论研究的新方法——混合变分法[J]. 物理学报 2016(12)

- [29].分子印迹仿生光子晶体的制备及其在己烯雌酚检测中的应用[J]. 食品研究与开发 2014(18)

- [30].含特异材料一维超导光子晶体的带隙特性研究[J]. 物理学报 2013(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/82d1156bbac145943d84677c.html