# 火电厂热控系统可靠性及其优化分析何鹏锐

（华电国际奉节发电厂重庆404600）

摘要：火电厂一般指火力发电厂、热电厂等。其主要是利用燃料燃烧所产生的热能转化为电能的工厂。随着火力发电厂在我国经济发展中的作用逐渐重要，提高火力发电厂的设备水平显得尤为重要。而其中的热控自动化技术也逐渐的成熟，并普遍应用于电厂的运行中，因此在一定程度上保证了火电厂的供电质量。本文主要是对火电厂热控系统可靠性进行分析。

关键词：火电厂热控系统；可靠性；优化

一、确保火电厂热控系统可靠性要点

火电厂是电能生产的重要组成部分。其主要是利用石油、天燃气、煤等燃料进行燃烧产生的热量转化为电能的工厂。其中人们根据燃料的不同，将电厂分为几种形式，分别是燃煤火电厂、燃油火电厂和燃气火电厂。热控系统技术是确保火电厂供电质量的重要前提，尤其是在热控系统自动化技术相对成熟，且广泛应用于电厂运行中之后。因此热控系统的可靠性显得尤为重要。

（一）误动原因

由于现阶段热控系统广泛的应用在电厂运行中。因此热控系统的可靠运行对于火电厂运行的稳定性具有重要的意义，也使得人们对热控技术更加的关注。目前，为了对其运行状态进行有效地监控，防止出现误动现象，热控系统的监控范围逐渐的扩大，故障的离散性也逐渐增大。。而经过研究分析而出，产生误动现象的原因除设备本身外，还包含电缆电源、系统接地以及控制逻辑的设置、维护、调试等方面出现问题。并且只要其中的一个方面出现问题都会产生误动现象，从而影响火电厂的正常运行，因此需要对其进行严格的监控。

（二）管理模式

对热控设备的管理是保障热控系统可靠运行的基本保障。只有具有先进的管理模式，并对热控系统进行有效的管理，才能确保电厂的正常运行，从而设备可靠性。然而随着社会的飞速发展，现代的热控系统管理系统存在落后的现象[1]。个别火电厂在进行设备选购时，没有详细的了解设备的型号和性能，从而使得因为设备的原因导致与整个系统的兼容性较差，导致在实际生产过程中故障率频发。除此之外，当前常规的管理模式为定期校验，按周期进行。而随着机组利用小时数的逐年下降，在实际的成产过程中，如果仍按常规模式定期校验与检修，会在一定程度上增加大量的人力、物力以及财力的投入，而且还会造成设备的异常。因此为了保证设备的正常运行，需要在保证热控系统可靠性的基础上，以状态定检修，制定合理的管理模式。

（三）检修维护人员

检修维护人员有效的保证了热控系统的可靠性。现阶段的火电厂主要的经营模式是集约经营。在这种经营模式下，火电厂会为了提高时间效率和经济效益，会减少检修维护人员的人数，这会使得在实际的生产过程中，出现因人员不足，而无法对热控系统进行全面的检修，日常运行中，该有的定期工作执行不到位，从而增加了故障出现的几率，甚至因常规的巡视不到位，导致设备故障的扩大而造成事故。除此之外，一些新建的火电厂会使用大量高素质与高水平的检修维护人员，对热控系统的设备进行维护与检修，但这类电厂存在的问题在于，人员流动性普遍偏高，热控系统检修维护人员的技能水平得不到有效的保证。为此，火电厂需要在保证自身的经济效益和时间效率的基础上，既要提高检修维护人员的能力和素质，又要保证检修队伍的稳定性，从而确保对热控系统设备检修维护的质量，加强设备的可靠性治理。

二、火电厂热控系统可靠性优化策略

随着热控系统自动化技术的不断完善，使得热控系统普遍应用于火电厂中。现阶段，热控系统已经成为了保障火电厂正常运行的重要的组成部分，因此热控系统运行的可靠性对于火电厂的正常运行具有重要的意义。但是目前火电厂热控系统的可靠性还存在一定的不足，需要专业人员对其进行优化[2]。下文主要是火电厂热控系统可靠性优化策略。

（一）强化硬件管理力度

火电厂是电能生产的重要组成部分。因此，目前我国对火电厂建设极为重视，并且随着技术的不断进步，火电厂的设备也有了较大的改进。随着技术的不断进步，其单机容量得到提高以及火电厂机组运行的参数得到提升。这就使得自动化程度在整个生产过程中应用越来越广泛，保护的投入率也要求越高，因此保障热控系统设备的稳定运行，成为了确保火电厂正常运行的基础。这也在一定程度上表明了，强化热控系统硬件管理力度，也成为了实现热控系统可靠性的重要因素。其中强化硬件管理力度主要表现在热控系统建立时，要将热控系统运行稳定性以及功能质量放在首位；在进行对设备选型时，要选择质量优良、较强环境适应能力的设备；在对硬件设备进行设计和选型时，要确定选择的硬件设备是否满足质量、性能以及适应力的要求。除此之外，硬件管理还表现在对设备检查。只有定时的对设备进行检验，才能确保避免安全隐患的产生。

（二）逻辑设计优化

火电厂的逻辑设计对于热控系统的可靠性也是非常重要的。人员对逻辑设计进行优化，可以避免设备运行中出现误动和拒作。其中对热控系统逻辑设计优化主要是在设计的初级阶段，重要的保护要遵循三取二保护逻辑，重要的取样部件要严禁同源取样。对进入重要保护、调节的模拟量参数，要通过增设质量判断和速率判断的手段，保证在测点异常后能切除，而不是因质量坏点导致事故的发生。其中在对逻辑设计优化时，要在基本功能的基础上，选择简单的控制逻辑，在满足控制策略的基础上，尽量搭建简洁的逻辑组态，DCS系统中，尽量减少中间块的转化，三取二测点尽量分散布置，减少因卡件故障导致三点同时促发的几率。而对于系统的配置，在设计初期，还要充分考虑各站点CPU配置的容量，机柜卡件通道的备用数量。

（三）确保电源及接地系统的稳定

电源系统的稳定运行是设备能可靠投入的保障。要做到重要设备的电源冗余配置，且能满足在电压波动等异常工况下做到无扰切换，在单路突然失电时，能保证备用电源及时投入。同时，上下级电源空开的配置，应满足要求，不能因容量的配置问题使上下级开关越级跳闸，导致事故的扩大化。而接地系统的可靠性，是保证整个控制系统、测量元件回路正常工作的基本条件，这就要求在生产基建的时候，要严格按照热控设备可靠性评估细则中要求施工，确保进入DCS系统的测点统一机柜接线，单端浮空。

（四）外部环境对设备的影响

大多数的热工设备布置在外，受环境影响较大。在极端天气情况下，应做好就地设备、取样回路防冻措施，以及发热设备的散热处理，加大运行设备的日常巡视力度。对于工程师站、电子间等重要地方，要有不间断的温湿度监测设备。要充分考虑因洪涝灾害等极端天气导致的设备损坏情况，做好防范措施。

总结：现阶段，我国对于火电厂建设高度重视。而热控系统是火电厂运行的重要环节。因此为了确保火电厂机组的稳定运行，需要保证热控系统的可靠投用。其中确保火电厂热控系统可靠运行的要点是防误动、拒动的发生、管理模式的先进以及检修维护人员素质的提高。本文提出了火电厂热控系统优化策略。

参考文献：

[1]王磊，李星，叶世君.火电厂热控系统可靠性及其优化分析[J].中国高新区，2017（10）：99.

[2]杨飞.关于火电厂热控系统可靠性及其优化的分析[J].建材与装饰，2016（27）：231-232.

[3]刘志文，吕三庆.火电厂热控系统可靠性及其优化分析[J].科技创新与应用，2015（33）：136.

作者简介：

何鹏锐（1981－）男，籍贯：四川阆中，学历：大学本科，职称：助理工程师，工作以来一直从事火电厂热空专业工作，具备十五年的设备维护、检修经验。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/82eb192ada55e0cb1cd7c6cb.html