# 面向实用化的覆盖件模具型面设计关键技术研究

### 论文摘要

汽车覆盖件拉延工序是覆盖件成形的关键工序,而拉延模具型面的设计是覆盖件拉延工序设计的主要工作。本文分析了汽车覆盖件的特点,总结了模具企业模具型面设计的相关经验,对模具型面设计中工艺补充面的设计、压料面的设计、型面预处理的方法等关键技术进行了深入研究。通过这些研究,在现有基础上建立了模具型面设计的一般性流程,开发出较为实用化的模具型面设计系统。工艺补充面的设计是拉延模具型面设计的关键内容之一,本文利用参数化的截面线创建工艺补充面。作者研究了典型工艺补充面的截面特征,采用参数化技术建立了由9种典型截面线模板组成的模板库。通过对产品边界的分析和计算,将截面线模板实例化,创建工艺补充截面线。进而利用截面线和关联的引导线,分段创建参数化的工艺补充面。CAE模具型面信息对拉延模具型面的设计有非常重要的参照作用。本文作者深入研究了从CAE软件导入的压料面和工艺补充截面线的特点,提出了导入压料面和截面线的识别与重建方法,实现了压料面和截面线的快速识别与参数化重建,提高了模具型面设计的质量和效率。覆盖件产品型面的预处理对模具型面设计的效率和质量有很大影响。本文作者通过对各类产品特征的研究,总结了常见的型面预处理难点问题,提出了成双冲压预处理、U型曲面修补和外轮廓缺口修补三种预处理方式的参数化方案,并开发出预处理工具,提高了型面预处理的质量和效率,也提高了系统的实用性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的来源、目的和意义

- 1.2 型面设计是冲压工艺设计的主要内容

- 1.3 覆盖件模具型面设计的研究现状和存在的问题

- 1.4 课题的研究内容

- 2 覆盖件模具型面设计系统的结构

- 2.1 模具型面设计内容

- 2.2 覆盖件模具型面设计系统的框架结构

- 3 工艺补充面的设计

- 3.1 工艺补充面知识概述

- 3.2 工艺补充截面线的设计

- 3.3 工艺补充面的设计

- 4 基于CAE 模面信息的模具型面识别与重构

- 4.1 压料面的重新造型

- 4.2 工艺补充截面线的识别与重构

- 5 型面预处理

- 5.1 成双冲压

- 5.2 U 型曲面修补

- 5.3 外轮廓缺口修补

- 6 覆盖件模具型面设计系统功能与应用实例

- 6.1 系统功能简介

- 6.2 应用实例

- 7 总结与展望

- 7.1 全文总结

- 7.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].汽车外覆盖件R角精致感研究[J]. 模具制造 2020(07)

- [2].汽车顶部覆盖件抗凹及抗压性能分析[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [3].汽车外覆盖件面品缺陷及解决方法[J]. 企业技术开发 2019(06)

- [4].汽车外覆盖件面品缺陷及解决方法[J]. 模具制造 2018(02)

- [5].摩托车覆盖件设计方法研究(3)[J]. 摩托车技术 2016(02)

- [6].基于某车型的冲压覆盖件历史问题分析及对策研究[J]. 锻造与冲压 2020(12)

- [7].面向低成本的大中型钣金覆盖件的高效制造模式研究与应用[J]. 日用电器 2017(06)

- [8].汽车外覆盖件冲压模具棱线加工技术的自主研发[J]. 汽车工艺与材料 2017(08)

- [9].数值模拟技术在覆盖件冲压工艺流程中的应用[J]. 同行 2016(11)

- [10].汽车外覆盖件面品提升的控制方法[J]. 模具技术 2014(03)

- [11].轮拖覆盖件涂装工艺的研究和应用[J]. 涂料工业 2013(02)

- [12].浅谈汽车外覆盖件常用防锈方法[J]. 装备制造技术 2011(11)

- [13].大型覆盖件的切边工艺[J]. 中国重型装备 2010(03)

- [14].大型覆盖件切边的新工艺[J]. 金属加工(热加工) 2009(03)

- [15].大型覆盖件自动化联线模具制造规范[J]. 黑龙江科技信息 2017(03)

- [16].汽车外覆盖件的回弹仿真及工程控制方法[J]. 锻压技术 2017(03)

- [17].摩托车覆盖件设计方法研究(2)[J]. 摩托车技术 2016(01)

- [18].摩托车覆盖件设计方法研究(4)[J]. 摩托车技术 2016(03)

- [19].车身外覆盖件抗凹性能系统提升的途径[J]. 金属加工(热加工) 2014(05)

- [20].论汽车冲压外覆盖件质量管理[J]. 科技创新与应用 2013(02)

- [21].汽车外覆盖件表面凹陷的几种形式及处理方法[J]. 模具制造 2013(05)

- [22].轿车覆盖件的生产组织和质量控制[J]. 汽车工艺与材料 2010(07)

- [23].摩托车覆盖件的三维数字化设计[J]. 重庆工学院学报(自然科学版) 2009(11)

- [24].摩托车覆盖件设计方法研究(1)[J]. 摩托车技术 2015(12)

- [25].覆盖件的有限元和质量分析[J]. 科技创业家 2012(14)

- [26].基于神经网络的复合材料覆盖件电厚度设计方法研究[J]. 嘉应学院学报 2010(11)

- [27].高强钢车身外覆盖件的刚度及抗凹性影响因素研究[J]. 上海汽车 2013(06)

- [28].大型覆盖件冲压表面缺陷的产生原因及预防措施[J]. 模具工业 2012(07)

- [29].汽车外覆盖件废料切断新工艺[J]. 模具制造 2012(09)

- [30].基于网格的覆盖件曲面自动补孔算法[J]. 吉林大学学报(工学版) 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/82ef357cd17f8d687f435f54.html