# 扩大拦路港、疏浚泖河、斜塘工程项目后评价研究

论文题目: 扩大拦路港、疏浚泖河、斜塘工程项目后评价研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 建筑与土木工程

作者: 施卫东

导师: 寇新建,胡欣

关键词: 建设项目管理,后评价,水利工程

文献来源: 上海交通大学

发表年度: 2005

论文摘要: 建设项目后评价是通过对建设项目决策阶段、设计工作阶段、施工准备阶段、建设实施阶段、生产准备阶段及竣工验收阶段的各个环节的综合总结分析研究,衡量和分析建设项目整体上是否符合建设程序的要求,实际情况与预测(计划)情况的符合程度如何。即用实际完成效果验证预测(计划)目标的准确程度;用预测(计划)目标衡量分析工程项目实际完成情况。达到肯定成绩、总结经验、研究问题、吸取教训、提出建议、改进工作,不断提高项目决策水平和投资效果的目的。后评价的主要内容包括:影响评价—项目投产后对各方面的影响进行评价;经济效益评价—项目投资、国民经济效益、财务效益、技术进步和规模效益、可行性研究深度等进行评价;过程评价.—对项目的立项、设计施工、建设管理、竣工投产、生产运营等全过程进行评价。后评价是建设项目管理的重要阶段,开展建设项目后评价研究,对于完善我国水利水电建设项目程序,并与国际项目管理接轨具有重要意义。全文共分七部分。论文首先阐述了当代项目后评价的概念、产生和发展,后评价的理论框架和方法。对水利水电项目建设程序的概念及主要内容作了重点阐述;以扩大拦路港、疏浚泖河、斜塘工程为实例,以该项目各阶段的正式文件和项目建成运行期内进行的各种调查及重要运行参数的测试数据为依据进行项目后评价研究。文中简要叙述了太湖流域综合治理基本情况,对该建设项目进行了过程评

论文目录:

摘 要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 项目后评价概念及产生与发展

1.1.1 项目后评价概念

1.1.2 项目后评价的产生和发展

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外后评价研究现状

1.2.2 我国建设项目后评价现状

1.3 水利工程项目后评价的分类、特点和原则

1.3.1 项目后评价的分类

1.3.2 水利工程项目后评价的特点

1.3.3 水利工程项目后评价原则

1.4 水利工程项目后评价的内容

1.4.1 规划设计和立项决策后评价

1.4.2 工程建设和工程管理后评价

1.4.3 财务后评价

1.4.4 国民经济后评价

1.4.5 移民安置后评价

1.4.6 环境影响后评价

1.4.7 社会影响后评价

1.5 水利工程项目后评价的一般方法

1.5.1 前后对比法

1.5.2 有无对比法

1.5.3 逻辑框架法

1.5.4 统计预测法

1.5.5 成功度评价法

1.6 本次项目评价的任务与方法

第二章 太湖流域扩大拦路港、疏浚泖河、斜塘工程概况

2.1 工程概况

2.2 自然环境

2.3 工程功能、地位与作用

2.4 工程内容、建设规模及设计标准

2.5 项目建设情况

2.6 项目后评价的依据

第三章 规划设计和立项决策后评价

3.1 工程建设的必要性和立项依据

3.1.1 流域概况

3.1.2 1977 年青松大控制片规划的主要内容

3.1.3 《太湖流域综合治理总体规划方案》简述

3.1.4 拦路港项目立项过程

3.2 可行性研究、初步设计等各阶段的主要工作内容及其评价

3.2.1 项目可行性研究

3.2.2 项目初步设计

3.3 前期各阶段工作过程的评价

第四章 建设项目实施评价

4.1 建设项目实施的准备

4.1.1 项目建设管理机构组建情况

4.1.2 项目招标投标情况

4.1.3 工程征地、动拆迁工作的开展情况

4.2 项目实施与建设管理

4.2.1 建设项目进度情况

4.2.2 计划、财务与资金管理

4.2.3 项目施工监理情况

4.2.4 项目合同管理

4.2.5 项目设计变更

4.2.6 项目投资控制

4.2.7 项目质量情况

4.2.8 档案资料管理情况

4.3 工程验收

4.3.1 工程验收工作分类

4.3.2 单位工程验收和质量评定

4.4 运行管理情况

第五章 经济评价

5.1 概述

5.2 评价依据

5.3 国民经济评价

5.3.1 投资和费用

5.3.2 效益计算

5.3.3 国民经济评价

5.4 财务评价

5.4.1 财务投资和费用

5.4.2 财务收益计算

5.4.3 财务评价

5.5 综合评价

第六章 环境影响评价

6.1 水资源

6.1.1 气象水文与河流湖泊

6.1.2 水资源及其分布特点

6.1.3 水资源开发利用现状

6.2 水质评价

6.2.1 评价标准及评价方法

6.2.2 水质监测数据

6.3 水质综合评价

6.4 绿化评价

6.4.1 绿化工程实施前概况

6.4.2 绿化种植的植物种类

6.4.3 绿化工程的特点

6.4.4 绿化工程评价

第七章 结论

7.1 评价结论

7.2 措施与建议

主要参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致 谢

学位论文原创性声明

学位论文版权使用授权书

发布时间: 2006-12-27

相关论文

- [1].小舜江供水工程建设项目后评价研究[D]. 董忠.浙江大学2007

- [2].工程项目后评价关键技术的研究[D]. 王秀菊.山东科技大学2006

- [3].中小型水利水电工程项目施工后评价探索[D]. 汪辉德.四川大学2005

- [4].浙江省水利项目后评价指标体系和方法研究[D]. 王萍.浙江大学2006

- [5].公路网规划后评价方法研究[D]. 温旭丽.东南大学2006

- [6].天然气乙炔工程项目后评价研究[D]. 幸照宇.重庆大学2006

- [7].通信工程项目后评价研究[D]. 程化伟.山东大学2006

- [8].安徽省怀洪新河工程项目后评价[D]. 何建新.河海大学2007

- [9].水利工程项目后评价研究[D]. 张宝娟.沈阳工业大学2006

- [10].水电工程项目后评价方法研究[D]. 杨永东.华北电力大学（北京）2003

本文来源: https://www.lw50.cn/article/830d26e71798f365c76309da.html