# 钌配合物修饰石墨烯的制备及光谱性质

### 论文摘要

石墨烯由于具有十分优异的物理、化学性质而备受广大研究者的关注。为了充分发挥其优良特性,改善其在溶剂中的分散性,赋予其更多的功能性,人们通过共价和非共价键将不同种类的功能基团固载到石墨烯表面,制备各种功能化石墨烯杂化材料。本文设计分别通过共价修饰和非共价修饰两种方式将三种钌配合物固载到石墨烯表面,从而得到了四种新型的具有光学活性的钌-石墨烯杂化材料。共价修饰是将三种末端带有氨基的钌配合物1a、2a和1b分别与氧化石墨烯反应,通过酰胺键的生成将三种钌配合物分别固载到石墨烯上,得到了三种钌-石墨烯杂化材料1a-GO、2a-GO和1b-GO。利用红外、紫外-可见吸收光谱和TEM对它们的结构进行了表征,得到的杂化材料在DMF中呈现出较高的溶解度,分别为380.70 mg/L、323 mg/L和251 mg/L。当分别用这三种配合物各自的最大吸收波长做为激发波长测定它们的发射光谱时,配合物1a和1b的发射峰分别出现在636 nm和630 nm处;而配合物2a没有检测到发射峰,推测可能是由于配合物2a分子内发生了能量转移或电子转移的结果。三种杂化材料的发射光谱显示,复合物1a-GO和1b-GO分别与配合物1a和1b相比发生了明显的发光淬灭。说明复合物1a-GO和1b-GO内部均发生了由给体到受体的光诱导电子转移。而复合物2a-GO没有检测到明显的发射峰,这可能与配合物2a本身无发射有关,也可能是由于复合物2a-GO内部也发生了由给体到受体的光诱导电子转移。在后续的工作中,我们将利用电化学、纳秒激光闪光光解及量化计算等手段来进一步确定发光被淬灭的原因。非共价修饰是首先通过自由基聚合反应将钌配合物固载到聚合离子液体上,得到了共聚物poly（Ru-BVImCl）,然后利用聚合离子液体与石墨烯表面的π-π作用将共聚物poly（Ru-BVImCl）固载到石墨烯表面,得到了一种钌-石墨烯复合物GO-poly（Ru-BVImCl）。用红外光谱和紫外-可见吸收光谱等手段对该复合物的结构进行了表征。由于非共价修饰过程中,加入了水合肼作为还原剂,得到的是还原石墨烯,因此与共价修饰得到的氧化石墨烯相比,复合物GO-poly （Ru-BVImCl）在DMF中的溶解度明显下降,为142.15 mg/L。复合物GO-poly（Ru-BVImCl）的发射光谱显示,该复合物与共聚物poly（Ru-BVImCl）相比有明显的发光淬灭作用,说明复合物内部发生了由给体到受体的光诱导电子转移。但与共价修饰得到的复合物1a-GO中的发光淬灭作用相比,这种淬灭作用明显减弱,说明共价修饰得到的复合物中钌配合物与石墨烯之间连接更紧密,相互作用增强。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 石墨烯及氧化石墨烯的概述

- 1.1.1 石墨烯及氧化石墨烯的结构与性质

- 1.1.2 石墨烯及氧化石墨烯的制备方法

- 1.1.3 石墨烯及氧化石墨烯的功能化及应用

- 1.2 钌（Ⅱ）多吡啶配合物的概述

- 1.2.1 钌（Ⅱ）多吡啶配合物的性质

- 1.2.2 钌（Ⅱ）多吡啶配合物的应用

- 1.3 钌配合物对碳材料的修饰

- 1.4 本文的研究背景及意义

- 第2章 钌配合物共价修饰石墨烯的制备及光谱性质

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 主要试剂

- 2.2.2 主要仪器

- 2.2.3 钌配合物的合成

- 2.2.4 氧化石墨烯的合成（GO）

- 2.2.5 钌配合物-石墨烯杂化材料的制备

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 合成

- 2.3.2 钌配合物的表征与性质

- 2.3.3 氧化石墨烯的表征

- 2.3.4 三种复合物的表征

- 2.4 本章小结

- 第3章 钌配合物非共价修饰石墨烯的制备及光谱性质

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要试剂

- 3.2.2 主要仪器

- 2（bpy-styrene）Cl2 的合成（Ru-styrene）'>3.2.3 单体Ru（bpy）2（bpy-styrene）Cl2的合成（Ru-styrene）

- 3.2.4 离子液体单体BVImCl 的合成（BVImCl）

- 3.2.5 共聚物poly（Ru-BVImCl）的合成

- 3.2.6 GO-poly（Ru-BVImCl）复合物的合成

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 合成

- 3.3.2 共聚物poly（Ru-BVImCl）的表征

- 3.3.3 GO-poly（Ru-BVImCl）复合物的表征

- 3.4 本章小结

- 第4章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 论文创新点摘要

- 附图

- 攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].共价修饰类药物的研究进展[J]. 中国药科大学学报 2017(05)

- [2].细胞内一次与二次共价修饰的特异性比较[J]. 江西蓝天学院学报 2010(04)

- [3].非共价修饰碳纳米管吸附水中亚甲基蓝研究[J]. 功能材料 2011(01)

- [4].共价修饰法制备新型多巴胺传感器[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [5].类泛素蛋白ISG15调控感染与肿瘤的新进展[J]. 现代免疫学 2020(03)

- [6].白细胞介素-1受体相关激酶-2的共价修饰与激酶活性的研究[J]. 中国生物工程杂志 2011(10)

- [7].四苯基乙烯衍生物非共价修饰及荧光增强研究[J]. 影像科学与光化学 2011(02)

- [8].Gata4转录后蛋白共价修饰[J]. 中国当代儿科杂志 2012(10)

- [9].功能化碳纳米管的应用研究进展[J]. 化工新型材料 2010(12)

- [10].4-羧基苯基共价修饰玻碳电极检测药物分子[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2014(02)

- [11].非共价修饰碳纳米管/二氧化钛复合材料的合成及性能[J]. 无机化学学报 2011(02)

- [12].碳纳米管功能化表面修饰研究进展[J]. 广州化工 2013(17)

- [13].组蛋白共价修饰在肝脏疾病发生与发展中作用的研究进展[J]. 中国药理学通报 2015(05)

- [14].Smoothened蛋白的胆固醇共价修饰对Hedgehog信号通路至关重要[J]. 科学新闻 2018(04)

- [15].IRMOF-3配位共价修饰化合物的固态发光性质研究[J]. 分析测试学报 2013(06)

- [16].组蛋白H4的共价修饰在表观遗传调控中的作用研究进展[J]. 山东医药 2013(15)

- [17].碳纳米管有机修饰和在生物、医学材料中的应用[J]. 化工中间体 2014(04)

- [18].碳纳米管的结构、制备及修饰[J]. 科技信息 2010(09)

- [19].细乳液原位聚合法制备聚苯乙烯非共价修饰的碳纳米管[J]. 华东师范大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [20].硫氧还蛋白的共价修饰[J]. 生命的化学 2010(01)

- [21].表面活性剂应用于碳纳米管分散处理的研究现状[J]. 粉煤灰综合利用 2017(04)

- [22].水分散性碳纳米管的制备研究进展[J]. 高分子通报 2009(10)

- [23].芘分子共价修饰的硅纳米线制备及其发光性能表征[J]. 影像科学与光化学 2011(02)

- [24].卟啉修饰的碳纳米管研究进展[J]. 大学化学 2015(02)

- [25].Src蛋白激酶活性的调节机制[J]. 生物化学与生物物理进展 2016(11)

- [26].聚乙二醇修饰超氧化物歧化酶的初步研究[J]. 现代生物医学进展 2008(02)

- [27].功能化石墨烯的制备及应用研究进展[J]. 航空材料学报 2016(03)

- [28].聚氨酯/碳纳米管复合材料制备的研究进展[J]. 化学通报 2014(05)

- [29].表观遗传学的产生、机制及生物学意义[J]. 吉林农业科技学院学报 2008(04)

- [30].碳纳米管共价改性环氧乙烷-四氢呋喃嵌段共聚醚的研究[J]. 化工新型材料 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8334dd3430c6e6e9401a6e2f.html