# NC309型甲醇合成催化剂的动力学研究

### 论文摘要

对于工程设计和催化剂的性能改进,以及反应器的操作优化,必须以可靠而适用的动力学模型为基础。NC309型甲醇合成催化剂是最近国内开发的一种新型催化剂,为此本课题着重研究NC309催化剂的动力学,希望获得适宜的动力学模型,为反应器的设计和模拟计算提供依据。本文介绍了甲醇合成工艺,反应器,催化剂,反应动力学等背景知识,分别在等温积分反应器和内循环无梯度反应器中研究了NC309催化剂的本征动力学和宏观动力学,运用改进的遗传算法和马夸特算法相结合的方法,通过对动力学数据进行数值模拟估算得到了甲醇合成的动力学模型,残差分析和统计检验以及反应器出口组成的实验值和模型计算值的比较表明动力学模型是适宜的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 第1章 文献综述

- 1.1 甲醇合成工艺的发展

- 1.2 大型工业甲醇合成反应器

- 1.2.1 ICI多段段间冷激型

- 1.2.2 Lurgi列管式

- 1.2.3 Topsoe径向流动型

- 1.3 甲醇合成催化剂

- 1.4 甲醇合成反应动力学

- 1.4.1 铜基催化剂反应机理

- 1.4.2 铜基催化剂反应动力学

- 1.5 甲醇合成反应系统

- 1.6 小结

- 第2章 基础数据的计算

- 2.1 定压热容

- 2.2 粘度及导热系数

- 2.3 反应热

- 2.4 平衡常数的计算

- 2.5 逸度系数的计算

- 2.6 小结

- 第3章 实验部分

- 3.1 本征动力学实验

- 3.1.1 实验流程

- 3.1.2 实验设备

- 3.1.3 原料气的配制

- 3.1.4 恒温区的测定

- 3.1.5 催化剂的装填

- 3.1.6 催化剂的还原

- 3.1.7 物料衡算

- 3.1.8 实验记录

- 3.2 宏观动力学实验

- 3.3 小结

- 第4章 甲醇合成反应的本征动力学

- 4.1 5MPa下NC309甲醇合成催化剂的本征动力学

- 4.1.1 实验数据

- 4.1.2 结果与讨论

- 4.1.3 动力学模型参数估计及检验

- 4.2 8MPa下NC309甲醇合成催化剂的本征动力学

- 4.2.1 实验数据

- 4.2.2 结果与讨论

- 4.2.3 动力学模型参数估计及检验

- 4.3 小结

- 第5章 甲醇合成反应的宏观动力学

- 5.1 实验数据

- 5.2 结果与讨论

- 5.3 动力学模型参数估计及检验

- 5.4 小结

- 第6章 结论

- 符号说明

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种甲醇合成催化剂的制备方法[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].甲醇合成催化剂铁中毒的研究与预防[J]. 氮肥与合成气 2020(02)

- [3].中国石化南京化工研究院的甲醇合成催化剂首次工业应用[J]. 石油炼制与化工 2020(10)

- [4].南京诚志甲醇合成催化剂应用总结[J]. 能源与节能 2019(10)

- [5].国产甲醇合成催化剂钝化后再使用探析[J]. 中氮肥 2018(03)

- [6].多类型甲醇合成催化剂应用总结[J]. 中氮肥 2018(06)

- [7].从废甲醇合成催化剂中回收铜锌[J]. 化工环保 2017(03)

- [8].甲醇合成催化剂运行浅析[J]. 煤矿现代化 2017(06)

- [9].甲醇合成催化剂技术的发展与展望[J]. 化工管理 2016(14)

- [10].51-7R型甲醇合成催化剂应用实践[J]. 煤炭与化工 2016(09)

- [11].甲醇合成催化剂的研究概况分析[J]. 产业与科技论坛 2014(18)

- [12].甲醇合成催化剂的国内外研究状况与发展趋势[J]. 化学工程与装备 2015(10)

- [13].甲醇合成催化剂运行情况的分析与研究[J]. 化工设计通讯 2013(05)

- [14].焦炉气制甲醇合成催化剂使用分析[J]. 化工设计通讯 2020(11)

- [15].多类型甲醇合成催化剂应用总结[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(07)

- [16].甲醇合成催化剂升温-还原要点、难点浅析[J]. 中氮肥 2013(01)

- [17].甲醇合成催化剂失活原因及应对措施[J]. 化工技术与开发 2012(06)

- [18].从废弃甲醇合成催化剂中回收氯化亚铜和氧化锌的新工艺研究[J]. 化肥设计 2011(02)

- [19].国内甲醇合成催化剂工业应用新进展[J]. 化肥工业 2010(01)

- [20].甲醇合成催化剂使用效果的影响因素及对策[J]. 化学工业与工程技术 2010(03)

- [21].浆态床甲醇合成催化剂的研制及反应宏观动力学研究[J]. 能源化工 2019(06)

- [22].甲醇合成催化剂更换过程总结及优化建议[J]. 中氮肥 2019(01)

- [23].甲醇合成催化剂运行经济性分析和应对措施[J]. 山东化工 2018(24)

- [24].影响甲醇合成催化剂失活的原因和对策[J]. 化工管理 2016(35)

- [25].联醇装置甲醇合成催化剂还原总结[J]. 泸天化科技 2016(03)

- [26].失活铜基甲醇合成催化剂中硫化物含量的测定[J]. 中氮肥 2016(04)

- [27].甲醇合成催化剂使用效果的影响和对策[J]. 黑龙江科技信息 2016(25)

- [28].51-7S型甲醇合成催化剂使用总结[J]. 氮肥技术 2014(05)

- [29].南化院研发煤基甲醇合成催化剂[J]. 江苏氯碱 2013(01)

- [30].甲醇合成催化剂在生产过程中的保护[J]. 化学工程与装备 2011(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/83492014a61b687eca22386f.html