# 闭环加速度计∑-△数字输出电路的设计

### 论文摘要

电容式加速度计传感器是一种基于检测电容变化来检测加速度大小的一种惯性传感器,其具有很好的直流响应,可靠性好,负载阻抗高,在军事、民用方面都有着巨大的应用潜力。微加速度计的输出信号及其微弱,机械带宽通常只有几百赫兹,这对其接口电路的设计提出了挑战,而调制器所采用的过采样工作模式能够很好地抑制噪声且适用于低频领域,同时能够实现信号的数字化,因此,基于Σ?Δ调制技术的微加速度计具有重要的研究价值,目前国内关于这方面的研究非常少。本文首先在研究加速度计的工作原理和检测原理的基础上,建立了它的Simulink模型,并对其进行仿真,与理论值相比较证实了模型的正确性;然后分析闭环系统实现原理及闭环加速度计的优势,在研究Σ?Δ调制器实现原理的基础上,结合加速度计结构建立了Σ?Δ闭环加速度计整体系统的Simulink模型,仿真结果表明此系统是一个低通系统,系统对量化噪声进行了整形处理,使得噪声转移到了高频段,并对仿真模型的输出信号做了频谱分析,FFT仿真结果显示其系统信噪比可达到105.2dB。最后,根据Simulink仿真结果进行了Σ?Δ调制器电路级建模,利用Hspice进行了电路级的系统仿真,分别给出了两级积分器的输出波形,同时分析了系统中的非线性因素,并指出了相关的参数要求及解决方案。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 微硅加速度计传感器发展现状

- 1.2.1 加速度计的种类

- 1.2.2 接口电路的发展

- 1.2.3 国外发展现状

- 1.2.4 国内发展现状

- 1.3 研究的目的和意义

- 1.4 课题研究内容

- 第2章 闭环加速度计工作原理

- 2.1 引言

- 2.2 差分电容式加速度计的工作原理

- 2.3 差分电容式加速度计检测原理

- 2.4 闭环加速度计实现原理

- 2.4.1 静电力

- 2.4.2 加速度计静电力模型

- 2.4.3 闭环加速度计原理分析

- 2.4.4 Σ?Δ闭环加速度计系统

- 2.5 本章小结

- 第3章 Σ?Δ调制器理论分析与设计仿真

- 3.1 引言

- 3.2 Σ?Δ模数转换器

- 3.3 Σ?Δ调制器原理及性能指标

- 3.3.1 增量调制器

- 3.3.2 Σ?Δ调制器

- 3.3.3 Σ?Δ调制器结构

- 3.3.4 Σ?Δ调制器的性能指标

- 3.4 一阶Σ?Δ调制器模型的建立与仿真

- 3.5 本章小结

- 第4章 Σ?Δ闭环加速度计系统设计与仿真

- 4.1 引言

- 4.2 微加速度计系统Simulink模型设计与仿真

- 4.2.1 电容式微加速度计结构Simulink建模与仿真

- 4.2.2 Σ?Δ微加速度计系统模型与仿真

- 4.3 Σ?Δ调制器电路级设计与仿真

- 4.3.1 Σ?Δ调制器的电路结构

- 4.3.2 Σ?Δ调制器的电路仿真

- 4.4 系统中的非理想特性

- 4.4.1 增益误差对调制器的性能影响

- 4.4.2 开关非零导通电阻

- 4.4.3 积分器的非理想特性

- 4.4.4 比较器的非理想特性

- 4.5 本章小节

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种基于惯导系统的线加速度计动态性能测试方法[J]. 兵器装备工程学报 2019(12)

- [2].基于支持度的椭球拟合微机械电子系统加速度计现场标定方法研究[J]. 兵工学报 2020(01)

- [3].一种谐振式加速度计的稳定性分析方法[J]. 矿业科学学报 2020(02)

- [4].梳齿结构与振动梁复合的硅微谐振式加速度计非线性振动特性[J]. 光学精密工程 2020(05)

- [5].延长某型液浮陀螺加速度计精度寿命分析[J]. 科技创新与应用 2020(11)

- [6].双离心机法线加速度计动态校准中三参数余弦算法实现及应用[J]. 计测技术 2020(02)

- [7].谐振式加速度计动态特性研究[J]. 传感器与微系统 2020(06)

- [8].考虑应力分布约束的压电全向加速度计梁结构优化设计[J]. 光学精密工程 2020(08)

- [9].硅微谐振式加速度计电路带宽测试方法研究[J]. 传感器与微系统 2020(08)

- [10].基于斩波技术的静电悬浮加速度计驱动电路噪声抑制方法研究[J]. 空间电子技术 2020(03)

- [11].一种石英加速度计用磁处理系统研制[J]. 导航与控制 2020(03)

- [12].矽立科技交付第5亿颗加速度计[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2019(01)

- [13].低频加速度计在特定温度下的灵敏度修正方法研究[J]. 中国测试 2018(S1)

- [14].高量程加速度计横向各向异性响应的自由落杆冲击评估法（英文）[J]. 微纳电子技术 2019(09)

- [15].石英加速度计失准角超差分析及解决方案[J]. 空间电子技术 2019(05)

- [16].悬丝式惯性加速度计稳定性分析[J]. 电子质量 2017(12)

- [17].ADXL356/ADXL357三轴MEMS加速度计 美国ADI公司[J]. 传感器世界 2017(12)

- [18].MEMS加速度计在防空导弹引信中的应用[J]. 兵器装备工程学报 2018(03)

- [19].半导体激光自混合干涉加速度计测试技术研究[J]. 激光杂志 2018(04)

- [20].高成本和低成本MEMS加速度计性能比较研究[J]. 传感器与微系统 2018(04)

- [21].小型化加速度计的研制[J]. 仪器仪表用户 2018(08)

- [22].MEMS加速度计混合误差标定补偿方案[J]. 压电与声光 2018(04)

- [23].MEMS加速度计噪声分析与降噪方法研究[J]. 传感器与微系统 2018(07)

- [24].基于MEMS加速度计的优化九位置校准算法[J]. 压电与声光 2018(05)

- [25].陀螺加速度计线振动台进动整周测试方法[J]. 中国惯性技术学报 2016(05)

- [26].基于速度误差的加速度计闭环标定方法[J]. 测绘科学 2016(12)

- [27].一种加速度计的标定补偿方法研究[J]. 传感技术学报 2016(12)

- [28].基于比力差分测量的加速度计温度误差补偿方法[J]. 中国惯性技术学报 2016(06)

- [29].振动校准加速度计频率响应不确定度的确定方法[J]. 仪表技术与传感器 2017(03)

- [30].加速度计的高冲击下响应理论与仿真方法研究[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/834fc67efb0a83e3e5ea626a.html