# 硫酸盐侵蚀环境下的混凝土扩散反应规律研究及数值模拟

### 论文摘要

混凝土耐久性损伤不仅导致混凝土结构的服役寿命缩短,而且影响到工程结构服役的安全性和可靠性。引起混凝土结构耐久性损伤的因素很多,硫酸盐侵蚀是引起混凝土耐久性损伤失效的重要环境因素之一。开展硫酸盐侵蚀环境下混凝土耐久性损伤研究对提高混凝土结构设计的安全性与预测其服役寿命的科学性具有重要的理论意义和应用价值。本文针对硫酸盐侵蚀下混凝土的扩散反应规律及理论模型进行了深入的研究,主要内容有：首先,介绍了国内外混凝土结构耐久性研究的现状及硫酸盐侵蚀混凝土的损伤机理。其次,基于Fick第二定律,建立了硫酸盐侵蚀作用下混凝土的一维、二维及三维非线性非稳态扩散反应微分方程,并运用有限差分方法,获得了微分方程的求解方法。最后,通过数值仿真,分析了硫酸盐侵蚀环境下硫酸根离子在混凝土内的扩散反应规律,并开展了一维扩散反应规律的实验测试与理论分析结果的对比研究。结果表明：在受硫酸盐侵蚀的混凝土内部,硫酸根离子的浓度和化学反应消耗的离子浓度均呈阶梯性分布。随着侵蚀时间的增加,硫酸根离子在混凝土中的扩散反应最终达到动态平衡状态,混凝土内距离扩散源越近的位置达到平衡所需的时间越短,平衡时浓度值越高；硫酸盐侵蚀作用下的一维扩散反应规律的理论分析结果与实验测试结果较为一致。可见,本文所建立的模型可用于分析硫酸盐侵蚀下混凝土的扩散反应规律。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及研究意义

- 1.2 混凝土结构耐久性研究现状及其发展

- 1.3 硫酸盐侵蚀下的混凝土耐久性研究概况

- 1.3.1 硫酸盐侵蚀混凝土研究现状

- 1.3.2 硫酸盐侵蚀混凝土的耐久性分析模型

- 1.4 硫酸盐侵蚀混凝土的损伤机理

- 1.4.1 水泥的水化过程及产物

- 1.4.2 混凝土耐久性的硫酸盐侵蚀机理及破坏类型

- 1.4.3 膨胀晶体生成的化学反应

- 1.5 本文的主要研究内容

- 2 一维变系数扩散反应过程

- 2.1 引言

- 2.2 基于电解质理论的扩散系数模型

- 2.3 一维扩散反应方程

- 2.3.1 数学模型

- 2.3.2 求解方法

- 2.3.3 算例分析

- 2.4 实验测试与分析

- 2.4.1 原材料及配合比设计

- 2.4.2 试件成型、养护及在硫酸盐溶液中的浸泡制度

- 2.4.3 混凝土中离子浓度的测试方法及测试结果

- 2.4.4 混凝土中离子浓度的理论模型结果与实验测试结果的对比

- 2.5 本章小节

- 3 二维变系数扩散反应过程

- 3.1 引言

- 3.2 二维扩散反应方程

- 3.2.1 数学模型

- 3.2.2 求解方法

- 3.2.3 稳定性与误差分析

- 3.2.4 算例分析

- 3.3 本章小节

- 4 三维变系数扩散反应过程

- 4.1 概述

- 4.2 三维扩散反应方程

- 4.2.1 数学模型

- 4.2.2 求解方法

- 4.2.3 算例分析

- 4.3 本章小结

- 5 结论与展望

- 5.1 本文的研究工作总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].一维非定常对流扩散反应方程的高精度紧致差分格式[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [2].奇异退化扩散反应方程的高阶紧致差分及网格自适应方法[J]. 计算物理 2017(03)

- [3].求解一维非定常对流扩散反应方程的高精度紧致差分格式[J]. 数学的实践与认识 2017(13)

- [4].面肌痉挛患者微血管减压术中侧方扩散反应监测对疗效的预测作用[J]. 山东医药 2017(15)

- [5].Al/Cu/Mg扩散偶相界面的扩散机理[J]. 理化检验(物理分册) 2008(04)

- [6].侧方扩散反应电位监测在面神经显微血管减压术的意义[J]. 中国微侵袭神经外科杂志 2018(05)

- [7].定常对流扩散反应方程的指数型高阶差分格式[J]. 宁夏大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [8].硫酸盐在圆形混凝土桩中扩散反应解析解[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [9].原位扩散反应制备细TaC颗粒的研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2013(01)

- [10].SiC颗粒增强AI复合材料的扩散反应连接试验[J]. 电焊机 2008(09)

- [11].Cu-Ni扩散反应层形成的TFDC模型[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2017(03)

- [12].Ti-Al层状复合材料相界面扩散反应层的电子结构[J]. 复合材料学报 2014(05)

- [13].硫酸盐侵蚀下混凝土扩散反应过程的数值模拟[J]. 工业建筑 2010(S1)

- [14].侧方扩散反应监测在面肌痉挛微血管减压术中的作用[J]. 立体定向和功能性神经外科杂志 2018(04)

- [15].求解一维定常对流扩散反应方程的混合型紧致差分格式[J]. 数学的实践与认识 2017(07)

- [16].求解一维扩散反应方程的隐式高精度紧致差分格式[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2018(07)

- [17].一维定常对流扩散反应方程的高精度紧致差分格式[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [18].微博时代的“微”公关[J]. 餐饮世界 2012(06)

- [19].二维半线性扩散反应方程的高精度全隐格式及其多重网格方法[J]. 计算物理 2020(03)

- [20].汞离子与碘离子液膜自然扩散反应规律现象—液膜自然扩散综合微型化学实验教学研究[J]. 山东化工 2015(15)

- [21].扩散反应脉冲Cohen-Grossberg神经网络的鲁棒稳定性[J]. 西南交通大学学报 2010(04)

- [22].二维扩散反应方程的三次样条高精度加权隐式差分格式及其多重网格方法[J]. 兰州理工大学学报 2013(03)

- [23].定常对流扩散反应方程非均匀网格上高精度紧致差分格式[J]. 工程数学学报 2009(02)

- [24].Al-TiO_2-C系热扩散反应合成铝基复合材料组织与磨损性能[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [25].对流扩散反应方程基于坐标变换的高阶紧致差分格式[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [26].考虑截面形状影响的混凝土内硫酸根离子扩散反应过程数值模拟[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2017(S1)

- [27].对流占优扩散反应方程的定制有限点法[J]. 西安理工大学学报 2018(02)

- [28].Al/Fe液-固界面扩散反应层生长动力学分析[J]. 材料工程 2015(05)

- [29].金属-塑料复合材料内小分子扩散反应动力学数学模型构建[J]. 塑料科技 2019(07)

- [30].液膜自然扩散微型化学实验教学研究[J]. 化学教育 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8358b8e376b60e579f0e09d0.html