# 聚苯胺及其复合材料的制备与性能研究

### 论文摘要

聚苯胺（PANI）具有结构多样化、掺杂电导率可调、成本低等特点,在金属防腐、电磁屏蔽、二次电池、传感器、太阳能电池等领域呈现出广泛的应用前景。本论文主要围绕掺杂态聚苯胺开展研究,首先对聚苯胺的合成、特性、导电机理、复合材料及其应用进行了论述。采用无机酸、有机酸对聚苯胺进行掺杂,分析不同质子酸掺杂后聚苯胺的性能变化,制备了聚苯胺/聚乙烯醇和聚苯胺/环氧树脂两种复合材料。以一次蒸馏的苯胺为单体,过硫酸铵为氧化剂,蒸馏水为溶剂,盐酸为质子酸制备了掺杂态聚苯胺。正交试验分析得出最佳的工艺条件为盐酸浓度为1.0 mol·L-1,氧化剂与苯胺单体摩尔比为1:1,室温条件下反应4h。通过FT-IR、XRD、SEM等测试表明盐酸对聚苯胺进行了有效掺杂,结构具有一定的结晶性。选择十二烷基苯磺酸（DBSA）、磺基水杨酸（SSA）、对氨基苯磺酸（ABSA）和柠檬酸（CA）四种有机酸为掺杂酸,制备掺杂态聚苯胺。大尺寸的有机酸离子掺杂在聚苯胺的链间,减弱了分子间的相互作用使聚苯胺溶解性提高。导电率分析表明:样品导电性能最好的是磺基水杨酸掺杂的聚苯胺,电导率接近1 S·cm-1。SEM分析显示出掺杂后的聚苯胺呈微米级的粒子状,且共掺杂有利于提高结晶度。制备了聚苯胺/聚乙烯醇复合材料。聚苯胺样品在复合材料中的渗滤阈值为25%。SEM分析表明显微结构均为微、纳米纤维结构,与在预先制备好的聚乙烯醇膜上得到的聚苯胺的结构相比,水溶液中直接合成的各纤维之间粘合和聚集更明显。以聚苯胺为导电填料,环氧树脂为成膜介质制备了聚苯胺/环氧树脂复合防腐蚀涂层,显微结构均一,耐化学溶剂性良好,表明聚苯胺具有较强的腐蚀防护能力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 概述

- 1.1 导电聚合物

- 1.2 聚苯胺

- 1.3 聚苯胺的合成与掺杂

- 1.3.1 聚苯胺的合成

- 1.3.2 聚苯胺的掺杂

- 1.4 聚苯胺复合材料

- 1.4.1 复合方法

- 1.4.2 聚苯胺复合材料的类型

- 1.5 聚苯胺及其复合材料的应用

- 1.5.1 金属防腐

- 1.5.2 二次电池和电极材料

- 1.5.3 传感器

- 1.5.4 吸波与电磁屏蔽材料

- 1.5.5 其它应用

- 1.6 目前存在的主要问题和发展前景

- 1.7 本课题主要研究内容

- 2 理论基础

- 2.1 聚苯胺的结构

- 2.2 聚苯胺的性质

- 2.3 导电机理

- 2.4 本章小结

- 3 盐酸掺杂聚苯胺的制备与分析

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验原料及设备

- 3.2.2 实验过程

- 3.2.3 性能测试

- 3.3 盐酸掺杂聚苯胺结果与讨论

- 3.3.1 表观产率的影响因素

- 3.3.2 溶解性能

- 3.3.3 导电性能

- 3.3.4 红外光谱分析

- 3.3.5 XRD 分析

- 3.3.6 SEM 分析

- 3.4 本章小结

- 4 有机酸掺杂聚苯胺的制备及分析

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验原料及设备

- 4.2.2 实验过程

- 4.2.3 性能测试

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 有机酸掺杂聚苯胺的溶解性能

- 4.3.2 有机酸掺杂聚苯胺的导电性能

- 4.3.3 红外光谱分析

- 4.3.4 SEM 分析

- 4.3.5 乙醇对DBSA 掺杂聚苯胺的影响

- 4.3.6 共掺杂对聚苯胺结构的影响

- 4.4 本章小结

- 5 聚苯胺/聚乙烯醇复合材料的研究

- 5.1 引言

- 5.2 聚苯胺/聚乙烯醇复合材料研究现状

- 5.2.1 聚乙烯醇

- 5.2.2 聚苯胺/聚乙烯醇

- 5.3 实验部分

- 5.3.1 实验原料及仪器

- 5.3.2 实验过程

- 5.3.3 性能测试

- 5.4 结果与分析

- 5.4.1 导电性能分析

- 5.4.2 SEM 分析

- 5.4.3 红外光谱分析

- 5.5 成膜机理探讨

- 5.6 本章小结

- 6 聚苯胺/环氧树脂复合防腐涂层

- 6.1 引言

- 6.2 聚苯胺/环氧树脂防腐涂料

- 6.2.1 聚苯胺防腐蚀涂料

- 6.2.2 环氧树脂涂料

- 6.3 聚苯胺防腐涂层的制备方法

- 6.4 实验

- 6.4.1 实验原料

- 6.4.2 聚苯胺的制备

- 6.4.3 防腐蚀涂层的制备

- 6.4.4 涂膜防腐蚀性能测试

- 6.5 结果与分析

- 6.5.1 聚苯胺的溶解性

- 6.5.2 SEM 分析

- 6.5.3 耐化学试剂性分析

- 6.5.4 防腐机理探讨

- 6.6 应用前景与展望

- 6.7 本章小结

- 7 全文总结

- 7.1 总结论

- 7.2 后续工作

- 参考文献

- 附录Ⅰ

- 附录Ⅱ

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].复合酸掺杂聚苯胺正极材料的制备及性能[J]. 电源技术 2020(01)

- [2].聚苯胺复合材料专利申请浅述[J]. 科技风 2018(20)

- [3].聚苯胺的发展及其防腐性能研究[J]. 当代化工 2017(11)

- [4].聚苯胺复合材料的制备与储能应用研究[J]. 科技致富向导 2013(03)

- [5].酸掺杂聚苯胺合成及性能研究[J]. 化工新型材料 2017(11)

- [6].聚苯胺防腐蚀涂料的研制及其性能[J]. 材料保护 2009(02)

- [7].电化学合成聚苯胺-天然石墨复合材料工艺研究[J]. 电镀与精饰 2016(08)

- [8].嵌入聚合物聚苯胺的多孔硅光致发光的研究[J]. 半导体光电 2008(06)

- [9].掺杂型聚苯胺导电防腐涂料的制备与研究[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2014(06)

- [10].聚苯胺复合导电织物的研究进展[J]. 中国纤检 2011(10)

- [11].不同形态聚苯胺的研究进展[J]. 硅谷 2011(19)

- [12].聚苯胺复合涂料红外与吸波性能研究[J]. 涂料工业 2011(11)

- [13].水溶性聚苯胺的制备方法腐蚀机理及缓蚀性能研究进展[J]. 安全、健康和环境 2018(12)

- [14].聚苯胺/煤复合材料的制备及腐蚀性能研究[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [15].微乳液法制备聚苯胺及其表征[J]. 胶体与聚合物 2011(04)

- [16].不同酸掺杂聚苯胺炭化产物的制备及其电化学性能[J]. 高校化学工程学报 2019(01)

- [17].水溶性聚苯胺的合成及导电防腐涂料的制备[J]. 北京服装学院学报(自然科学版) 2014(03)

- [18].氟化聚苯胺的合成及性能[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2012(11)

- [19].四探针法测聚苯胺膜电导率的探讨[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [20].齐聚苯胺修饰的三联吡啶铁配合物的合成及其光谱和电化学性质[J]. 应用化学 2009(12)

- [21].水溶性掺杂聚苯胺的制备及其性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报 2015(06)

- [22].DNA对聚苯胺电化学行为的影响[J]. 分析化学 2013(12)

- [23].电致变色材料——聚苯胺膜的制备及显色[J]. 才智 2011(26)

- [24].掺杂工艺对聚苯胺导电性的影响[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [25].有机酸二次掺杂超疏水聚苯胺的制备及其耐蚀性[J]. 腐蚀与防护 2018(02)

- [26].界面聚合法制备纳米C_(60)/聚苯胺复合材料及其电学性能研究[J]. 化工新型材料 2014(10)

- [27].煤/聚苯胺复合材料制备方法研究进展[J]. 西安科技大学学报 2013(06)

- [28].合成条件变化对聚苯胺光电性能的影响[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [29].聚苯胺及聚苯胺-纳米粒子复合物[J]. 化工文摘 2008(02)

- [30].聚苯胺/石墨烯复合材料的制备及应用[J]. 化工新型材料 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8386d2afbe2d253611447ea9.html