# 基于ARM和GPRS的灌区水情信息监测系统的研究

### 论文摘要

灌区水情信息监控是优化调配灌溉水资源的首要技术。由于灌区需要监测的站点众多,且分布分散,传统的水情信息采集监控手段投资大、效率低,已经远远不能满足灌区用水管理的要求。目前各灌区现有通讯条件普遍较差,若采用专用线路、电话线或短波等传统传输数据方式,要投入大量资金建设专用通信系统,而由于灌区数据采集频率低、季节性强、系统的利用率往往不高,采用专用线路不现实。系统维护困难、通讯不稳定、费用高,这是目前灌区发展水情自动测报系统中普遍面临的重要问题。GPRS(General Packet Radio Service)是通用分组无线业务的简称,是在GSM基础上发展起来的一种分组交换的数据承载和传输方式。与原有的GSM比较,GPRS在数据业务的承载和支持上具有非常明显的优势,能够有效地利用无线网络信道资源,特别适合突发性、频繁的小流量数据传输,很好地适应了传输数据流量不大、不便于布线的灌区、水文监测等场地。本文在分析了灌区用水监测的特点后,提出了利用GPRS移动通讯网络的短消息功能和直接连接Internet的优势,采用工业级GPRS通讯模块MC35i进行灌区水情信息传输的技术方案。该系统主要由测控单元、通讯模块、GPRS网络、Internet网络、数据监控处理中心等构成。其中测控单元由微处理器、A/D、D/A、传感器、执行机构组成,主要完成数据的采集处理、对控制命令的解码执行等任务。通讯模块选用工业级GPRS专用通讯模块MC35i,完成SMS短信息的发送接收工作,下位通讯模块与ARM微处理器LPC2131相连实现信息的接收和发送,并可以通过服务商专门提供的代理网关连接到Internet,因此可以与Internet上任一台具有公网IP地址的数据处理单元建立连接,以进行数据传输,为合理利用水资源服务。本文介绍了通讯系统总体结构,设计了MC35i模块与ARM处理器之间的硬件接口、编制了下位机数据采集、通讯及低功耗设置程序;采用Visual basic编写了上位机通讯及数据管理软件。通过测试表明:对于测控点极为分散,数据流量小的灌区,采用此种数据传输技术,解决了人工监测周期长、效率低、范围小的弊病,具有投资小、通讯稳定、系统维护方便、测点增减方便的优点,是灌区用水监测信息远程传输的一种有效技术手段。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.1.1 水利资源信息化管理的必要性

- 1.1.2 灌区信息化管理的必要性及其特点

- 1.1.3 灌区水情远程测报系统及其特点

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 本文研究主要内容及方法

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 研究方法

- 第二章 系统总体方案设计

- 2.1 系统总体构成及实现原理

- 2.2 控制模块和GPRS 通讯模块

- 2.2.1 控制模块设计

- 2.2.2 GPRS 通讯模块设计

- 2.3 通讯方式比较及选择

- 2.3.1 灌区水情通信系统特点

- 2.3.2 通信系统的分类与比较

- 2.3.3 灌区水情监控系统通讯方式的选择

- 2.4 上位机通讯软件的设计

- 第三章 系统硬件设计

- 3.1 系统总体功能要求

- 3.2 系统硬件组成

- 3.3 水位信息采集装置

- 3.3.1 水位传感器的分类

- 3.3.2 不同类型水位--流量计传感器适用性

- 3.3.3 超声波水位传感器

- 3.4 通信模块硬件组成

- 3.4.1 无线通信模块MC35i

- 3.4.2 通信模块外围功能电路

- 3.4.3 AT 命令集及连接互联网的设置

- 3.5 测控单元的设计

- 3.5.1 ARM 微处理器

- 3.5.2 LPC2131 结构和特点

- 3.5.3 低功耗设计

- 3.5.4 接口板的设计

- 3.6 硬件总体测试

- 第四章 系统软件设计

- 4.1 下位机程序设计

- 4.1.1 通信部分程序设计

- 4.1.2 数采部分程序设计

- 4.2 PC 机端应用程序设计

- 4.2.1 Visual Basic 简介

- 4.2.2 Winsock 控件

- 4.2.3 上位机软件设计

- 第五章 总结与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].基于ARM的塔康和中波导航机模拟训练系统设计与实现[J]. 实验室研究与探索 2019(12)

- [2].基于ARM的液压支架监测系统设计[J]. 机电工程技术 2019(12)

- [3].基于ARM单片机的无线涡轮流量计的设计[J]. 仪表技术 2020(01)

- [4].基于ARM的智能能耗管理终端设计[J]. 电工技术 2020(01)

- [5].基于ARM的触摸计算器的设计与实现[J]. 甘肃科技 2019(23)

- [6].ARM处理器在舰船压力容器超声波检测系统的应用[J]. 舰船科学技术 2020(04)

- [7].基于异常图谱特征和嵌入式ARM的光纤网络异常监测系统设计[J]. 激光杂志 2020(03)

- [8].基于ARM的自动扶梯超载保护系统设计[J]. 科技传播 2020(07)

- [9].基于ARM的电子警察摄像系统的设计与实现探究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(03)

- [10].基于ARM的机器人舵机组控制与实现[J]. 机电产品开发与创新 2020(03)

- [11].一款基于ARM嵌入式的机械臂的设计与实现[J]. 数字技术与应用 2020(05)

- [12].基于ARM的矿井地面配电柜监测系统设计[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [13].基于ARM的矿用低压馈电开关保护装置的设计[J]. 机械工程与自动化 2020(04)

- [14].基于ARM平台的智慧社区网络视频监控系统设计[J]. 电子设计工程 2020(17)

- [15].基于ARM的电动叉车控制器设计及称重算法实现[J]. 传感器与微系统 2020(10)

- [16].基于ARM嵌入式的智能小车控制系统设计研究[J]. 河南科技 2019(29)

- [17].基于ARM的电子黑板设计[J]. 现代信息科技 2019(19)

- [18].基于ARM的智能家居控制系统开发及实现[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [19].ARM平台的高精度滑动测频法[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2016(11)

- [20].基于ARM的精密逆变电阻点焊电源[J]. 电焊机 2016(11)

- [21].基于数传电台和ARM的气动造浪测压系统的研究[J]. 机电工程技术 2016(10)

- [22].基于FPGA和ARM的便携式γ谱仪研制[J]. 核电子学与探测技术 2016(10)

- [23].基于ARM的电梯轿厢环保节能系统设计[J]. 电子设计工程 2017(05)

- [24].基于ARM嵌入式的免耕播种机盘刀轴承故障诊断[J]. 农机化研究 2017(12)

- [25].基于CPLD和ARM完成短波发射机自动调谐控制的设计与实现[J]. 信息通信 2017(02)

- [26].基于ARM微处理器的船用发动机示功图测试系统开发[J]. 柴油机 2017(01)

- [27].基于ARM的多通道电荷放大器的设计与测试[J]. 压电与声光 2017(02)

- [28].基于ARM和FPGA的多通道步进电机控制系统[J]. 装备制造技术 2017(03)

- [29].基于ARM的简易数字示波器设计[J]. 信息通信 2017(04)

- [30].基于ARM平台的视频监控系统[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/83944ba9b1320abe3e71619e.html