# SO42-/TiO2-HZSM-5型固体超强酸催化剂的制备及其在尿囊素合成中的应用

### 论文摘要

尿囊素作为一种重要的精细化工产品,被广泛应用于医药、农业和生物等领域,因此其化学合成受到广泛的重视。目前,尿囊素的合成最普遍的是采用乙醛酸与尿素反应法,所涉及的催化剂主要为液体酸,例如,H2SO4, HCl, HNO3等。但是液体酸存在着污染环境和活性不高等问题,因此,在尿囊素合成领域中,催化剂的发展趋势是采用不污染环境和催化活性更高的固体超强酸。然而,目前已开发的固体超强酸也存在着诸如比表面积低、酸性位少、和酸强度不高等缺点。基于上述背景,在本论文中,研制开发了一类用于尿囊素合成的新型高效SO42-/ TiO2-HZSM-5固体酸催化剂。考察了催化剂的制备方法（固相分散法和溶胶-凝胶法）及制备条件（HZSM-5的硅铝摩尔比、TiO2与HZSM-5的质量比、浸渍时间、浸渍酸浓度、焙烧温度和溶胶-凝胶体系的pH值等）对催化剂的结构和性能的影响。结果表明,溶胶-凝胶法所制备的催化剂性能优于固相分散法。催化剂的最佳制备条件在于: HZSM-5的硅铝比为25,TiO2与HZSM-5的质量比为2:1,硫酸浸渍浓度为0.5 mol/L,催化剂焙烧温度为500℃;溶胶-凝胶体系pH值为8。采用X-光衍射（XRD）、N2低温物理吸附（BET）、傅立叶红外（FT-IR）、吡啶吸附红外（Py-IR）、以及扫描电子显微镜（SEM）等技术,对所制备的催化剂的晶相结构、表面酸性位及比表面积等性能进行了表征。结果表明,溶胶-凝胶法所制备的催化剂具有更高的比表面积和更强的酸性能。开展了由乙醛酸和尿素合成尿囊素反应研究,考察了催化剂种类、催化剂用量、反应物配比、反应时间、反应温度、催化剂循环使用、分离出产物后母液的循环利用等工艺参数和过程对尿囊素收率的影响。结果表明,由乙醛酸和尿素合成尿囊素的最佳反应条件为:乙醛酸与尿素的摩尔比为1:4;催化剂用量为原料的3w%;反应温度和时间为75℃和4小时。与常规液体酸催化剂和单组分固体酸催化剂(SO42-/TiO2和SO42-/HZSM-5)相比较,本研究所开发的SO42-/TiO2-HZSM-5固体酸催化剂具有明显高的催化活性,通过优化催化剂制备条件和尿囊素合成反应条件,可以获得61%以上的尿囊素收率。此外,研究还表明,所研究开发的SO42-/ TiO2-HZSM-5固体酸催化剂可以重复使用,分离出产物后的母液可以在一定程度上重新循环用于尿囊素的合成反应。基于所制备的SO42-/ TiO2-HZSM-5固体酸催化剂,初步探讨了由乙醛酸和尿素合成尿囊素的反应机理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 尿囊素的物理性质

- 1.2 尿囊素的用途

- 1.3 尿囊素的供求现状

- 1.4 尿囊素合成方法综述

- 1.4.1 二氯乙酸和尿素加热合成

- 1.4.2 尿酸与高锰酸钾氧化法

- 1.4.3 乙醛酸钙盐溶解法

- 1.4.4 三氯乙醛合成法

- 1.4.5 乙二醛氧化法

- 1.4.6 尿素和乙醛酸直接缩合法

- 1.5 直接缩合法制备尿囊素所用催化剂的综述

- 1.5.1 无机酸催化剂

- 1.5.2 杂多酸催化剂

- 1.5.3 强酸性阳离子交换树脂

- 1.5.4 固体超强酸催化剂

- 1.6 论文的研究思路

- 42-/TiO2-HZSM-5 型催化剂制备及尿囊素的合成'>第2章 SO42-/TiO2-HZSM-5 型催化剂制备及尿囊素的合成

- 2.1 催化剂的准备

- 2.1.1 混合液体酸催化剂

- 42-/TiO2-HZSM-5 催化剂'>2.1.2 固相分散法制备SO42-/TiO2-HZSM-5 催化剂

- 42-/TiO2-HZSM-5 催化剂'>2.1.3 溶胶－凝胶法制备SO42-/TiO2-HZSM-5 催化剂

- 42-/TiO2 催化剂的制备'>2.1.4 SO42-/TiO2催化剂的制备

- 2.2 催化剂的表征

- 2.2.1 X－射线衍射仪（XRD）

- 2.2.2 红外光谱（FT-IR）

- 2.2.3 吡啶红外吸附法（Py-IR）

- 2.2.4 比表面积（BET）

- 2.2.5 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.3 尿囊素的合成

- 2.3.1 反应过程及装置

- 2.3.2 产品分离

- 2.3.3 产品提纯

- 2.3.4 产物分析

- 第3章 实验结果与讨论

- 3.1 催化剂制备的工艺条件

- 3.1.1 固相分散法制备催化剂

- 3.1.2 溶胶－凝胶法制备催化剂

- 3.2 催化剂的表征

- 3.2.1 催化剂的XRD 分析

- 3.2.2 催化剂的红外分析

- 3.2.3 催化剂的吡啶红外吸附分析

- 3.2.4 催化剂的BET 分析

- 3.2.5 催化剂的SEM 分析

- 3.3 尿囊素合成

- 3.3.1 液体无机酸作催化剂合成尿囊素

- 3.3.2 固体超强酸作催化剂合成尿囊素

- 3.3.3 固体酸催化剂循环利用

- 3.3.4 母液循环

- 3.3.5 产物提纯

- 3.3.6 产物分析

- 3.4 催化机理探究

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].光催化剂SO_4~(2-)/TiO_2和TiO_2的光谱行为比较分析[J]. 化工设计通讯 2020(01)

- [2].酯化反应中SO_4~(2-)/氧化物固体超强酸催化剂的研究进展[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [3].三元稀土固体超强酸催化剂SO_4~(2-)/Nd_2O_3-ZrO_2-Fe_2O_3的制备工艺研究[J]. 吉林化工学院学报 2015(11)

- [4].盐湖卤水除Mg~(2+)、降SO_4~(2-)副产轻质氧化镁实验研究[J]. 中国盐业 2013(12)

- [5].SO_4~(2-)对电沉积法制备氢氧化镁的影响[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2020(10)

- [6].抗坏血酸钠搅洗降低混合稀土氧化物中SO_4~(2-)含量的研究[J]. 中国稀土学报 2020(04)

- [7].固体超强酸催化剂SO_4~(2-)/V_2O_5-TiO_2-La_2O_3的制备及其酯化性能研究[J]. 山东化工 2016(23)

- [8].碱式硫酸铝溶液中SO_4~(2-)的测定[J]. 化工环保 2013(01)

- [9].柳林泉域岩溶水中SO_4~(2-)的来源探讨[J]. 水文地质工程地质 2017(01)

- [10].SO_4~(2-)-/La_2O_3-ZrO_2-HZSM-5催化合成柠檬酸酯[J]. 兰州石化职业技术学院学报 2013(04)

- [11].玻璃球负载纳米级SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸催化合成丙酸苄酯[J]. 河北科技大学学报 2009(02)

- [12].膨胀剂中过量SO_4~(2-)对混凝土性能影响[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2009(04)

- [13].联碱料液中SO_4~(2-)问题浅析[J]. 纯碱工业 2008(06)

- [14].河间地块浅层地下水中SO_4~(2-)的时空变化规律研究[J]. 江苏科技信息 2017(19)

- [15].SO_4~(2-)/TiO_2-ZrO_2-Nd_2O_3催化剂的制备及其催化合成双季戊四醇六脂肪酸酯[J]. 大连工业大学学报 2013(01)

- [16].SO_4~(2-)/Al_2O_3-ZrO_2/SBA-15固体酸催化合成棕榈酸甲酯[J]. 化学试剂 2012(06)

- [17].SO_4~(2-)/La_2O_3-ZrO_2-HZSM-5催化合成肉桂酸酯[J]. 兰州石化职业技术学院学报 2010(03)

- [18].SO_4~(2-)对盐含量测定仪测试氯含量时干扰的研究[J]. 石油化工 2015(08)

- [19].固体超强酸催化剂SO_4~(2-)/高岭土制备乙酰丙酸[J]. 化工进展 2013(06)

- [20].复合固体超强酸催化剂SO_4~(2-)/ZrO_2-Al_2O_3-WO_3的制备及表征[J]. 武汉科技大学学报 2010(06)

- [21].核电机组和超超临界机组水汽系统中的SO_4~(2-)问题[J]. 上海电力学院学报 2010(06)

- [22].乌鲁木齐河源1号冰川积累区气溶胶和表层雪中SO_4~(2-)的季节变化及成因分析[J]. 冰川冻土 2009(01)

- [23].固体超强酸SO_4~(2-)/ZrO_2-TiO_2-Fe_2O_3催化合成乙酸异戊酯[J]. 大连交通大学学报 2009(04)

- [24].SO_4~(2-)对厌氧颗粒污泥活性的影响[J]. 中国沼气 2008(01)

- [25].SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸催化合成乙酰水杨酸[J]. 化学与生物工程 2008(04)

- [26].锅炉水冷壁管在含SO_4~(2-)溶液中的点蚀特性研究[J]. 热能动力工程 2012(01)

- [27].浅谈盐水中SO_4~(2-)与I含量对离子膜的影响[J]. 河南化工 2012(12)

- [28].掺混合材和硫酸钠水泥石可溶出SO_4~(2-)的实验[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [29].比浊法测定工铵中SO_4~(2-)含量的方法探讨[J]. 纯碱工业 2008(05)

- [30].固体超强酸SO_4~(2-)/TiO_2催化合成乙酰水杨酸[J]. 应用化工 2016(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/839c2493b3ee9f90c89d3e4b.html