# 固相萃取—高效液相色谱技术测定环境水样中直链烷基苯磺酸钠的研究

### 论文摘要

表面活性剂（surfactant）,是指具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列,并能使表面张力显著下降的物质。表面活性剂在工业、农业、医药和日用化工等众多领域的应用越来越广泛,全球用量已超过千万吨,其中以直链烷基苯磺酸钠为代表的阴离子表面活性剂产量最多,占表面活性剂的总产量的56%。由此引发的对水环境的污染已经成为不容忽视的城市环境问题。研究表明表面活性剂在水中能够使水质恶化,严重时会对水生生物过氧化酶的活性产生急剧的影响,导致植物的死亡。本文以兰州市水环境中直链烷基苯磺酸钠的检测研究为基础,分别对阴离子表面活性剂的性质、结构特征及发展趋势,高效液相色谱法的的原理、特点及固相萃取技术进行研究;确定了不同种类水中直链烷基苯磺酸钠的固相萃取-高效液相色谱的测定方法。样品经高速冷冻离心后用MAX复合阴离子交换小柱净化富集后直接进样,四种直链烷基苯磺酸钠:十一烷基苯磺酸钠、十二烷基苯磺酸钠、十三烷基苯磺酸钠、十四烷基苯磺酸钠都能得到很好的分离。检测波长为225nm;方法检出限为5μg/mL;加标回收率为85.7%～98.35%（添加水平为50μg/mL,25μg/mL,10μg/mL）;相对标准偏差为2.93%～7.37%。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 1 综述

- 1.1 表面活性剂概述

- 1.1.1 阴离子表面活性剂的性质及结构特征

- 1.1.2 表面活性剂发展趋势及危害

- 1.2 环境水样中直链烷基苯磺酸钠研究现状

- 1.2.1 环境水样中直链烷基苯磺酸钠检测方法的研究现状

- 1.3 高效液相色谱法概述

- 1.3.1 高效液相色谱法的发展过程

- 1.3.2 高效液相色谱法的的原理及特点

- 1.3.3 高效液相色谱仪常用检测器

- 1.4 固相萃取技术概述

- 1.5 本论文研究的目的、意义、内容及存在的问题。

- 1.5.1 本论文研究目的及意义

- 1.5.2 论文研究具体内容及创新点

- 1.5.3 本论文存在的问题

- 2 样品采集和预处理

- 2.1 实验仪器与材料

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 实验材料和试剂

- 2.2 样品来源及采集方法

- 2.2.1 样品种类及来源

- 2.2.2 样品采集方法的选择

- 2.2.3 本实验采用的采样方法

- 2.3 样品的预处理

- 2.3.1 样品净化方法的选择

- 2.3.2 固相萃取柱及洗脱溶液的选择

- 3 四种直链烷基苯磺酸钠样品的色谱分离

- 3.1 实验仪器与设备

- 3.2 样品的仪器分析条件

- 3.3 实验结果的计算方法

- 3.4 样品分析结果及样品分析色谱图

- 4 结果与讨论

- 4.1 色谱柱的选择

- 4.2 方法学考察

- 4.2.1 样品回收率

- 4.2.2 方法的线性范围及精密度

- 4.2.3 最低检出限

- 5 结论

- 参考文献

- 在校期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].直链烷基苯磺酸钠测定方法的研究现状[J]. 当代化工 2012(07)

- [2].烷基苯磺酸钠的化学结构、性能及制备工艺分析[J]. 中国洗涤用品工业 2010(02)

- [3].高效液相色谱法测定全血中直链烷基苯磺酸钠[J]. 理化检验(化学分册) 2010(01)

- [4].高效液相色谱法测定线性烷基苯磺酸钠[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [5].烷基苯磺酸钠长链烷基中二甲苯基取代位置与起泡性的关系[J]. 石油学报(石油加工) 2009(06)

- [6].高效液相色谱法直接测定洗衣粉中直链烷基苯磺酸钠[J]. 理化检验(化学分册) 2008(10)

- [7].高效液相色谱-质谱联用法对线性烷基苯磺酸钠同系物的检测[J]. 分析测试学报 2009(10)

- [8].直链烷基苯磺酸钠对黑腹果蝇生殖能力及寿命的影响[J]. 中南大学学报(医学版) 2011(02)

- [9].高效液相色谱法测定泡打粉中非食用物质 直链烷基苯磺酸钠的方法研究[J]. 中国食品添加剂 2009(05)

- [10].十三烷基苯磺酸钠和辛基酚聚氧乙烯醚二元复配溶液的定量分析[J]. 化工环保 2014(01)

- [11].高效液相色谱法测定食(饮)具中直链烷基苯磺酸钠残留量的研究[J]. 环境科学导刊 2016(01)

- [12].直链烷基苯磺酸钠致小鼠肝脏氧化损伤的作用[J]. 第三军医大学学报 2012(07)

- [13].直链烷基苯磺酸钠对小鼠精子成熟和生育能力的影响[J]. 辽宁医学院学报 2013(01)

- [14].食(饮)具中烷基苯磺酸钠残留量测定方法的改进[J]. 赣南医学院学报 2011(01)

- [15].直链烷基苯磺酸钠致人张氏肝细胞损伤的毒性作用[J]. 卫生研究 2016(02)

- [16].双子烷基苯磺酸钠在固体表面的吸附特性[J]. 油气地质与采收率 2010(01)

- [17].烷基苯磺酸钠在土壤中的迁移特性[J]. 油气田地面工程 2010(02)

- [18].烷基苯磺酸钠在土壤上的吸附行为[J]. 日用化学品科学 2008(06)

- [19].洗衣液中阴离子表面活性剂的分析[J]. 中国洗涤用品工业 2013(12)

- [20].烷基苯磺酸钠在环境中自然降解的研究进展[J]. 石化技术与应用 2008(05)

- [21].直链烷基苯磺酸钠暴露对雄性小鼠的生殖毒性[J]. 青岛大学学报(医学版) 2019(04)

- [22].烷基苯磺酸钠在土壤中的吸附和降解行为(待续)[J]. 化工生产与技术 2008(03)

- [23].烷基苯磺酸钠在土壤中的吸附和降解行为(续完)[J]. 化工生产与技术 2008(04)

- [24].直链烷基苯磺酸钠对雄性小鼠生精功能亚慢性毒性作用研究[J]. 生殖医学杂志 2012(05)

- [25].直链烷基苯磺酸钠对果蝇生殖能力的影响及大豆异黄酮的干扰作用[J]. 蚌埠医学院学报 2009(07)

- [26].茶多酚对直链烷基苯磺酸钠致小鼠皮肤损伤的保护作用[J]. 茶叶科学 2016(05)

- [27].亚甲蓝法测餐具残留烷基苯磺酸钠含量的研究[J]. 内蒙古石油化工 2014(19)

- [28].电动生物修复湖泊底泥中直链烷基苯磺酸钠[J]. 环境科学与技术 2011(09)

- [29].LAS高效降解菌的分离鉴定及其降解性能的初步研究[J]. 中国农学通报 2011(20)

- [30].荧光探针法和电子自旋共振技术研究干扰基团对烷基苯磺酸钠聚集行为的影响[J]. 影像科学与光化学 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/83c66ca21959fb88ef12ac48.html