# 高浓酿造稀释水对啤酒质量的影响

### 论文摘要

本论文主要选择以13．5°P高浓原酒稀释到8°P成品啤酒为试验对象，从研究不同稀释水对高稀释率啤酒的口感影响入手，探讨了水中不同离子对成品啤酒质量的影响，以及实际生产过程中稀释水的制备工艺。在用不同离子浓度的稀释水稀释相同原酒液制得的成品啤酒中，口感品评结果存在明显的差别。通过SPSS数据处理软件对几种风味代表性物质进行主成分分析，可以得出：把无机离子和有机酸、高级醇、酯一起作为风味和口感评价指标，能够更好的反映出啤酒风味和口感信息，是对风味和口感综合评价的重要补充。当稀释率一定时，稀释水就成为修饰口感的最有力方法。通过品评初步确定了将13．5°P高浓啤酒稀释到8°P成品啤酒时较佳的稀释用水离子组成为：K+4．5 mg/L，Mg2+1．84 mg/L，Na+12．11 mg/L，Ca2+6．05 mg/L，Cl-39．26 mg/L，SO42-9．98 mg/L，电导率为0．197 mS／cm；由13．5°P稀释至8°P成品啤酒的较佳离子组成范围为：Cl-35-41 mg/L，SO42-32-34 mg/L，Zn2+0．2-0．3 mg/L，K+ 68-70 mg／L，Mg2+28-30 mg/L，Na+29-31 mg/L，Ca2+9-11 mg/L。通过对两种稀释水制备成本分析得出：反渗透法制水成本较低，仅为离子交换法的1／2～1／3，设备占地面积小，操作简单，运行周期长，基本无酸碱污染。而且采用反渗透水处理技术制取稀释用纯净水，其质量优于离子交换法，不但脱盐好，使导电率达到要求，而且水中的有机物、细菌等均能除掉。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 概述

- 1.1.2 高浓酿造技术及酿造水

- 1.1.3 高浓酿造后稀释及稀释水

- 1.2 国内外研究进展

- 1.3 立题依据及意义

- 1.4 主要研究内容

- 第二章 水中主要离子对啤酒风味的影响

- 2.1 引言

- 2.2 材料与方法

- 2.2.1 主要材料与试剂

- 2.2.2 主要仪器

- 2.2.3 主要分析方法

- 2.2.4 感官品评实验

- 2.3 结果与分析

- 2.3.1 不同稀释酒样的品评

- 2.3.2 样品中有机酸、高级醇、酉旨和无机离子的主成分分析

- 2.3.3 回归分析

- 2.3.4 稀释水制备方式的选择

- 2.4 本章小结

- 第三章 调节后稀释水在啤酒酿造中的应用

- 3.1 引言

- 3.2 材料与方法

- 3.2.1 主要材料

- 3.2.2 主要分析方法

- 3.2.3 实验方法

- 3.3 结果与分析

- 3.3.1 调节前后稀释水中各指标分析

- 3.3.2 成品啤酒的品评

- 3.3.3 调节前后稀释水对成品啤酒质量的影响

- 3.3.4 8°P成品啤酒较佳离子含量范围的确定

- 3.4 本章小结

- 第四章 反渗透法与离子交换法对水质处理的研究

- 4.1 引言

- 4.2 材料与方法

- 4.2.1 主要原料和试剂

- 4.2.2 主要仪器

- 4.2.3 分析方法

- 4.2.4 实验方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 深井水与处理后水中的指标

- 4.3.2 反渗透法和离子交换法处理水成本核算

- 4.3.3 水处理稳定性实验

- 4.3.4 反渗透法处理水注意事项

- 4.4 本章小结

- 主要结论与展望

- 主要结论

- 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].对成品啤酒微生物检测项目和方法的探讨[J]. 中外酒业·啤酒科技 2016(13)

- [2].成品啤酒出现悬浮物的原因及解决措施[J]. 啤酒科技 2014(05)

- [3].成品啤酒在不同温度下贮存的风味变化跟踪[J]. 啤酒科技 2009(02)

- [4].成品啤酒出现非生物混浊的分析与改进[J]. 中外酒业·啤酒科技 2015(12)

- [5].大宗原料及成品啤酒中重金属残留的检测评估[J]. 啤酒科技 2011(09)

- [6].发酵环境变化对酵母生长和成品啤酒的影响[J]. 中国酿造 2019(11)

- [7].发酵食品——成品啤酒末端生产中微生物污染源的防治[J]. 绿色科技 2013(07)

- [8].浅谈包装车间成品啤酒氧的控制[J]. 啤酒科技 2015(02)

- [9].成品啤酒瓶颈空气含量检测准确性的探讨[J]. 啤酒科技 2008(09)

- [10].30吨扩培罐淡季酵母保种工艺的试验与探讨[J]. 中外酒业·啤酒科技 2017(03)

- [11].包装车间成品啤酒氧的控制[J]. 啤酒科技 2012(10)

- [12].酵母死亡率和麦汁组分对清酒和成品啤酒ATP检测结果的影响研究[J]. 啤酒科技 2013(09)

- [13].浅谈控制总氧量的措施[J]. 中外酒业·啤酒科技 2016(15)

- [14].改善啤酒总氧的关键控制点[J]. 啤酒科技 2012(11)

- [15].有机微滤膜处理对啤酒品质的影响[J]. 安徽农业科学 2009(16)

- [16].不同成品啤酒中嘌呤含量的测定[J]. 食品与发酵工业 2009(07)

- [17].酿造原料及啤酒中镰刀菌毒素的研究进展[J]. 食品工业科技 2010(07)

- [18].酵母活力检测方法的研究[J]. 中外酒业·啤酒科技 2016(05)

- [19].啤酒中的多酚物质[J]. 中国酿造 2010(02)

- [20].黑莓啤酒的研制[J]. 酿酒 2010(04)

- [21].成品啤酒指标异常分析及解决措施[J]. 啤酒科技 2013(12)

- [22].富含黄腐酚啤酒的研究与制备[J]. 中国酿造 2011(10)

- [23].啤酒中“上头风味物质”的研究[J]. 啤酒科技 2008(08)

- [24].浅谈灌装机的故障排除[J]. 中外酒业·啤酒科技 2017(03)

- [25].企业品酒员的工作及管理[J]. 啤酒科技 2013(10)

- [26].新品发布[J]. 仪器仪表标准化与计量 2008(02)

- [27].α—乙酰乳酸脱羧酶对啤酒中双乙酰含量的影响[J]. 中外酒业·啤酒科技 2016(19)

- [28].啤酒中硫化物分析的进展[J]. 啤酒科技 2010(01)

- [29].影响成品啤酒苦味质检测的因素探讨[J]. 啤酒科技 2008(09)

- [30].包装总氧(TPO)对啤酒风味稳定性的影响[J]. 啤酒科技 2014(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/83ee9fa77c4b1a009bb5944b.html