# 金属热还原法制备高钛铁及其熔渣物理化学性质的研究

### 论文摘要

由于不锈钢、汽车用钢等对钛铁质量的要求越来越高,高品位钛铁合金的市场需求越来越大,开发高钛铁生产工艺显得愈加重要。本文研究了冶炼高钛铁所需渣系的物理化学性质,并采用金属热还原法初步制得所需合金。通过初晶温度的测定优选Al（49.9%Al2O3-35.8%CaO-14.3CaF2）、B1（55.3%A12O3-38.4%CaO-6.3%CaF2）、C1（57.4%Al2O3-34.2%CaO-8.4%CaF2）三组母渣,三组母渣的初晶温度均在1400～1500℃,母渣成分组成符合实验预期的设想。其中A1渣的初晶温度最低为1425℃。研究了三组母渣同时添加不同比例MgO（2%、4%、6%、8%）时的初晶温度的变化规律。结果表明,渣中添加适量的MgO具有一定的助熔作用,在添加量为8%MgO时,三组渣系的最低初晶温度分别为1366℃、1414℃、1388℃。测量了上述渣系不同温度下的电导率,结果表明,在相同温度下,初晶温度越低的熔渣电导率越高；不同渣系在不同温度下的电导率主要集中在0.1-0.6Ω-1·cm-1。综合分析对比各渣系的初晶温度和电导率,认为52.8%Al2O3-31.5%CaO-7.7%CaF2-8%MgO的熔渣性质较佳。测定了推荐渣型的黏度温度变化曲线,得到拟合方程：熔渣的黏度随温度的升高而逐渐减小；当温度高于1450℃时,渣样的黏度变化趋于平缓,黏度值小于0.83Pa-s呈现出良好的流动性。进行了金属热还原法制备高钛铁的实验,考察了不同实验条件对钛回收率的影响,并综合实验结果给出了较佳的实验条件。即：以C型渣为配渣基准,实际铝加入量为理论用铝量的95%,单位炉料反应热为2900kJ/kg,复合还原剂的用量为总铝量的1/3。在此条件下,金属钛的含量约为62%～67%,回收率为45%～50%,合金产物中铝含量偏高。扫描电镜分析知,钛铁组织中存在三至四种主要相,分别为含铁钛氧固溶体相、氧化铝夹杂相、Al-Ti-O复杂相以及少量的游离金属钛相;Fe元素存在偏析现象。反应后期,熔池温度下降、熔体流动性差、熔体黏度增加,Al2O3迁移阻力变大渣金层密度差减小、渣层上浮推动力不足,导致反应前期残留下来的TiO2和Al2O3无法与钛铁完全分离,这是高钛铁氧化物夹杂多、氧残留高的根本原因。实验表明,若想获得合格的高钛铁,必须进行二次精炼,降低合金中氧化夹杂物含量。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 高钛铁冶炼方法及研究现状

- 1.2.1 高钛铁的冶炼方法

- 1.2.2 铝热还原的冶金原理

- 1.2.3 高钛铁的研究现状

- 1.3 高钛铁熔渣对冶炼过程的影响

- 1.3.1 熔渣在冶炼中的作用

- 1.3.2 制约高钛铁回收率的因素

- 1.4 金属热还原法产生熔渣的性质研究现状

- 1.5 本文研究内容与研究意义

- 第2章 高钛铁熔渣的性质研究

- 2.1 实验原料及装置

- 2.2 高钛铁熔渣初晶温度测定

- 2.2.1 前言

- 2.2.2 实验方法

- 2.2.3 实验结果与讨论

- 2.3 高钛铁熔渣电导率测定

- 2.3.1 前言

- 2.3.2 实验方法

- 2.3.3 实验结果与讨论

- 2.4 本章小结

- 第3章 金属热还原法制备高钛铁合金

- 3.1 前言

- 3.2 实验

- 3.2.1 实验试剂及主要设备

- 3.2.2 实验工艺流程

- 3.2.3 配料计算

- 3.2.4 高钛铁冶炼

- 3.3 实验结果讨论

- 3.3.1 前期预实验结果

- 3.3.2 渣型对实验结果的影响

- 3.3.3 铝加入量对实验结果的影响

- 3.3.4 发热剂加入量对实验结果的影响

- 3.3.5 复合还原剂加入量对实验结果的影响

- 3.3.6 冶炼产物的检测结果分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].多元回归分析模型在确定钛铁砂矿品位中的应用[J]. 地质论评 2020(S1)

- [2].国际钛铁价格与美元指数互动关系的实证研究[J]. 价格理论与实践 2016(03)

- [3].印尼钛铁砂磁选适宜磨矿细度的研究[J]. 钢铁钒钛 2015(02)

- [4].国际钛铁持续强劲[J]. 特种铸造及有色合金 2011(02)

- [5].高钛铁制备研究进展[J]. 矿冶 2011(02)

- [6].国际钛铁价格小幅增长[J]. 铁合金 2010(05)

- [7].高品位钛铁生产新工艺的研究与探讨[J]. 南方金属 2008(02)

- [8].高钛铁中氧形成机理分析及脱氧实验[J]. 过程工程学报 2008(S1)

- [9].基于熔融制样测量钛铁中5种成份的研究[J]. 中国测试 2017(S1)

- [10].钛铁混合液对碱性蚀刻液中砷的去除研究[J]. 广东化工 2014(16)

- [11].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钛铁中锰、磷、铜、硅、铝、钒和锡[J]. 理化检验(化学分册) 2014(09)

- [12].钛渣铝镁法冶炼高钛铁的研究[J]. 南方金属 2012(01)

- [13].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定70钛铁中锰、磷、铜、铬、镍、钼、钒和铝[J]. 理化检验(化学分册) 2010(02)

- [14].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钛铁中Ti Si P Al Mn Cu[J]. 世界有色金属 2019(07)

- [15].云南含泥钛铁砂矿选矿工艺试验研究[J]. 云南冶金 2015(01)

- [16].越南某钛铁砂矿选矿试验[J]. 金属矿山 2015(03)

- [17].越南钛铁精矿因无法出口和加工致使库存增加[J]. 中国钛业 2012(04)

- [18].光度法联合测定钛铁中的钛、硅、锰、磷、铜、镍[J]. 莱钢科技 2012(02)

- [19].滇中某钛铁砂矿开采方法探究[J]. 世界有色金属 2016(12)

- [20].用钛精矿与钛渣冶炼钛铁的研究[J]. 铁合金 2012(01)

- [21].天津市宏远钛铁有限公司[J]. 经营与管理 2019(08)

- [22].高钛铁水的冶炼实践[J]. 福建冶金 2018(05)

- [23].碱融分光光度法测定钛铁中二氧化硅[J]. 广东化工 2014(06)

- [24].金属热还原法制备低氧高钛铁的基础研究[J]. 过程工程学报 2010(06)

- [25].ICP-AES内标法测定钛铁中钛、铝、锰和铜[J]. 梅山科技 2008(02)

- [26].天津市宏远钛铁有限公司[J]. 经营与管理 2018(07)

- [27].某钛铁砂矿预处理浮选工艺研究[J]. 内蒙古科技与经济 2013(02)

- [28].钛铁等合金中氧的测定试验[J]. 涟钢科技与管理 2017(03)

- [29].云南钛铁砂矿地质矿床成因、产出特征及找矿前景探讨[J]. 中国金属通报 2018(02)

- [30].钛铁矿粉气力输送系统的节能设计与应用[J]. 化工管理 2016(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8403ce3f443d01b33d5f9539.html