# 压磁套芯解除地应力测量系统的数据智能分析软件开发

### 论文摘要

地应力是赋存于岩体中的自然应力,其不仅是地质环境与地壳稳定性评价的重要因素,也是地质工程设计和施工的重要资料之一。岩体的应力状态需要通过测量才能确定,而任何地应力测量都存在误差,并且实际的地应力值是未知的,不可能将测量值和未知值相比以确定测量结果的准确度,因此测量结果的可靠度和准确性的评价一直为原地应力测量的主要难题。同时对原地应力状态的准确把握是地下工程及其他稳定性评价的重要基础,而选择可行的高地应力判据是进行地应力状态评价的前提条件。压磁套芯应力解除法是我国20世纪50年代开始发展起来的原地应力测试技术。为了实现在单一钻孔中进行三维地应力测量,YJ-95型压磁全应力计被研究开发出来。但与其他地应力实测技术相比YJ-95型压磁全应力计的数据处理分析的程序软件相对落后,数据处理过程过于繁琐,给实际操作中带来很多不便,使得测量结果不能满足工程的多元化需要。因此有必要对测量系统中数据处理分析的智能化进一步研究和改进。本论文主要研究内容如下：（1）整理出三维应力场下钻孔变形的弹性力学公式,再利用有限元软件模拟套芯应力解除的过程,从而总结出应力变化规律,对压磁应力解除的方法和技术做出科学解释；（2）从“测量数据的智能化处理”、“测量结果的可靠性分析”和“测量区域的地应力评价”三部分对地应力数据进行研究。①设计出由应力计观测值得到地应力数据的整个流程,以及其中各个分步中精度评定和数据筛选的方法步骤；②根据普遍认可的理论来分析地应力与岩石强度、地形和测量埋深等因素的关系,从不同角度提出评定地应力数据可靠性的判据；③从岩体强度准则和实测地应力数据回归分析方法两方面总结研究,并提出合理的应力评判指标以及原地应力状态评价步骤。（3）在理论研究后,利用VB计算机语言实现了整个智能分析系统,满足了压磁全应力计的数据分析需要。从工程实例角度,利用怒江马吉水电站实测压磁应力数据对整个数据处理,分析和评价过程进行演示。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 选题背景

- 1.2 研究现状与存在问题

- 1.3 研究内容和意义

- 1.4 技术路线与研究方案

- 第2章 压磁套芯应力解除测量原理和规律分析

- 2.1 三维应力场引起的钻孔变形

- 2.1.1 钻孔附近的应力分布

- 2.1.2 三维应力引起的孔壁位移

- 2.2 单孔压磁套芯全应力测量法三维地应力计算方法

- 2.3 应力解除规律分析

- 2.3.1 计算模型

- 2.3.2 岩芯中残留地应力波及范围随解除深度的变化

- 2.3.3 岩芯中残留地应力波及范围与原地应力的关系

- 2.3.4 岩芯中残留地应力波及范围与孔底温度的关系

- 2.3.5 规律总结

- 第3章 压磁应力数据处理及其精度评定

- 3.1 压磁应力记录值

- 3.2 地应力分量

- 3.2.1 异常元件观测值的检验

- 3.2.2 地应力分量的精度评定

- 3.3 主应力数据处理及其精度评定

- 3.3.1 主应力的量值

- 3.3.2 主应力的方向余弦

- 3.3.3 主应力的方位角、倾角

- 3.3.4 主应力的量值精度评定

- 3.3.5 主应力方向精度评定

- 3.4 程序设计

- 第4章 地应力数据可靠性分析研究

- 4.1 根据测量误差评定

- 4.2 利用应力基础数据库评定

- 4.2.1 中国大陆地壳应力环境基础数据库介绍

- 4.2.2 与区域应力场方向比较

- 4.2.3 与附近测点数据比较

- 4.3 利用HOEK-BROWN强度准则评定

- 4.3.1 狭义Hoek-Brown强度准则介绍

- 4.3.2 评定方法

- 4.4 利用安德森理论评定

- 4.4.1 安德森理论介绍

- 4.4.2 评定方法

- 4.5 利用BROWN&HOEK统计规律评定

- 4.5.1 E.T.Brown&E.Hoek统计地应力规律介绍

- 4.5.2 评定方法

- 4.6 其他判据

- 4.6.1 与地形关系

- 4.6.2 与断层关系

- 4.6.3 与边坡关系

- 4.7 地应力数据可靠性评判流程

- 第5章 原地应力状态评价研究

- 5.1 地应力回归分析方法研究

- 5.1.1 地应力回归分析方法概述

- 5.1.2 基于师奥瑞（Sheorey）模型的回归分析方法

- 5.2 岩体强度理论研究

- 5.2.1 岩体强度理论概述

- 5.2.2 广义Hoek-Brown经验强度准则

- 5.2.3 基于Hoek-Brown强度准则的岩体强度估算方法

- 5.3 应力评判指标研究

- 5.3.1 原地应力状态评价方法回顾

- 5.3.2 基于Hoek-Brown强度理论的应力状态评价准则

- 5.4 原地应力状态评价步骤

- 第6章 软件开发

- 6.1 需求分析

- 6.1.1 功能需求

- 6.1.2 性能需求

- 6.2 软件设计

- 6.2.1 总体设计

- 6.2.2 界面设计

- 6.2.3 详细设计

- 第7章 工程实例

- 7.1 地应力特征概述

- 7.2 实测地应力数据算例

- 7.2.1 数据计算和精度评定

- 7.2.2 数据可靠性分析

- 7.2.3 原地应力状态评价

- 第8章 结论及展望

- 8.1 结论和成果

- 8.2 展望和建议

- 致谢

- 参考文献

- 附A （作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文）

- 附B

### 相关论文文献

- [1].诚南煤矿地应力测量及特征分析[J]. 能源技术与管理 2020(04)

- [2].地应力测量方法综述[J]. 内蒙古煤炭经济 2015(05)

- [3].鲁南某抽水蓄能电站工程闪长岩体内的地应力测量[J]. 地壳构造与地壳应力文集 2017(00)

- [4].甘肃某水电站的水压致裂三维地应力测量[J]. 地壳构造与地壳应力文集 2016(02)

- [5].小孔径水压致裂三维地应力测量及在寺河煤矿应用[J]. 煤矿开采 2017(04)

- [6].地下水封油库工程中三维地应力测量及其应用[J]. 地质力学学报 2016(01)

- [7].王庄煤矿大采高工作面地应力测量研究[J]. 煤 2014(06)

- [8].探索首都圈地区深孔地应力测量与实时监测及其在地震地质研究中应用[J]. 地质学报 2014(08)

- [9].探讨地应力测量[J]. 建设科技 2013(01)

- [10].地应力测量方法综述[J]. 科技资讯 2013(06)

- [11].关于深部地应力测量若干改进技术的讨论[J]. 矿业研究与开发 2012(01)

- [12].我国原位地应力测量与地应力场分析研究进展[J]. 岩土力学 2011(S2)

- [13].地应力测量方法及其需要注意的问题[J]. 价值工程 2010(25)

- [14].1976年唐山大震的地应力测量[J]. 地壳构造与地壳应力 2010(01)

- [15].地应力测量方法研究综述[J]. 华北水利水电学院学报 2008(02)

- [16].蔡美峰院士主要学术成就和学术贡献[J]. 金属世界 2014(01)

- [17].1000米深孔水压致裂地应力测量系统通过验收[J]. 地质装备 2009(01)

- [18].断层对钻孔地应力测量影响的初步分析[J]. 地球物理学进展 2009(03)

- [19].水力压裂法在地应力测量中的应用[J]. 煤炭技术 2020(02)

- [20].金州断裂带北段深孔地应力测量及其活动性[J]. 地球科学(中国地质大学学报) 2014(10)

- [21].龙桥铁矿地应力测量及分布规律研究[J]. 现代矿业 2015(04)

- [22].平煤十矿地应力测量及其应用[J]. 北京科技大学学报 2013(11)

- [23].广东核电站地应力测量及其应用[J]. 岩土力学 2013(06)

- [24].雪峰山深孔水压致裂地应力测量及其意义[J]. 地质力学学报 2019(05)

- [25].昌黎地区深孔水压致裂地应力测量及其应力状态研究[J]. 中国锰业 2017(04)

- [26].2号煤层水压致裂法地应力测量分析[J]. 山东煤炭科技 2014(02)

- [27].地应力测量的非弹性应变恢复法及应用实例[J]. 地球物理学报 2012(05)

- [28].基于地应力测量的岩爆倾向性预测[J]. 矿冶 2012(04)

- [29].某超长铁路隧道地应力测量及岩爆预测分析[J]. 地下空间与工程学报 2009(03)

- [30].千米深井深部地应力测量与分布规律探索[J]. 中国矿业 2019(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8406b4803fc424fd2a1d5ccc.html