# 氢氧化镁阻燃剂超分散剂表面改性及其应用

### 论文摘要

目前,氢氧化镁作为一种绿色环保型阻燃剂,受到了越来越多的重视,很多国家都以氢氧化镁替代传统的卤系阻燃剂做阻燃剂使用。然而氢氧化镁阻燃效率低,必须在较大的填充量下才能达到阻燃效果,从而严重恶化材料的机械力学及加工性能,因此必须对氢氧化镁进行表面改性,以改善材料的机械力学性能。现已有氢氧化镁表面改性研究一般采用表面活性剂或偶联剂作为表面改性剂,而采用大分子表面改性剂的研究较少。超分散剂以前主要应用在颜料的分散问题上,而其作为一种大分子表面改性剂,在氢氧化镁表面改性方面的研究极少。本课题主要对超分散剂表面改性超细氢氧化镁进行了研究,并通过观察改性粉体在LDPE中的应用效果,考察了超分散剂改性氢氧化镁的可行性。实验通过调节反应温度和时间,合成出不同分子量大小的聚氨酯超分散剂（PU）,并用其中几种分别改性超细氢氧化镁,对比MH/LDPE复合材料的极限氧指数和拉伸性能,从而找出更适合于氢氧化镁表面改性的聚氨酯超分散剂。用该聚氨酯超分散剂以及外购的三种WB系列超分散剂和一种钛酸酯偶联剂改性氢氧化镁,通过沉降速度、BET、 FTIR、XRD、TG-DSC等测试手段对改性粉体进行表征。通过LDPE添加实验,对比分析各改性剂对复合材料性能的影响。实验结果如下：（1）当预聚反应在80℃下反应3h,扩链反应在80℃、70℃以及50℃下,共反应3.5h,实验成功制备出了与理论设计分子量相一致的聚氨酯；（2）用分子量为3284g·mol-1的聚氨酯改性氢氧化镁,复合材料的拉伸性能和阻燃性能较好；（3）几种不同改性剂的使用对复合材料LOI的影响均不大；钛酸酯偶联剂TM-58作为传统的表面改性剂,可以有效改善复合材料的拉伸性能,而自制超分散剂PU和外购WB-13000也能使材料拥有良好的拉伸性能,WB-3000和WB-21000次之。（4）通过对比TM-58与超分散剂的改性效果,可以看到,超分散剂能够作为氢氧化镁的表面改性剂使用,并且能够有效改善复合材料的机械力学性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号及缩略词说明

- 第一章 绪论

- 1.1 阻燃剂

- 1.1.1 阻燃剂概况

- 1.1.2 阻燃机理

- 1.1.3 阻燃剂的分类

- 1.1.4 阻燃剂的研究现状及发展方向

- 1.2 氢氧化镁阻燃剂

- 1.2.1 氢氧化镁性质

- 1.2.2 氢氧化镁阻燃机理

- 1.2.3 氢氧化镁阻燃剂的研究概况

- 1.3 氢氧化镁表面改性研究

- 1.3.1 氢氧化镁表面改性概述

- 1.3.2 氢氧化镁表面改性分类

- 1.4 超分散剂改性氢氧化镁

- 1.4.1 超分散剂概况

- 1.4.2 超分散剂改性无机粉体

- 1.5 本论文的研究目的、意义和内容

- 1.5.1 本论文研究的目的及意义

- 1.5.2 本论文研究的内容

- 第二章 聚氨酯超分散剂的制备

- 2.1 聚氨酯超分散剂简介

- 2.2 聚氨酯超分散剂的合成研究

- 2.2.1 聚氨酯超分散剂制备原料

- 2.2.2 聚氨酯超分散剂的合成机理

- 2.2.3 聚氨酯超分散剂的合成反应

- 2.3 实验部分

- 2.3.1 实验仪器及试剂

- 2.3.2 分子量与分子结构设计

- 2.3.3 实验过程与方法

- 2.4 实验结果

- 2.4.1 实验数据

- 2.4.2 实验分析

- 2.5 小结

- 第三章 氢氧化镁的表面改性及其应用

- 3.1 原料及设备

- 3.1.1 实验原料

- 3.1.2 实验设备

- 3.2 实验流程

- 3.3 干法改性实验

- 3.3.1 不同分子量聚氨酯改性氢氧化镁

- 3.3.2 不同种类改性剂改性氢氧化镁

- 3.4 复合材料的制备

- 3.5 氢氧化镁粉体性能表征

- 3.6 结果与讨论

- 3.6.1 不同分子量聚氨酯改性氢氧化镁结果与讨论

- 3.6.2 不同种类改性剂改性氢氧化镁结果与讨论

- 3.7 小结

- 第四章 结论与建议

- 4.1 结论

- 4.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者及导师简介

### 相关论文文献

- [1].超细氢氧化镁的制备及其性能[J]. 印染助剂 2019(12)

- [2].司班-20对氢氧化镁表面改性的研究[J]. 广东化工 2017(01)

- [3].卤水法超细氢氧化镁生产工艺研究[J]. 盐科学与化工 2017(08)

- [4].片状氢氧化镁热解制备微纳结构氧化镁[J]. 功能材料 2019(12)

- [5].氢氧化镁凝胶涂层强化排水管道抗腐蚀性能[J]. 净水技术 2019(S2)

- [6].氢氧化镁特种防腐涂层在污水输送干线中的应用[J]. 净水技术 2019(S2)

- [7].氢氧化镁制备工艺及研究进展[J]. 盐科学与化工 2019(07)

- [8].氢氧化镁阻燃材料改性工艺研究现状[J]. 盐科学与化工 2019(09)

- [9].磷矿脱镁副产物氢氧化镁的提纯及改性工艺研究[J]. 磷肥与复肥 2018(09)

- [10].氯化镁-白云石为原料制备氢氧化镁的研究[J]. 无机盐工业 2016(08)

- [11].工业氢氧化镁的表面改性研究[J]. 应用化工 2014(07)

- [12].改性氢氧化镁填充聚丙烯性能的研究[J]. 国外塑料 2014(03)

- [13].轻烧镁粉制备超细片状氢氧化镁[J]. 武汉工程大学学报 2013(01)

- [14].用蛇纹石硫酸铵焙烧法制备超细氢氧化镁的研究[J]. 非金属矿 2013(03)

- [15].直接沉淀法制备超细氢氧化镁的实验研究[J]. 当代化工 2012(11)

- [16].利用电石渣和盐湖氯化镁制高纯氢氧化镁的研究[J]. 化工矿物与加工 2011(02)

- [17].棒状氢氧化镁的合成[J]. 无机化学学报 2010(01)

- [18].超细氢氧化镁制备工艺研究[J]. 化工矿物与加工 2010(04)

- [19].氢氧化镁铝的制备及其对造纸填料的留着[J]. 杭州化工 2008(02)

- [20].磷矿脱镁废液制备纳米级氢氧化镁的工艺研究[J]. 化工矿物与加工 2019(01)

- [21].一维氢氧化镁材料的制备研究[J]. 应用化工 2019(02)

- [22].石灰乳法制备大粒径氢氧化镁研究[J]. 非金属矿 2018(02)

- [23].卤水-氨气法制备高纯氢氧化镁的研究[J]. 化工管理 2018(05)

- [24].确定生产现场生成的不明物[J]. 氯碱工业 2018(02)

- [25].氨水沉淀制备氢氧化镁试验研究[J]. 非金属矿 2018(03)

- [26].对甲苯磺酸钠诱导直接转化制备氢氧化镁[J]. 无机盐工业 2016(05)

- [27].纳滤法提锂氢氧化镁废渣制取碳酸锂的研究[J]. 材料导报 2015(04)

- [28].宇部材料拟扩大氢氧化镁产能[J]. 无机盐工业 2014(02)

- [29].微反应器制备阻燃级氢氧化镁的中试研究[J]. 盐业与化工 2014(09)

- [30].硬脂酸钠改性工业氢氧化镁的工艺研究[J]. 盐业与化工 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/840b3734bee5687f68019294.html