# 飞秒激光制备光纤光栅及其传感特性研究

### 论文摘要

光纤布拉格光栅是光纤通信、光纤传感以及光纤激光器当中的关键器件。传统的刻写光纤布拉格光栅的方法是基于纳秒量级的紫外光源的方案。本论文的工作是基于使用飞秒激光作为刻写光栅的光源展开的，主要从理论分析、数值模拟和实验研究等方面开展了以下工作：1.详细介绍了光纤布拉格光栅相关的理论，包括耦合模式理论以及飞秒激光对光纤折射率进行调制的机理，重点分析了飞秒激光与透明介质相互作用过程中的电离机制。2.搭建了飞秒脉冲激光刻写光纤光栅的实验系统，介绍了各实验装置的参数和设置，在此基础上对光路的调节步骤进行了详细的说明。3.开展了飞秒激光刻写光纤布拉格光栅的实验研究。在此基础上，重点开展了飞秒激光刻写倾斜光纤布拉格光栅的实验研究。4.开展了飞秒激光刻写的倾斜光纤光栅在矢量弯曲传感领域的应用研究。基于该倾斜光纤光栅的矢量弯曲传感器在两个维度上具有不对称性，因此可以用来测量来自于任何一个方向的弯曲的大小。实验结果与理论符合很好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 光纤光栅的发展现状和研究意义

- 1.3 倾斜光纤光栅的研究进展

- 2 光纤光栅原理及制备方法

- 2.1 光纤光栅的理论模型

- 2.2 光纤光栅制备方法

- 2.3 光纤光栅的应用

- 2.4 本章小结

- 3 飞秒脉冲激光制备光纤布拉格光栅的实验研究

- 3.1 飞秒激光制备光纤光栅的机理

- 3.2 飞秒激光制备光纤光栅的实验系统

- 3.3 光纤光栅的制备及其特性

- 3.4 本章小结

- 4 倾斜光纤光栅用作多方向弯曲传感的实验和理论研究

- 4.1 倾斜光纤光栅的模式特性

- 4.2 倾斜光纤光栅用于多方向传感的机制和理论模型

- 4.3 倾斜光纤光栅用于多方向弯曲传感的实验结果及理论解释

- 4.4 本章小结

- 5 总结和展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 1 攻读学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].基于光纤布拉格光栅阵列的刀头磨损实时在线检测[J]. 光学学报 2019(12)

- [2].光纤布拉格光栅解调系统设计及应用[J]. 电子世界 2020(03)

- [3].基于光纤布拉格光栅的二维力传感器设计及实验研究[J]. 仪器仪表学报 2020(02)

- [4].光纤布拉格光栅传感器应变传递双向耦合分析[J]. 光子学报 2020(08)

- [5].掺锗单模光纤布拉格光栅γ辐照损伤实验[J]. 科学技术与工程 2018(05)

- [6].基于少模光纤布拉格光栅的模分复用系统实验研究[J]. 电子学报 2017(03)

- [7].基于布拉格光栅测温解调系统研究[J]. 仪器仪表用户 2017(11)

- [8].一种双包层半径光纤布拉格光栅传感器[J]. 红外与激光工程 2015(03)

- [9].光纤布拉格光栅地震检波器的实验研究[J]. 地球物理学进展 2012(03)

- [10].应用光纤布拉格光栅监测悬臂梁的变形[J]. 山西建筑 2012(23)

- [11].基于双光纤布拉格光栅的抽运激光器波长锁定器[J]. 中国激光 2008(01)

- [12].液体环境中微纳光纤布拉格光栅的温度特性[J]. 激光与光电子学进展 2017(04)

- [13].光纤布拉格光栅压力传感的分析与计算[J]. 光学仪器 2017(05)

- [14].基于π移相光纤布拉格光栅的高精度温度测量[J]. 激光与光电子学进展 2016(08)

- [15].光纤布拉格光栅脉搏传感织物的设计[J]. 纺织学报 2016(10)

- [16].光纤布拉格光栅传感技术在边坡监测中的应用[J]. 公路交通科技 2013(10)

- [17].光纤布拉格光栅振动传感器研究[J]. 红外 2020(07)

- [18].基于光纤布拉格光栅拉锥的带宽可调微光纤马赫-曾德尔干涉仪[J]. 光学学报 2019(03)

- [19].一种基于光纤布拉格光栅传感器的局部裂纹实时监测方法[J]. 传感器世界 2017(08)

- [20].光纤布拉格光栅结构应变监测系统在船体上的应用[J]. 船舶 2017(06)

- [21].光纤布拉格光栅表面化学镀的研究进展[J]. 材料保护 2012(02)

- [22].基于光纤布拉格光栅加速度传感器的研究进展[J]. 半导体光电 2012(06)

- [23].一种对温度不敏感的光纤布拉格光栅加速度计[J]. 光电子.激光 2010(11)

- [24].大啁啾光纤布拉格光栅的脉冲响应特性研究[J]. 光学学报 2009(11)

- [25].光纤布拉格光栅传感器优化方法研究[J]. 现代电子技术 2018(23)

- [26].再生光纤布拉格光栅的研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2018(02)

- [27].滑动式光纤布拉格光栅位移传感器[J]. 光学精密工程 2017(01)

- [28].光纤布拉格光栅压力传感器标定中的不确定度研究[J]. 化工自动化及仪表 2017(03)

- [29].单层结构光纤布拉格光栅光谱特性研究[J]. 光子学报 2016(03)

- [30].边缘滤波法解调的相移光纤布拉格光栅应变传感器[J]. 中国激光 2013(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8413f1a51ac892f924f70d9c.html