# 添加剂对超粗晶及特粗晶硬质合金耐腐蚀性能的影响

### 论文摘要

超粗晶、特粗晶硬质合金是指合金中WC晶粒度为5.0～7.9μm、8.0～14μm的硬质合金。超粗晶、特粗晶硬质合金应用于极端工况条件下,其服役环境严苛,合金若与腐蚀介质接触并发生腐蚀,腐蚀和磨蚀结合起来会加速合金的失效,缩短合金的使用寿命。超粗晶、特粗晶硬质合金耐腐性能改善方法的研究是合金质量改进的一个重要部分,其耐腐蚀性能应受到足够的重视。研究了WC-8.4Co、WC-8.4Co-0.4Cr3C2、WC-8.4Co-0.4VC. WC-8.4Co-0.4TaC、WC-8.4Co-0.7Cr3C2、WC-8.4Co-0.7Mo2C、 WC-8.4Co-0.4Cr3C2-0.05RE以及WC-8.4Co-0.4VC-0.05RE（RE为混合稀土）等八组超粗晶、特粗晶硬质合金的耐腐蚀性能。采用电化学方法（包括Tafel曲线和电化学阻抗谱）研究了八组合金在pH=1的H2SO4溶液、pH=7的Na2SO4溶液以及pH=13的NaOH溶液等三种腐蚀溶液中的电化学腐蚀行为,同时研究了合金在700℃下连续氧化16h的氧化行为。采用X射线光电子能谱仪（XPS）以及扫描电镜（SEM）对合金的腐蚀表面进行了分析,主要结论如下：1.电化学实验结果表明,在三种腐蚀溶液中,添加量为0.4wt%时,Cr3C2相对于VC、TaC改善超粗晶、特粗晶硬质合金耐腐蚀性能的效果最好。添加量为0.7wt%时,在pH=7的Na2SO4溶液以及pH=13的NaOH溶液中Cr3C2改善合金耐腐蚀性能的效果优于Mo2C,在pH=1的H2SO4溶液中后者的改善效果较好。RE添加量为0.05wt%时,可以改善WC-8.4Co-0.4Cr3C2及WC-8.4Co-0.4VC合金在pH=1的H2SO4溶液以及pH=13的NaOH溶液中的耐腐蚀性能。2.实验所用的八组合金在pH=13的NaOH溶液中的耐腐蚀性能均优于其在pH=1的H2SO4溶液中的耐腐蚀性能。结合XPS分析与电化学腐蚀实验,腐蚀机理为：在三种溶液中,由于WC和Co之间的电位差,Co粘结相被优先腐蚀,产生活性溶解,而且Co在中性溶液以及碱性溶液中的溶解速率小于其在酸性溶液中的溶解速率；Co粘结相被腐蚀后裸露出来的部分WC骨架发生了氧化,酸性溶液中发生氧化的WC比碱性溶液中多,故合金在碱性溶液中的耐腐蚀性能优于其在酸性溶液中的耐腐蚀性能。添加剂改善超粗晶、特粗晶硬质合金的耐腐蚀性能是由于其固溶于Co粘结相中,与溶液接触时形成了钝化膜,在一定程度上阻碍了腐蚀溶液对合金的进一步腐蚀。3.高温氧化实验以及氧化表面分析结果表明,八组合金的表面均未形成连续致密的氧化膜。添加量相同时,Cr3C2改善超粗晶、特粗晶硬质合金高温抗氧化性能的效果较明显。由于RE具有活性元素效应,其与Cr3C2、VC联合添加可以显著改善合金的高温抗氧化性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 超粗晶、特粗晶硬质合金耐腐蚀性能的研究背景

- 1.2 腐蚀行为的研究方法

- 1.2.1 重量法

- 1.2.2 电化学方法

- 1.3 国内外硬质合金电化学腐蚀行为的研究现状

- 1.4 研究内容与研究目的

- 第二章 实验方法

- 2.1 实验原料

- 2.2 实验方法

- 2.3 分析检测

- 第三章 超粗晶、特粗晶硬质合金的电化学腐蚀行为

- 3.1 合金的微观组织结构以及晶粒度

- 3.2 添加剂对合金电化学腐蚀行为的影响

- 3.2.1 Cr、V、Ta对合金电化学腐蚀行为的影响

- 3.2.2 Mo对合金电化学腐蚀行为的影响

- 3.2.3 RE对合金电化学腐蚀行为的影响

- 3.2.4 腐蚀溶液pH值对合金电化学腐蚀行为的影响

- 3.3 合金腐蚀表面分析

- 3.4 电化学腐蚀机理分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 超粗晶、特粗晶硬质合金的高温抗氧化性能

- 4.1 添加剂对合金高温抗氧化性能的影响

- 4.2 氧化表面的观察与微区成分

- 4.3 分析与讨论

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间的研究成果

- 参加的研究项目

### 相关论文文献

- [1].粉末粒度对超粗晶硬质合金性能影响的研究[J]. 中国钨业 2019(04)

- [2].超粗晶硬质合金的研究现状与发展趋势[J]. 硬质合金 2018(04)

- [3].低钴粗晶硬质合金的高压融渗法制备[J]. 高压物理学报 2017(01)

- [4].超粗晶硬质合金的显微结构和力学性能[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2013(02)

- [5].粗晶硬质合金的研究现状及其发展前景[J]. 江西冶金 2008(06)

- [6].钴含量对粗晶硬质合金磨损性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2015(06)

- [7].梯度超粗晶硬质合金的制备与组织性能研究[J]. 硬质合金 2016(01)

- [8].TaC含量对WC-9Co粗晶硬质合金显微组织和力学性能的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(04)

- [9].江西超粗晶硬质合金原料碳化铭粉获重大突破[J]. 中国粉体工业 2015(02)

- [10].超粗晶硬质合金截齿的层状剥落[J]. 硬质合金 2017(04)

- [11].高强韧性特粗晶采掘工具用硬质合金的研究[J]. 超硬材料工程 2013(06)

- [12].国家钨材料工程技术研究中心[J]. 中国材料进展 2020(03)

- [13].超粗晶WC-Co硬质合金的制备方法与机理及性能研究[J]. 中国钨业 2016(04)

- [14].烧结压力对WC-12%Co粗晶硬质合金组织及性能的影响[J]. 稀有金属与硬质合金 2015(02)

- [15].WC粗晶硬质合金的研究进展[J]. 材料研究与应用 2009(02)

- [16].纳米及亚微米复合粉添加对超粗晶硬质合金晶粒长大的影响及机制[J]. 稀有金属材料与工程 2019(02)

- [17].低压烧结温度对YG15粗晶硬质合金性能的影响[J]. 硬质合金 2016(01)

- [18].热处理工艺对WC-10%Co粗晶硬质合金性能及微观结构的影响[J]. 硬质合金 2019(02)

- [19].特粗硬质合金制备工艺的开发[J]. 超硬材料工程 2011(01)

- [20].球磨时间对粗晶硬质合金性能的影响[J]. 硬质合金 2008(01)

- [21].碳含量对粗晶硬质合金性能的影响[J]. 硬质合金 2009(02)

- [22].超粗晶WC-8Co硬质合金循环压缩过程中组织演变的研究[J]. 中国体视学与图像分析 2020(02)

- [23].Cr、V、RE添加剂对特粗晶与超粗晶硬质合金微观组织与性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2012(09)

- [24].从硬质合金典型材质发展看中国硬质合金工业的技术进步[J]. 中国钨业 2011(04)

- [25].两种粒度WC配比与球磨时间对WC-20%Co粗晶合金显微组织的影响[J]. 硬质合金 2018(04)

- [26].烧结温度对WC-15%(Co-Ni)粗晶硬质合金组织及性能的影响[J]. 硬质合金 2020(04)

- [27].添加剂对特粗晶和超粗晶硬质合金抗高温氧化性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2015(04)

- [28].Cr、V、Ta添加剂对超粗晶和特粗晶硬质合金电化学腐蚀行为的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2012(06)

- [29].成分和工艺对粗晶硬质合金硬度和韧性的影响[J]. 武汉理工大学学报 2010(24)

- [30].粗晶硬质合金的研究进展[J]. 硬质合金 2013(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/84194f7e90b24254f4344f2a.html