# 钢筋混凝土梁的火灾及加固修复试验及有限元分析

### 论文摘要

在总结前人研究的基础上，本课题根据钢筋混凝土简支梁的火灾及加固修复试验，利用有限元分析软件ANSYS对试验进行数值模拟计算并与试验值进行对比，以了解钢筋混凝土梁在火灾下的火灾行为、火灾后经碳纤维布加固的力学性能，主要内容包括：（1）搜集和整理了国内外现有的火灾试验文献记录，对混凝土和钢筋的热工性能和高温力学性能进行了概括和总结。（2）对足尺钢筋混凝土简支梁的火灾及加固修复试验过程进行介绍。（3）介绍钢筋与混凝土在ANSYS的热分析、热-力耦合分析及结构分析中的单元选择及建模过程。（4）利用ANSYS对火灾下梁在各时间点的温度场进行分析，得出梁在不同受火时间下的截面温度场，分析梁在三面受火时截面温度场的特点与随时间的变化。（5）运用ANSYS对试验中受恒荷载并同时受火加热的梁进行热-力耦合分析，得出梁在受火时的挠度-时间曲线，并模拟了梁在不同工况下的曲线，分析不同工况对其的影响。（6）应用ANSYS计算梁在受火后经碳纤维布加固修复的极限荷载，并绘制从加载到梁破坏时的荷载-挠度曲线。考察碳纤维布对火灾后梁的加固效果，并考虑配筋率对其的影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 火灾的严重性

- 1.2 钢筋混凝土结构的高温性能

- 1.3 火灾试验研究现状

- 1.4 碳纤维布加固与粘钢加固混凝土结构技术的概况

- 1.5 碳纤维布加固火灾后构件的研究现状

- 1.6 简介 ANSYS 在建筑结构火灾中的应用

- 1.7 课题引出

- 1.7.1 本课题的意义

- 1.7.2 本课题的内容

- 第2章 混凝土和钢筋的高温性能

- 2.1 引言

- 2.2 钢筋与混凝土的热工性能

- 2.2.1 导热系数

- 2.2.2 热膨胀系数

- 2.2.3 比热

- 2.3 高温与高温后钢筋与混凝土的力学性能

- 2.3.1 高温与高温后钢筋的力学性能

- 2.3.2 高温与高温后混凝土的力学性能

- 第3章 钢筋混凝土梁火灾试验设计及过程

- 3.1 引言

- 3.2 试件

- 3.2.1 试件设计

- 3.2.2 试件材料性能参数

- 3.3 火灾试验

- 3.3.1 主要装置

- 3.3.2 试验过程

- 3.4 火灾后的加固修复及静载试验

- 3.4.1 梁受火后剩余强度的测定

- 3.4.2 梁的加固修复及静力试验

- 3.5 小结

- 第4章 钢筋混凝土梁温度场非线性有限元分析

- 4.1 引言

- 4.1.1 温度场的重要性

- 4.1.2 ANSYS 进行热分析的基本原理

- 4.2 传热学的基本知识与建模中的基本假设

- 4.3 热传导方程及边界条件

- 4.4 建模与加载

- 4.4.1 分析类型与非线性特点

- 4.4.2 建模过程与属性设置

- 4.4.3 加载

- 4.5 ANSYS 温度场数据与分析

- 4.6 小结

- 第5章 钢筋混凝土梁火灾下变形的非线性有限元分析

- 5.1 引言

- 5.2 基本假定

- 5.3 ANSYS 中结构非线性的分析方法

- 5.4 有限元分析过程及材料属性设置

- 5.5 梁受火时的挠度分析

- 5.6 梁在不同工况中火灾下的力学反应

- 5.6.1. 配筋率对梁火灾下变形的影响

- 5.6.2 混凝土强度等级对梁火灾下变形的影响

- 5.6.3. 火灾中最高温度对梁火灾下变形的影响

- 5.7 小结

- 第6章 火灾后钢筋混凝土梁修复试验的有限元分析

- 6.1 引言

- 6.2 有限元分析的建模

- 6.2.1 建模思路及基本假定

- 6.2.2 建模过程

- 6.2.3 收敛条件设置

- 6.2.4 模型破坏定义与荷载步大小

- 6.3 有限元分析结果

- 6.4 小结

- 第7章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].试论火灾后砌体结构检测鉴定及加固修复[J]. 工程质量 2019(12)

- [2].建筑物给排水管道诊断与加固修复研究[J]. 建材与装饰 2020(09)

- [3].关于建筑检测与加固修复的分析[J]. 门窗 2017(12)

- [4].火灾后砌体结构检测鉴定及加固修复分析[J]. 住宅科技 2013(12)

- [5].电缆通道本体结构失效及加固修复技术[J]. 地质科技通报 2020(05)

- [6].上海某优秀历史建筑检测鉴定与加固修复[J]. 住宅科技 2017(05)

- [7].某生产车间火灾后检测评估与加固修复[J]. 城市住宅 2020(02)

- [8].公路桥梁缺陷成因及加固修复技术探讨[J]. 门窗 2015(09)

- [9].嵌岩灌注桩在码头加固修复工程中的应用[J]. 港工技术 2010(06)

- [10].某发电厂100m钢筋混凝土烟囱加固修复工程施工[J]. 安徽建筑 2016(01)

- [11].水塔加固修复设计与施工技术[J]. 甘肃水利水电技术 2009(09)

- [12].浅谈碳纤维片材加固修复混凝土结构技术[J]. 科技资讯 2008(15)

- [13].某实验楼平台结构开裂原因分析与加固修复[J]. 中外建筑 2020(10)

- [14].嵌岩灌注桩在码头加固修复工程中的应用[J]. 中国水运(下半月) 2014(12)

- [15].某高层建筑裂缝原因分析与加固修复技术[J]. 工程质量 2009(06)

- [16].论某高层建筑加固修复技术的综合应用及监控要点[J]. 江西建材 2016(03)

- [17].复合土工膜在渠道防渗加固修复工程中的应用分析[J]. 科技创新与应用 2016(20)

- [18].某综合办公楼火灾后结构安全检测鉴定与加固修复[J]. 施工技术 2015(16)

- [19].某办公楼主体结构检测鉴定及加固修复方案[J]. 工程质量 2018(12)

- [20].某旧闸结构加固修复可行性研究[J]. 科学技术与工程 2012(28)

- [21].闽南古建筑加固修复对策初探[J]. 山西建筑 2008(19)

- [22].高桩码头结构加固修复方法探讨[J]. 珠江水运 2015(22)

- [23].《纤维增强复合材料加固修复钢结构技术规程》编制工作已正式启动[J]. 钢结构 2012(01)

- [24].《纤维增强复合材料加固修复钢结构技术规程》编制工作启动[J]. 工业建筑 2011(10)

- [25].2017年1～2月废止的标准[J]. 工程建设标准化 2017(02)

- [26].某储煤仓倒塌事故原因分析与结构加固修复[J]. 施工技术 2019(12)

- [27].震后混凝土缺陷加固修复构件性能实验分析[J]. 地震工程学报 2019(06)

- [28].综放面采动影响巷道矿压显现及其加固修复技术[J]. 煤炭与化工 2019(07)

- [29].SMA在结构加固修复中的应用研究[J]. 结构工程师 2018(06)

- [30].某老旧冷却塔结构检测与加固修复探讨[J]. 建筑技术开发 2016(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/842d9ef26dd33144bd92d1c3.html