# 短波通信中的CPM调制解调方法研究

### 论文摘要

CPM(连续相位调制)是近年来发展很快的一种高效的调制技术。与其它调制技术相比,它具有较高的频谱利用率和功率效率,这也令它在通信资源日益紧张的今天得到了越来越多的关注。CPM信号包含大量的信号形式,其共同的特点是信号包络恒定、相位连续。本文首先对CPM的调制解调技术进行了深入的研究,着重分析了不同参数的CPM信号功率谱密度及各种调制参数对CPM性能的影响。其次用Matlab仿真软件实现了CPM调制和解调系统的仿真。然后分析并仿真了解调端的Viterbi译码算法。最后在TMS320C6416DSPs平台上实现了Viterbi译码算法并应用于实际短波通信系统中,达到了设计要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 短波通信概述

- 1.2 短波通信中的调制解调方式

- 1.3 连续相位调制的研究历程与现状

- 1.4 连续相位调制（CPM）的优势及特点

- 1.5 本文主要内容及章节安排

- 第二章 CPM调制技术及其算法研究

- 2.1 连续相位调制（CPM）概述

- 2.2 CPM调制技术研究

- 2.2.1 连续相位调制信号

- 2.2.2 CPM信号调制脉冲

- 2.2.3 CPM信号状态分析

- 2.2.4 CPM信号状态转移网格图

- 2.3 CPM信号的频谱特性及性能分析

- 2.3.1 信号的功率谱密度

- 2.3.2 信号的功率谱性能分析

- 2.4 CPM调制的算法仿真

- 2.4.1 调制器实现框图

- 2.4.2 CPM调制器实现的思路及算法仿真

- 第三章 CPM的解调及算法仿真

- 3.1 CPM解调方法

- 3.1.1 一般表示法和RIMOLDI表示法

- 3.1.2 CPM信号的解调方法研究

- 3.2 Viterbi译码检测

- 3.2.1 编码器框图

- 3.2.2 Viterbi译码算法分析

- 3.2.3 译码器的组成

- 3.2.4 译码器的特点及算法步骤

- 3.3 CPM解调算法的仿真

- 3.3.1 CPM信号的解调器实现框图

- 3.3.2 解调的具体实现思路和步骤

- 3.3.3 本地相位增量的计算

- 3.3.4 解调算法分析

- 3.3.5 解调算法的改进

- 3.3.6 算法开销分析

- 第四章 Viterbi译码在DSP上的实现

- 4.1 硬件平台的介绍

- 4.1.1 实时DSP系统介绍

- 4.1.2 DSP的结构特点

- 4.1.3 TMS320C6000简介

- 4.2 Viterbi译码的实现过程

- 4.2.1 Viterbi译码器设计的流程图

- 4.2.2 Viterbi译码的具体实现

- 4.2.3 实现时遇到的难点分析

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].试论短波通信电台在人防通信中的应用[J]. 现代盐化工 2020(02)

- [2].短波通信干扰技术的运用及具体措施研究[J]. 计算机产品与流通 2020(05)

- [3].短波通信网在应急通信领域的应用研究[J]. 通信电源技术 2020(09)

- [4].论短波通信在消防救援中的重要作用[J]. 数字技术与应用 2020(08)

- [5].基于物联网技术的船舶短波通信数据抗干扰控制方法[J]. 舰船科学技术 2020(20)

- [6].短波通信干扰技术的运用及具体措施研究[J]. 数字技术与应用 2019(06)

- [7].浅析短波通信的现状及发展趋势[J]. 通讯世界 2019(07)

- [8].无线电短波通信在信息化时代的应用[J]. 数字通信世界 2019(09)

- [9].短波通信设备端口电磁脉冲防护方法研究[J]. 舰船科学技术 2019(22)

- [10].短波调频技术在短波通信中的应用[J]. 西部广播电视 2017(22)

- [11].短波通信技术的发展及应用[J]. 科学咨询(教育科研) 2018(05)

- [12].短波通信信息技术未来发展分析[J]. 信息通信 2018(06)

- [13].短波通信共址干扰综合抵消方法设计[J]. 信息化研究 2016(05)

- [14].外军短波通信网发展对我军的启示[J]. 通讯世界 2017(04)

- [15].刍议短波信道下语音传输关键技术[J]. 中国新技术新产品 2017(11)

- [16].一种短波通信设备自动监测系统远程监控的设计与实现[J]. 电子世界 2017(11)

- [17].计算机技术在短波通信中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2017(07)

- [18].短波通信技术在应急通信中的应用[J]. 纳税 2017(09)

- [19].认知无线电技术在短波通信中的应用研究[J]. 电脑知识与技术 2017(21)

- [20].短波通信电台在民防通信系统中的作用[J]. 信息记录材料 2017(07)

- [21].刍议信息时代的短波通信技术[J]. 中国高新区 2017(22)

- [22].短波通信技术发展综述[J]. 信息通信 2017(11)

- [23].浅析发展短波通信技术的现实意义[J]. 通讯世界 2016(04)

- [24].短波通信技术发展与核心分析[J]. 西部广播电视 2016(02)

- [25].军事短波通信中的干扰问题[J]. 信息化建设 2016(06)

- [26].军事短波通信中的干扰问题[J]. 电子世界 2016(12)

- [27].短波通信中的抗干扰技术剖析[J]. 通讯世界 2016(16)

- [28].基于短波通信技术的应急通信系统设计研究[J]. 中国新通信 2016(16)

- [29].电离层斜侧技术在短波通信与监测中的应用[J]. 通讯世界 2016(19)

- [30].航空短波通信网短波通信链的构建分析[J]. 黑龙江科技信息 2015(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8439899abcd406272b5f74fd.html