# 高层建筑给水排水的优化设计沈磊

浙江江南工程管理股份有限公司浙江省杭州市310000

摘要：这些年来，我们国家正在大力加强城市化建设，越来越多的高层建筑林立在城市中，其中高层建筑中重要系统之一就是排水工程，它在高层建筑工程项目中占有重要地位。并且从事高层建筑行业的工作人员都意识到了给排水系统的重要性，能否有效建立起给排水系统对整个高层建筑工程都是至关重要的。在高层建筑工程项目中给排水系统主要包括了排水系统和给水系统，并且这两个系统是缺一不可的，因此工作人员要认真对待排水工程中的具体工作。本文先分析了高层建筑给排水设计思路，之后列举了给排水系统实施过程中的注意事项，望能够对从事高层建筑给排水设计的人员一些帮助。

关键词：高层建筑；给排水系统；设计

引言

自进入信息时代以来，我国经济迅速发展，城市化进程不断加快，人们对于物质和精神上的需求也越来越高。现代化、舒适化、和便捷化逐渐成为建筑行业发展的主要标准。给排水系统是高层建筑建设工作的最基础部分，也是最重要的部分之一，也是最为贴近人们日常生活的系统之一。居民洗浴餐饮等日常活动所需用水都需要给排水系统来维持。所以，改变高层建筑给排水设计不规范的现状刻不容缓。

1高层建筑给排水设计常见问题

1.1高层建筑给排水管道设计问题

管道是给排水系统的最基本部分，它的布局结构和材料质量将直接影响整个给排水系统的后期运行。正如古语中所说的“工欲善其事，必先利其器”，要想保证给排水系统的最终质量，管道质量是绝对不能被忽视，尤其是功能复杂的高层建筑，对其要求更是严格。而就目前而言，高层建筑给排水管道的布局和选材方面仍有部分欠缺。其中排水管道布局不合理主要体现在部分管道交叉无序，外漏，排水不及时等，影响室内美观，甚至给后期管道系统更新和维修造成困难。在选材方面主要存在的问题是管道噪音。传统铁质管道因为成本高、易腐蚀等原因逐渐被成本较低的UPVC塑料管道所替代，但其主要缺点就是噪音较大。部分经过客厅或是卧室的管道，若是建筑隔音较差，给排水管道噪音就更明显，就会严重影响居民的生活质量。

1.2管道渗漏的现象屡屡发生

当前管道渗漏的现象在施工过程中屡屡发生，经过分析与讨论，发现主要有以下几个原因导致了管道渗漏的现象的发生。首先，是由于给水排水管道的质量不达标，很多施工单位为了追求更低的生产成本，往往会使用价格低廉、质量低下的管材来代替。高层建筑在排水过程中，由于其具有较高的高差，因此在排水瞬间会具有较大的冲力，故而对排水管道的承载能力以及承受冲击的能力有更高的要求。倘若建筑施工方使用的管道达不到建筑最高层的最低管道承载能力的话，极易导致管道渗漏甚至是管道破裂的现象发生。此外，也可能是没有经过仔细的核查，个别的管材也会由于生产的原因出现砂眼，或者是管材的其他构配件出现了问题。这些问题是没有办法避免的，但是可以通过仔细的监督以及审查机制来保证工程实际使用的给水排水管道原材料的质量，确保使用的管道能够符合标准。其次，由于施工环境的影响，管材的质量以及使用期限也会发生相应的变化，但这些变化都是不可控的因素。比如，倘若施工过程中的温差过大，这会非常容易破坏施工材料的完整性。再者，还有可能是由于管道连接技术不够专业造成的，在进行给水排水施工过程中，我们发现有很多员工并没有经过正专业的培训，在施工过程中对各项细节注重的不到位，再加上一些员工没有相关的经验，极有可能导致管道连接出现问题等情况的发生。

1.3有关室内消防的设计

高层建筑中给排水设计的重要内容也包括室内消防的设计，对室内消防进行设计包括给水的增压、自动喷淋以及设置消火栓等内容。自动喷淋系统主要是闭合式淋雨式和水幕式，这需要结合高层建筑中室内消防的具体条件来进行相应的设计。

2高层建筑中给排水系统的施工技术

2.1排水施工中的试压技术

给排水工程施工过程中所运用的试压技术，一般会用在给水管道里面，完成给排水管道的安装工作之后，就要对给水管道进行试压。这时施工人员要仔细检查好给水管道的管线和阀门是否符合规范要求，然后再进行相应的压力试验。其中试压技术需要施工人员拆除无法参于压力试验的相关配件，在改换临时短管和封闭处理开口时尽量选择最低点灌水，在较高位置进行放气工作，从而较好地完成排水管道的压力试验，在检查给水管道的封闭过程中一旦遭遇异常情况，务必停止试压操作，并且制定好有关的应急对策，实施了相关的补救措施之后，还要再次检查排水管道的情况。完成压力试验之后，需要保证给水管道的质量及性能都符合规范要求，然后进行吹洗工作，从而确保给水管道内的清洁程度。

2.2要完善高层建筑给水排水施工管理制度

俗话说没有规矩不成方圆，在建筑给水排水施工过程中也是这样。经过分析，很多问题都是由于没有正确而具体的施工方案而引起的。包括，对于施工材料成本的预计、对于施工具体执行方案的设计，比如说水箱放置的高度、水泵的耐压性能以及施工环境对于施工过程中的影响等这些都需要经过严密的计算。此外，也要保证施工人员的素质，施工单位要对具体施工的人员进行全面的培训和考核，提高施工人员的专业素养和施工技术水平。同时也要全面分析在施工过程中可能遇到的各种问题，并且对于各种问题提出相应的解决方案，以此来确保施工能够正常而又高效的进行。不仅仅是对于整个高层建筑给水排水施工过程要有严格的管控工作，对于施工材料的选取也要进行严格的控制，拒绝劣质低廉的材料，避免由于自身材料的缺陷而产生各种质量问题。

2.3合理设计高层建筑给排水管道

在选取给排水管道材料时，需要考虑成本、耐压强度、安装便捷程度、抗腐蚀性和使用寿命等多方面因素，在设计安装管道时也需要从压力、温度、使用环境等多角度入手，以保证给排水管道整体质量。同时，在客观条件允许的条件下，给排水管道尽量使用暗设，并且在安置管道的位置做出标记。这样在保证美观的同时，也能延长给排水管道的使用寿命，并且方便后期工作人员的检查和维修。遇到必须明设的情况时，也尽可能将给排水管道安置于不易被人接触的位置。除此之外，卫生间与厨房的用水管道需分开设计安装，以避免两者交错使用引发的用水安全问题。而针对给排水管道造成的噪音污染，我们可以采取的措施有：研究新型管道材料取代传统管材；在管道连接位置用橡胶填充，减少缝隙，缓解噪音现象；在安装给排水管道时，尽量避开卧室，书房等区域，降低给排水管道噪音对人们工作休息的干扰。

2.4有效利用位差

在高层建筑的给排水设计中有效运用位差是一件值得重视的事情。由于高层建筑本来就存在高度特点，并且不同楼层间存在较大的高度差，所以给排水的实际施工过程中，一定要合理利用位差来进一步节约水资源。在高层建筑中合理地利用位差，可以有效地提供给下层建筑可靠的用水，当水箱内水位很低时，可以利用浮球来进行水源的补给，从而稳定地水资源的供应。

结语

以上分析了当前高层建筑给水排水施工过程中存在的各种问题，并提出了相应的解决对策。一个良好的建筑给排水工程不仅仅能为居民带来很大的便利，能够为住户提高居住的舒适感，还能够节约水资源、提高给排水系统的使用寿命。因此施工企业应该对此予以重视，努力提高自身的工作效率以及工作质量。

参考文献：

[1]洪沙．浅谈高层建筑给水排水的优化设计［J］．商品与质量，2017（22）：129．

[2]郦建艇，吴洲刚.对住宅建筑给排水设计的相关问题及解决措施的分析[J].城市建设理论研究，2011（23）：1-6.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/84470981dd58a9e3706e6023.html