# 基于金纳米棒等离子体效应非聚集离子比色传感器及AgBr@Au&Ag等离子体纳米光催化剂的开发与应用

### 论文摘要

金纳米棒（gold nanorods, GNRs）具有横向和纵向两个等离子体共振吸收（surface plasmon resonance,SPR）峰。其中纵向SPR（longitudinal surface plasmon resonance absorption, LPA）峰的位置取决于金纳米棒颗粒的长短轴比（R）。基于Cr（VI）对GNRs长轴方向选择性氧化刻蚀导致R变小,LPA发生蓝移;而S2–与GNRs的反应引起GNRs沿着横轴溶出的纵轴速度比快而导致R变大,LPA红移,GNRs颜色随着Cr（VI）、S2–的浓度的改变而变化,且波长的变化值（△λ）均与Cr（VI）、S2–的浓度成线性关系,依次开发测定痕量Cr（VI）、S2–的高灵敏、高选择性和快速响应的非聚集比色传感器,分别用于水体中Cr（VI）、S2–的在线分析,结果分别与ICP–MS法、亚甲基蓝法相吻合。同时,探讨了比色传感器测定Cr（VI）、S2–的反应机理。此外,以HAuCl4为前驱体、CTAB为稳定剂、NaBH4为还原剂,合成表面带负电荷的GNRs–,借助Ag+与CTAB中的Br–反应形成表面带正电的[AgBr]+,[AgBr]+与表面带负电的GNRs–通过静电自组装生成AgBr@Au,在超声波空化作用及GNRs催化作用合成了等离子体纳米光催化剂。用扫描电镜（SEM）、X-射线衍射法（XRD）及能谱（EDS）分析其组成为AgBr@Au&Ag。AgBr表面负载的金和银粒子强的等离子体共振效应,增加对太阳光的吸收,并且能有效阻碍光生电子与Ag+复合,增加了有效电子-空穴对,能够在25 min内实现太阳光光催化降解考马斯亮蓝（降解率为98.6%）,表现出强的可见光光催化降解能力。此外,初步探讨了AgBr@Au&Ag合成及其可见光催化降解的机理。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 金纳米粒子比色传感器及其研究进展

- 1.2.1 金纳米粒子SPR特性

- 1.2.2 比色传感器原理及其分类

- 1.2.2.1 交联聚集/解交联聚集比色法

- 1.2.2.2 非交联聚集比色传感器

- 1.2.2.3 非聚集比色法

- 1.2.3 比色传感器的应用

- 1.2.3.1 离子检测

- 1.2.3.2 小分子检测

- 1.2.3.3 生物活性物质检测

- 1.2.4 结论和展望

- 1.3 Ag@AgX （X = Cl,Br,I）核壳材料等离子体光催化剂

- 1.3.1 卤化银等离子体光催化剂概述

- 1.3.2 Ag@AgX （X = Cl,Br,I）制备方法及其应用

- 1.3.2.1 直接沉淀法

- 1.3.2.2 离子交换法

- 1.3.2.3 原位氧化还原法

- 1.3.3 Ag@AgX （X = Cl,Br,I）光催化原理

- 1.3.4 展望

- 1.4 选题的重要性和意义

- 1.5 本论文的构思

- 1.6 本论文的创新之处

- 参考文献

- 第2章 基于Cr（Ⅵ）对金纳米棒刻蚀作用非聚集比色传感器测定Cr（VI）

- 2.1 引言

- 2.2 实验

- 2.2.1 实验仪器

- 2.2.2 化学试剂

- 2.2.3 GNRs的合成

- 2.2.4 GNRs传感器测定Cr（VI）

- 2.2.5 饮用水和海水Cr（VI）的测定

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 传感机理

- 2.3.2 测定Cr（VI）最佳条件优选

- 2.3.2.1 GNRs浓度的影响

- 2.3.2.2 pH 对测定Cr（VI）的影响

- 2.3.2.3 CTAB浓度的影响

- 2.3.2.4 反应温度和时间的影响

- 2.3.2.5 干扰实验

- 2.3.2.6 分析方法的标准曲线、线性范围与检出限

- 2.3.3 样品测定

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 2–'>第3章 金纳米棒溶出纵向表面等离子体共振吸收红移比色探针测定S2–

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验仪器与试剂

- 3.2.2 GNRs的合成

- 2–检测'>3.2.3 S2–检测

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 SPR谱

- 2–最佳条件'>3.3.2 测定 S2–最佳条件

- 3.3.2.1 GNRs浓度与用量

- 3.3.2.2 CTAB浓度

- 3.3.2.3 pH 值

- 3.3.2.4 反应温度和时间

- 3.3.2.5 干扰实验

- 3.3.2.6 标准曲线、线性范围、精密度与灵敏度

- 3.3.3 样品测定

- 3.3.4 机理探讨

- 3.4 结语

- 参考文献

- 第4章 静电自组装-超声波法合成AgBr@Au&Ag及其光催化降解考马斯亮蓝

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 仪器与试剂

- 4.2.2 实验方法

- 4.2.2.1 AuNR 的制备

- 4.2.2.2 AgBr、AgBr@Au&Ag的制备

- 4.2.2.3 形貌观测、x射线衍射（XRD）及能谱分析

- 4.2.2.4 光催化降解考马斯亮蓝溶液研究

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 AuNR SPR光谱

- 4.3.2 SEM图、EDS 谱及XRD谱

- 4.3.3 AgBr@Au&Ag漫反射光谱

- 4.3.4 AgBr@Au&Ag催化光降解的稳定性

- 4.3.5 太阳光光降解考马斯亮蓝光谱

- 4.4 AgBr@Au&Ag合成及其可见光降解考马斯亮蓝机理

- 4.5 本章小结

- 参考文献

- 结论

- 致谢

- 攻读学位期间取得的科研成果清单

### 相关论文文献

- [1].TiO_2纳米光催化剂在处理水污染领域的研究进展[J]. 江苏科技信息 2020(19)

- [2].复合纳米光催化剂处理网印废水的研究[J]. 丝网印刷 2018(07)

- [3].TiO_2纳米光催化剂的低温制备及其性能[J]. 石油化工 2011(04)

- [4].锌基纳米光催化剂在污水处理中的研究进展[J]. 化工新型材料 2019(09)

- [5].纳米光催化剂环保功能强[J]. 当代化工 2008(02)

- [6].TiO_2基多组分纳米光催化剂的制备及其性能研究[J]. 中国稀土学报 2017(04)

- [7].纳米光催化剂TiO_2制备过程中的影响因素分析[J]. 辽宁化工 2008(02)

- [8].铈掺杂氧化锌纳米光催化剂的制备及应用性能[J]. 化学试剂 2020(09)

- [9].稀土杂多酸改性TiO_2/分子筛纳米光催化剂的制备及性能[J]. 中国稀土学报 2011(01)

- [10].N掺杂Nb_2O_5纳米光催化剂的制备及其可见光催化性能研究[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2015(03)

- [11].TiO_2/NiFe_2O_4磁性纳米光催化剂的制备及其光催化性能研究[J]. 环境污染与防治 2009(02)

- [12].Y~(3+)掺杂ZnO/TiO_2复合纳米光催化剂的研究[J]. 湖南师范大学自然科学学报 2008(02)

- [13].纳米光催化剂TiO_2/Fe_3O_4的制备及表征[J]. 应用化工 2008(01)

- [14].纳米光催化剂在石油污染土壤修复中的研究[J]. 资源节约与环保 2018(10)

- [15].纳米光催化剂研究现状与展望[J]. 化工管理 2014(35)

- [16].纳米光催化剂处理难降解性有机物的研究进展[J]. 化工新型材料 2018(08)

- [17].锐钛矿SO_4~(2-)/TiO_2纳米光催化剂的制备及其性能[J]. 材料导报 2013(06)

- [18].异质结纳米光催化材料研究进展[J]. 材料导报 2012(05)

- [19].TiO_2/ZnO纳米光催化剂的制备及性能研究[J]. 山东大学学报(工学版) 2010(04)

- [20].Cu~(2+)/SnO_2复合纳米光催化剂的制备及其对海洋柴油污染物的降解[J]. 应用海洋学学报 2020(03)

- [21].乙二醇与水对Bi_2O_2CO_3结构及其脱Hg性能的影响[J]. 环境科学研究 2017(04)

- [22].GO改性ZnO/CeO_2复合纳米光催化剂的制备及其光催化性能研究[J]. 化工新型材料 2019(05)

- [23].纳米光催化剂在处理印刷废水中的应用[J]. 印刷质量与标准化 2015(04)

- [24].TiO_2/g-C_3N_4复合纳米光催化剂的制备及其光催化性能[J]. 微纳电子技术 2020(06)

- [25].纳米光催化剂Sm_2InNbO_7的制备及其可见光产氢活性[J]. 化工新型材料 2012(06)

- [26].可见光响应Gd-N-TiO_2纳米光催化剂的溶胶-水热制备及表征[J]. 应用化学 2013(05)

- [27].纳米等离子体光催化剂的合成及其在染料降解中的应用[J]. 漳州师范学院学报(自然科学版) 2012(03)

- [28].掺杂Fe/Ti-HMS纳米光催化剂的合成与表征[J]. 浙江化工 2009(03)

- [29].Cu_2O/Bi_2MoO_6光催化剂的制备、表征与性质研究[J]. 环境污染与防治 2015(02)

- [30].纳米光催化剂TiO_2的结构表征及光催化杀菌性能[J]. 食品工业科技 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/844f227a855b8c469217be78.html