# 探讨重点污染源自动监控设施运维及比对监测问题

周启发麻等俊

浙江环茂自控科技有限公司浙江杭州310013

摘要：环境污染问题已经成为阻碍现代社会发展的重要问题，为了全面践行国家可持续发展战略，需要从根本上处理重点污染源。环保部门可以借助重点污染源自动监测数据对实施环境监督管理，包括征收排污费，核定排污申报，统计环境质量以及现场环境执法等。自动监控设施在实际运行及比对监测中还存在较多问题，需要结合实际管理经验提出相应的改善措施。

关键词：重点污染源；自动监控设施运维；比对监测

对于重点排污单位来说，在初期成立和扩建及后期项目技术改造中需要严格按照《环境保护法》的有关规定组织污染源自动监控设施建设，并且与主体环保工程同时设计和施工。在污染源验收合格之后确保运行稳定性，环境保护部门可以按照审核数据核定排污申报，征收排污费，统计环境质量以及现场环境执法等工作。比对监测在污染源自动监控设施的有效性审核中占据重要位置。因此需要注重污染源自动监控设施的运行和维护，这样才能确保比对监测效果。

1、污染源自动监控设施比对监测现状发展

1.1废水比对监测现状

第一，关于监测方法和频次问题：企业需要严格按照比对监测技术管理办法定期组织比对监测。废水污染源比对监测内容包括总氮含量，氨氮含量，总磷含量，化学需氧量，废水流量以及酸碱度等。在实施比对监测时包括质控样测试结果和水样比对试验误差等指标。在监测期间需要根据国家和行业标准方法实施。

第二，质量控制措施：（1）在比对试验开始之前需要做好准备工作，清洗和整理采样器具；（2）将自动采样装置安装在水污染源排放口实施人工采样，并且需要合理应用固定液；（3）确保实验室分析样品和废水自动监测分析仪样本一致，做好样品标记；（4）在采集和存储污水样品时需要按照相关标准规定实施，全面控制质量。在实验室分析样品时需要注重分析人员的能力水平，并且定期核查实验室标准样品、溶液和比对监测设备仪器运行情况，确保量值准确性。此外，在样本分析期间需要控制水样质量，实验室分析人员需要对水质样本进行多次平行双样测定，对于检测结果误差则需要控制在标准范围内。完成水样控制后需要绘制工作曲线和标准曲线，确保已知浓度点大于6个，曲线相关系数绝对值超过0.999。

1.2废气比对监测现状

第一，关于监测方法和频次问题：对于国家重点监控的企业必须安装固定污染源烟气比对监测设备，并且定期进行污染比对监测。比对检测项目包括烟气参数，颗粒物实测干基浓度，气态污染物实测干基浓度和烟气流速等，在监测期间需要严格按照国家和行业标准所规范的方法。

第二，监测设备质量保证措施：比对测试中使用仪器必须经过计量检定单位审批合格，并且需要定期进行校正。对于烟气分析设备来说则需要安装烟气前处理装置，并且在实际使用期间需要使用标准气体检测准确度，确保误差在5%以内。对于比对监测质量来说，在监测过程中需要在烟气监测断面下端设置参比监测采样孔，并且按照相关规定实施检测。

2、自动监控设施运维及比对监测存在的问题

2.1自动监控设施建设问题

为了有效处理自动监控设施建设，因此安装自动监控设施的企业比较多，由于设备安装企业所提供的自动监测设备的生产厂家不同，就出现了不相同的测试原理和设备性能，这样将会在一定程度上增加运维难度。其次，由于自动监测设备只是在出厂时进行质量性能检测，尽管具备合格证书，但是在实际运行过程中缺乏定期检测和校正，无法保障数据准确率。

2.2自动监控设备运维人员

自动监控系统运维难度比较大，并且常常需要大量劳动重复率，在系统运行期间若出现故障影响必须及时查找原因并排除安全隐患，这样就会导致运维人员长期处于高压力状态，常常出现离职情况，所以自动监控设备运维人员流动性比较大。企业新聘人员不熟悉设备仪器的使用方法和性能，并且缺乏日常维护知识，无法准确判断设备运行期间所出现的异常情况，这样就导致自动监控设备存在安全隐患。

2.3实验室分析方法和自动监控系统分析方法存在差别

自动监测系统各个项目分析方法都与实验室分析方法存在差别，特别表现在废水自动系统上。尽管在废水化学需氧量监测中都是采用重络酸钾法，并且监测原理均一致，然而反应条件却存在较大差别。对于实验室分析方法来说，样品加热氧化所需时间为2小时；对于自动监测设备来说，样品加热氧化所需时间为45分钟，无法保障氧化效果。其次，在分析过程中需要加入掩蔽剂，并且硫酸银使用剂量存在严格规定，不能按照污水中氧化物含量进行调整，这样就无法消除高浓度氯离子感染。再加上实验室比对分析和自动监控系统所使用的纯水试剂来源不同，在运维期间没有注重质量控制，导致系统监测存在较大误差。纳氏试剂比色法主要是氨氮，然而自动监控设备缺乏前处理过程，因此无法对浑浊水样实施预处理，以上所存在的弊端都会对自动监控设备的监测结果造成影响，无法保证准确率。

3、比对监测问题的优化处理措施

3.1加强质控管理，确保数据准确性

在实际监测工作中需要全面按照监测技术的标准规范实施采样和布点，在整个监测过程中都需要采用加标样，空白样，标准物质以及平行样等措施控制质量，确保按照标准规范处理监测数据，有利于确保数据的准确性。运维企业需要根据运维技术开展现场运维，量程校正以及零点校正等。在设备校准时需要应用国家资质合格的标准物质，并且对纯水和试剂质量进行控制。

3.2注重运维人员培训，加强技术水平

对于具备比对监测资质的企业来说需要根据实际情况制定针对性的业务培训计划，对实验室分析人员实施教育和培训，相关人员必须持有资质证明；其次，在日常工作中需要注重技术交流，有利于加强运维人员处理问题和解决问题能力，从根本上提升污染物样品监测和分析水平。对于企业自动监控运维人员来说，必须经过环保部门的培训才能上岗，为了使运维人员更好地了解和掌握设备运维技术，需要组织人员到自动监控设备生产厂家进行技术能力培训，全面提升人员运维能力，可以在最短时间内排除安全隐患。除此之外，企业还需要建立奖惩制度，确保运维人员的留岗稳定性，强化责任意识。

3.3注重与环保部门的沟通，做好复测工作

环境保护监管部门需要根据监测机构的比对监测结果，通知运维单位及时整改和调试对不合格的设备，并且主动申请复测，确保企业污染监测数据满足有效性审核标准，为后期污染源管理提供数据支持。

4、结束语

综上所述，本文主要是围绕重点污染源自动监控设施运维及比对监测问题展开讨论，详细介绍了废水和废气等污染源自动监控设施比对监测发展现状，并且在此基础之上分析自动监控设施运维及比对监测存在的问题，希望企业能够从加强质控管理、确保数据准确性，注重运维人员培训、加强技术水平以及注重与环保部门的沟通、做好复测工作等方面全面提升自动监控设施的运维比对监测质量。

参考文献：

[1]袁文全，曹金根.污染源自动监控的法律困境及其制度完善--以法治政府为视角[J].华南师范大学学报（社会科学版），2017，16（01）：136-141+191.

[2]程丹.文山州重点污染源自动监控设施运行现状及管理对策探究[J].环境科学导刊，2016，35（S1）：230-233.

[3]李付周，王国清.滇池流域国家重点监控污水处理厂污染源自动监控设施运维监管的问题与对策[J].环境科学导刊，2016，35（02）：104-107.

[4]沈浩.浅谈新疆重点污染源自动监控现状、存在的问题及应对对策[J].干旱环境监测，2016，30（01）：33-36.

[5]聂榕.重点污染源自动监控设备技术性能评价及对策建议——以阿拉善盟重点污染源自动监控设施为例[J].资源节约与环保，2014（10）：96-97.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8472ef22dc737d2c393a4789.html