# 氟金云母—氟磷灰石复合树脂摩擦磨损行为的初步观察

### 论文摘要

目的：通过氟金云母-氟磷灰石复合树脂的摩擦磨损实验,初步观察多孔填料复合树脂的摩擦磨损行为,为该复合树脂的进一步研究和优化提供参考。方法：采用UMT-3微摩擦磨损试验机,以球-面接触直线往返滑动二体摩擦方式,分别将比例不同的多孔型与致密型氟金云母-氟磷灰石复合树脂及商业用复合树脂P60与铬球组成摩擦副,进行体外模拟摩擦磨损实验,由计算机软件绘制了摩擦系数-时间变化曲线,记录了稳定期的平均摩擦系数。利用体视显微镜测量了磨痕深度和宽度并获取了磨痕的表面形貌。通过摩擦系数曲线观察实验树脂的摩擦行为,通过统计分析它们的磨痕深度和宽度对比了它们的耐磨性,分别讨论了填料的含量和多孔填料对复合树脂耐磨性的影响。结果：1.氟金云母-氟磷灰石复合树脂多孔组和致密组磨痕表面均有膜的形成,致密组磨痕表面斑片脱落、裂纹及凹陷较多孔组明显。多孔材料组内,填料质量分数越高,斑片脱落和裂纹现象越明显；2.各组树脂均显示了相似的摩擦学行为,多孔填料型复合树脂摩擦系数曲线较平滑,摩擦系数曲线各阶段变化趋势及磨合期时无明显差异,且随着无机填料质量分数的增加,摩擦系数降低。与多孔型填料复合树脂相比,致密型填料复合树脂摩擦系数曲线磨合期较长,且曲线较粗糙,达到峰值后出现波动；3.P60组磨痕较浅,其宽度较70Wt%多孔填料组复合树脂大,但较65Wt%多孔组和60Wt%多孔组小。多孔组内填料含量高的70Wt%组磨痕深度和宽度均较65Wt%多孔组和60Wt%多孔组小,提示填料含量高者耐磨损性能强。65Wt%致密组与相同质量分数的多孔组比较,其磨痕深度及宽度均相对较小。结论：1.各种复合树脂均存在相似的摩擦方式,开始是摩擦系数上升的磨合期,继而过渡为摩擦系数相对稳定的稳定期；2.氟金云母-氟磷灰石复合树脂磨痕表面均具有裂纹、斑片脱落及凹陷等,且致密型树脂凹陷更明显,可能与无机填料粒径过大、从基质剥脱有关；3.与P60复合树脂相比,氟金云母-氟磷灰石复合树脂耐磨性存在一定差距,尚需进一步优化。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 第二章 材料与方法

- 2.1 主要材料

- 2.2 实验仪器

- 2.3 实验方法

- 2.4 实验过程

- 2.5 结果获取

- 2.6 统计学分析

- 第三章 实验结果

- 3.1 磨痕形貌观察

- 3.2 摩擦系数

- 3.3 磨损量测定

- 第四章 讨论

- 4.1 复合树脂无机填料的选择

- 4.2 复合树脂耐磨性的研究方法

- 4.3 复合树脂的耐磨性

- 4.4 复合树脂耐磨性的影响因素

- 第五章 结论

- 参考文献

- 综述

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].氟磷灰石还原过程热力学分析[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [2].氟磷灰石碳热还原过程及动力学研究[J]. 高校化学工程学报 2019(02)

- [3].镍钼矿中氧化镍和氟磷灰石浮选分离研究及应用[J]. 矿冶工程 2018(05)

- [4].连云港某含氟磷灰石浮选提纯试验研究[J]. 金属矿山 2019(02)

- [5].云母/氟磷灰石生物玻璃陶瓷的体内外生物学性能研究[J]. 中国现代医学杂志 2009(11)

- [6].氟磷灰石与石英表面电子性质及胺类捕收剂吸附作用研究[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [7].不同引氟量对钛表面电沉积含氟磷灰石晶体结构的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2011(S2)

- [8].单相氟磷灰石微晶玻璃晶相特征和生物相容性研究[J]. 人工晶体学报 2019(02)

- [9].小载荷下干湿环境对长石质玻璃饰瓷与氟磷灰石饰瓷磨损性能的影响研究[J]. 陕西医学杂志 2019(11)

- [10].喝今珐琅质再生[J]. 中学生数理化(八年级物理)(人教版) 2010(01)

- [11].纳米氟磷灰石聚醚醚酮种植体骨界面的定量分析[J]. 上海口腔医学 2014(02)

- [12].长石质和氟磷灰石饰瓷在模拟咀嚼循环条件下耐磨性能的研究[J]. 牙体牙髓牙周病学杂志 2015(02)

- [13].贵州织金磷块岩中稀土元素Y赋存状态研究[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [14].氟磷灰石掺杂二硅酸锂微晶玻璃[J]. 硅酸盐学报 2018(08)

- [15].含氟纳米氟磷灰石糊剂修复人工釉质缺损[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2011(34)

- [16].氟磷灰石、氯磷灰石和羟基磷灰石电子结构的第一性原理研究[J]. 矿冶工程 2017(06)

- [17].Yb~(3+)/Ho~(3+)掺杂纳米氟磷灰石的制备及发光性质研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [18].埃及某低品位磷矿工艺矿物学研究[J]. 化工矿物与加工 2019(07)

- [19].工艺矿物学提高磷精矿品位的可能性及途径[J]. 云南化工 2016(03)

- [20].高放废物处理前沿[J]. 科技促进发展 2010(S1)

- [21].分级结构类釉质氟磷灰石的原位仿生再矿化合成[J]. 高等学校化学学报 2018(06)

- [22].氟磷灰石模拟矿相合成工艺研究[J]. 矿冶工程 2015(04)

- [23].氟磷灰石的微乳液法制备及其表征[J]. 材料工程 2013(07)

- [24].含锌、氟离子矿化液对牙釉质理化性能的影响[J]. 中山大学学报(医学科学版) 2014(06)

- [25].小芝麻告诉你——人体中的元素——氟[J]. 农村青少年科学探究 2018(11)

- [26].石灰石中氟磷灰石对水泥熟料烧成和强度的影响[J]. 混凝土与水泥制品 2013(01)

- [27].几种羟肟酸捕收剂与氟磷灰石作用机理研究[J]. 贵州科学 2020(05)

- [28].氟氯磷灰石固溶体晶体性质的密度泛函理论研究[J]. 矿冶工程 2016(03)

- [29].喷砂对纳米氟磷灰石聚醚醚酮种植体骨结合影响的实验研究[J]. 口腔颌面外科杂志 2014(01)

- [30].人类和鲨鱼的牙齿同样坚固[J]. 科学世界 2012(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8487f96bd0a40d7e79465f88.html