# 基于Pro/E的相贯曲面堆焊运动仿真分析

### 论文摘要

石油钻采专用阀门是石油、天然气钻采和生产系统中的重要组成部件,对石化行业的发展起着举足轻重的作用。本文在充分了解国内外阀门内壁相贯曲面堆焊设备及虚拟样机仿真技术的研究发展现状后,建立了阀门内壁相贯曲线及堆焊焊枪运动轨迹的数学模型,在Pro/E软件工作环境下,建立了堆焊设备的三维实体模型,定义了运动连接,设定了伺服电机参数,进行了堆焊设备虚拟样机的计算机运动仿真试验,通过仿真分析,生成了运动轨迹曲线并进行了仿真误差分析,验证了该数学模型建立的正确性,为堆焊设备的研制解决了关键技术之一,并提供了虚拟样机仿真技术支撑。基于Pro/E MECHANICA结构分析模块,对堆焊设备纵向导轨梁的设计参数进行了灵敏度分析及优化设计,建立了以导轨梁质量最小为目标函数,应力及位移为约束的优化数学模型,对其结构设计参数尺寸进行了优化设计。分析和优化的结果对导轨梁的结构尺寸及可靠性设计具有一定的参考借鉴意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 课题来源及研究的目的和意义

- 1.1.1 课题来源

- 1.1.2 课题研究的目的和意义

- 1.2 应用概述

- 1.2.1 焊接自动化应用概述

- 1.2.2 阀门内壁堆焊概述

- 1.2.3 虚拟样机技术概述

- 1.3 国内外研究现状

- 1.3.1 阀门内壁相贯曲面堆焊设备国外研究现状

- 1.3.2 阀门内壁相贯曲面堆焊设备国内研究现状

- 1.3.3 虚拟样机仿真技术国内外研究现状

- 1.4 本文主要研究内容

- 第二章 相贯曲线及堆焊运动轨迹数学模型的建立

- 2.1 引言

- 2.2 建立阀门相贯曲线数学模型

- 2.2.1 相贯曲线Ⅰ数学模型的建立

- 2.2.2 相贯曲线Ⅱ数学模型的建立

- 2.3 建立自动堆焊运动轨迹数学模型

- 2.3.1 两辅管在主管平面展开边界投影有相交部分

- 2.3.2 两辅管在主管平面展开边界投影完全重合

- 2.3.3 两辅管在主管平面展开边界投影有包含部分

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于Pro/E的堆焊设备三维实体建模

- 3.1 引言

- 3.2 三维建模原理

- 3.3 堆焊设备零部件三维建模

- 3.3.1 支架零部件三维建模

- 3.3.2 三维运动机构零部件建模

- 3.3.3 堆焊机头零部件三维建模

- 3.4 虚拟装配

- 3.4.1 Pro/E装配方法

- 3.4.2 堆焊设备零部件虚拟装配

- 3.4.3 虚拟装配干涉检查

- 3.5 本章小结

- 第四章 堆焊运动仿真分析

- 4.1 引言

- 4.2 运动仿真模型创建

- 4.2.1 运动连接定义

- 4.2.2 主体定义

- 4.2.3 伺服电动机定义

- 4.3 运动仿真分析

- 4.3.1 建立仿真分析定义

- 4.3.2 仿真结果分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 结构有限元分析

- 5.1 引言

- 5.2 静态结构有限元分析

- 5.2.1 几何模型分析

- 5.2.2 模型材料属性定义

- 5.2.3 定义约束及载荷

- 5.2.4 静态结构应力及位移分析

- 5.3 灵敏度分析与优化设计

- 5.3.1 灵敏度分析

- 5.3.2 优化设计

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录Ⅰ

- 附录Ⅱ

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].将3D打印技术融入产品外观设计（pro/e）课程的教学改革[J]. 南方农机 2020(03)

- [2].基于Pro/E和Ansys Workbench的搬运机械手设计与优化[J]. 青岛大学学报(工程技术版) 2020(01)

- [3].基于Pro/E课程的项目化教学考核评价方式改革探究[J]. 科教导刊(上旬刊) 2020(01)

- [4].基于Pro/E的《数字化与智能化设计》课程建设研究[J]. 科学技术创新 2020(15)

- [5].基于Pro/E的高楼火灾逃生装置设计及其运动仿真分析[J]. 轻工科技 2020(05)

- [6].基于Pro/E数控机床回转刀架分度机构的设计与仿真[J]. 无线互联科技 2020(10)

- [7].基于Pro/E简易式立体车库的设计[J]. 工程机械文摘 2020(04)

- [8].Pro/E的“分析/测量”功能在减速器设计上的应用[J]. 装备制造技术 2016(10)

- [9].基于Pro/E的注塑模具的优化设计研究[J]. 无线互联科技 2016(22)

- [10].基于PRO/E的旋转防喷器卡箍的静力学分析[J]. 农业技术与装备 2016(11)

- [11].基于Pro/E的通用机枪干涉检查与验证[J]. 兵工自动化 2017(02)

- [12].基于Pro/E对牛头刨床运动机构建模与仿真分析[J]. 内燃机与配件 2017(03)

- [13].基于Pro/E和ADAMS的齿轮啮合力的计算与仿真[J]. 现代商贸工业 2017(10)

- [14].基于Pro/E环境的车身覆盖件冲压模CAD/CAM[J]. 内燃机与配件 2017(02)

- [15].基于Pro/E的摆线轮参数化设计[J]. 科技风 2017(05)

- [16].基于Pro/E的商用车制动踏板性能优化[J]. 汽车零部件 2017(05)

- [17].探析Pro/E塑胶模分型设计[J]. 内燃机与配件 2017(11)

- [18].Pro/E软件在机械原理课程教学中的应用[J]. 中国教育技术装备 2017(10)

- [19].基于Pro/E的减速器设计与装配[J]. 时代农机 2017(07)

- [20].基于Pro/E的冰箱压缩机运动仿真分析[J]. 家电科技 2017(06)

- [21].基于Pro/E的机械零件的参数化设计[J]. 农机使用与维修 2016(01)

- [22].基于Pro/E的偏心异径管建模方法[J]. 石油化工设备 2016(03)

- [23].基于Pro/E的磁致伸缩直线电机的设计与试制[J]. 南昌工程学院学报 2016(04)

- [24].基于Pro/E的可转位车刀参数化与自动装配的设计[J]. 机电产品开发与创新 2014(06)

- [25].基于Pro/E的堆煤场给料机位置优化设计[J]. 煤炭技术 2014(10)

- [26].基于Pro/E与ADAMS的插齿机仿真及其结构优化[J]. 机械工程与自动化 2015(02)

- [27].基于Pro/E和ANSYS的摆线齿轮泵模态分析[J]. 机械传动 2015(03)

- [28].基于Pro/E软件构建平面四杆机构项目教学的生态课堂[J]. 河北工程技术高等专科学校学报 2015(01)

- [29].利用参数化设计在Pro/E中建立零件库的方法[J]. 河南科技 2015(04)

- [30].基于Pro/E构建机械设计基础生态课堂教学研究[J]. 科教导刊(下旬) 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/848b81b5a6faad12f32cbdc4.html