# 钢铁烧结生产物料管理系统的设计与开发

### 论文摘要

烧结矿是炼铁生产的主要原料之一,其化学成分的稳定性直接影响到高炉炼铁顺行生产,以及高炉出铁量。烧结生产使用的主要原料有含铁原料、溶剂、燃料。原料数量大,品种繁多,质量不均一。为保证获得高产、优质的烧结矿,做到均衡进料、均衡供料、确保原料成分稳定是关键,也是物料管理工作的难点。因此对烧结生产物料进行精心的管理是烧结生产中一个十分重要的环节。烧结生产物料管理系统担负着为烧结生产过程提供成分稳定的烧结原料的重任,以保证烧结生产所得的烧结矿具有稳定的品位和碱度。建立钢铁烧结生产物料管理系统对于均衡进料、确保原料质量具有重要意义。本文以天津钢铁有限公司二号烧结厂实际为背景,对烧结生产过程中的物料管理进行了深入研究,并设计与开发了烧结生产物料管理系统软件。主要内容如下：(1)分析了二号烧结厂烧结生产工艺流程和物料管理流程,对烧结生产物料管理过程进行了研究,提出了烧结生产物料管理系统的总体架构;针对如何确定烧结配料原料配比问题,给出了基于有界变量改进对偶单纯形算法的烧结原料配料优化方法；对烧结生产物料调度过程建立了模型,给出了求解方法。系统使配料资源优化与物料调度得到有效集成。(2)设计了烧结生产物料管理系统软件：包括系统总体架构、数据库和界面等,并详细地设计了烧结生产物料管理系统软件的功能。(3)结合烧结生产物料管理的特点,利用微软公司的DOT NET Framework平台下的WinForm(C#)技术以及ORACLE公司的ORACLE10g企业版数据库平台,开发了基于C/S结构模式的烧结生产物料管理系统软件。(4)对烧结生产物料管理系统进行了仿真实验研究,结果表明：烧结生产物料管理系统能够安全稳定运行；系统中给出的优化结果不仅能够满足现场生产要求,而且优于现场计算结果;并可以在一定范围内调整算法参数,具有一定的通用性和可扩展性,为烧结生产物料管理提供了一个有效的系统软件。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.1.1 课题来源

- 1.1.2 课题意义

- 1.2 物料管理的理论和方法

- 1.2.1 物料管理概述

- 1.2.2 国内外物料管理模式简介

- 1.2.3 面向MES生产管理中的物料管理

- 1.3 钢铁企业物料管理

- 1.4 烧结物料管理

- 1.4.1 烧结物料管理的内容

- 1.4.2 烧结物料管理的发展趋势

- 1.5 本文的主要工作

- 第2章 钢铁烧结生产物料管理流程描述

- 2.1 烧结工艺简介

- 2.1.1 烧结原理

- 2.1.2 烧结工艺流程

- 2.1.3 烧结生产的意义

- 2.2 烧结生产物料管理流程描述

- 2.2.1 原料供应调度

- 2.2.2 二次配料混匀造球

- 2.2.3 烧结

- 2.2.4 成品处理

- 2.3 烧结生产物料管理的复杂性与难点分析

- 2.4 烧结生产物料管理存在的问题

- 2.5 本章小结

- 第3章 钢铁烧结生产物料管理系统架构研究

- 3.1 烧结生产物料管理系统的总体架构

- 3.1.1 物料管理的总体思想

- 3.1.2 烧结生产物料管理系统的总体目标

- 3.1.3 烧结生产物料管理系统的总体架构

- 3.1.4 烧结生产物料管理系统的功能结构

- 3.2 烧结生产配料优化

- 3.2.1 烧结配料优化研究现状

- 3.2.2 烧结配料优化的实现

- 3.2.3 烧结配料优化结果验算

- 3.3 烧结二次配料混匀实现

- 3.4 烧结生产物料供料调度

- 3.4.1 烧结生产物料需求计划

- 3.4.2 烧结生产原料供料调度

- 3.5 配料优化与烧结生产物料调度的集成

- 3.6 本章小结

- 第4章 钢铁烧结生产物料管理系统的软件设计

- 4.1 烧结生产物料管理系统的总体设计

- 4.1.1 系统描述

- 4.1.2 烧结生产物料管理系统的软件体系结构

- 4.2 烧结生产物料管理系统功能设计

- 4.2.1 烧结生产物料管理系统功能模块设计

- 4.2.2 烧结生产物料管理系统扰动处理功能设计

- 4.3 数据库设计

- 4.3.1 数据库的选择

- 4.3.2 数据库的设计原则

- 4.3.3 数据表的设计

- 4.4 系统界面设计

- 4.4.1 界面设计的原则

- 4.4 2界面设计

- 4.5 本章小结

- 第5章 钢铁烧结生产物料管理系统的软件开发

- 5.1 系统的开发工具

- 5.1.1 DOT NET开发平台

- 5.1.2 软件平台的开发语言

- 5.1.3 系统开发环境

- 5.2 系统开发实现技术

- 5.2.1 触发器技术

- 5.2.2 数据库连接技术

- 5.3 系统的软件开发

- 5.3.1 Windows Form程序设计步骤

- 5.3.2 系统各功能界面的开发

- 5.4 本章小结

- 第6章 钢铁烧结生产物料管理系统的仿真实验验证

- 6.1 系统仿真实验验证环境

- 6.1.1 硬件环境

- 6.1.2 软件环境

- 6.2 系统仿真实验与结果分析

- 6.2.1 烧结生产配料优化计算验证

- 6.2.2 烧结生产物料调度过程验证

- 6.2.3 系统总体功能综合评价

- 6.2.4 系统扰动处理功能验证

- 6.3 本章小结

- 第7章 结束语

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8495f5f22105bd2720e9573a.html