# 基于Monte Carlo法的海工混凝土结构耐久可靠度分析

### 论文摘要

目前,氯离子侵蚀环境下钢筋混凝土结构的耐久性问题是土木学术界和工程界倍受关注的问题之一。由于氯离子的侵蚀,钢筋混凝土中钢筋锈蚀,结构的耐久性能逐渐衰退,危害了结构的承载能力,降低了结构的使用寿命。因此,在确定氯离子侵蚀环境下的混凝土构件的使用状态和耐久使用年限,是需要深入研究的重要课题。本文对氯离子侵蚀环境下的钢筋混凝土结构耐久性寿命预测的有关问题进行了深入系统地研究,主要完成了一下主要研究工作并取得相应成果:在国内对氯离子侵蚀环境下混凝土结构耐久性研究成果的基础上,总结建立了氯离子扩散系数与水泥种类、水灰比、环境温度湿度和环境作用时间等的关系式。根据总结的各参数关系式,基于有限差分法,分别编制了模拟混凝土中氯离子一、二维扩散的程序。该程序能模拟复杂条件下海工混凝土构件内部的氯离子累积状况,经对比分析,计算结果合理且精度满足工程要求。在基于有限差分法分析钢筋混凝土结构钢筋表面氯离子浓度随服役年限关系的基础上,应用Monte Carlo方法设计了计算钢筋脱钝的随机可靠度的程序。该程序可以计算任意时刻海工混凝土构件钢筋脱钝的概率,而且具有考虑因素全面,界面简洁和操作简单等优点。应用编制的软件,量化分析了一、二维氯离子侵蚀下不同保护层厚度、水灰比、水泥掺加料等随机变量时海工混凝土钢筋脱钝的概率,并提出海工混凝土工程设计的建议。从而为海工混凝土的耐久性设计和耐久寿命预测提供了简洁的方法和途径。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 海工混凝土结构的耐久性

- 1.2 海工混凝土结构耐久性问题的研究现状

- 1.3 本文的研究内容

- 参考文献

- 2 氯离子作用下混凝土内钢筋的锈蚀

- 2.1 氯离子作用下钢筋锈蚀的机理

- 2.1.1 破坏钝化膜

- 2.1.2 形成腐蚀电池

- 2.1.3 去极化作用

- 2.1.4 导电作用

- 2.2 氯离子对混凝土的扩散模型

- 2.2.1 基于 Fick 第二定律的扩散模型

- 2.2.1.1 Fick 第二定律模型

- 2.2.1.2 修正的 Fick 第二定律模型

- 2.2.2 基于扩散—对流—电场共同作用模型

- 2.3 氯离子扩散的影响因素

- 2.3.1 氯离子的扩散系数

- 2.3.2 混凝土构件表面氯离浓度

- 2.3.3 钢筋脱钝的临界氯离子浓度

- 参考文献

- 3 混凝土中氯离子一、二维传输的差分解

- 3.1 混凝土中氯离子一维传输的有限差分解

- 3.1.1 混凝土中氯离子一维传输有限差分的原理

- 3.1.2 混凝土中氯离子传输一维有限差分程序的设计

- 3.1.3 混凝土中氯离子传输一维有限差分程序的验证

- 3.2 混凝土中氯离子二维传输的有限差分解

- 3.2.1 混凝土中氯离子二维传输有限差分解的原理

- 3.2.2 混凝土中氯离子二维传输有限差分程序的设计

- 3.2.3 混凝土中氯离子二维传输有限差分程序的验证

- 3.3 结论

- 参考文献

- 4 海工混凝土结构的耐久可靠度分析

- 4.1 结构可靠度计算方法

- 4.2 Monte Carlo 法及其误差

- 4.3 Monte Carlo 法随机变量的参数取值

- 4.4 基于 Monte Carlo 法的耐久可靠度程序

- 参考文献

- 5 工程实例计算

- 5.1 一维氯离子扩散作用下混凝土结构耐久可靠度分析

- 5.2 二维氯离子扩散作用下混凝土结构耐久可靠度分析

- 5.3 结论

- 6 结论和展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 附录 I :攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].基于光传播Monte Carlo模拟的三维模型特征提取方法[J]. 光谱学与光谱分析 2020(02)

- [2].基于Monte Carlo模拟的三维剖面地质界线不确定性分析[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2017(03)

- [3].发散光束在半无限大生物组织内传播的Monte Carlo模拟[J]. 生物医学工程学杂志 2013(06)

- [4].统计推断中的Monte Carlo方法探讨[J]. 徐州工程学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [5].基于Monte Carlo方法的回采面瓦斯涌出量预测[J]. 煤炭工程 2015(03)

- [6].基于Monte Carlo和启发式算法的网络可靠性分配[J]. 北京理工大学学报 2014(07)

- [7].基于Monte Carlo模拟比较K近邻和局部线性分位数回归[J]. 数学的实践与认识 2014(17)

- [8].基于仿人机器人的Monte Carlo定位算法研究[J]. 计算机应用与软件 2013(06)

- [9].Monte Carlo方法在定积分近似计算中的应用[J]. 长春大学学报 2012(02)

- [10].基于Monte Carlo的行程时间可靠性研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2012(04)

- [11].风力作用下大气颗粒物凝聚生长Monte Carlo模拟[J]. 制造业自动化 2012(22)

- [12].火灾探测器可靠性的Monte Carlo仿真方法浅析[J]. 安防科技 2011(10)

- [13].数字通信系统中的Monte Carlo仿真[J]. 电脑与电信 2010(07)

- [14].存款保险费率结构的Monte Carlo比较——基于商业银行的风险暴露水平[J]. 财经理论与实践 2008(03)

- [15].基于Monte Carlo方法的软件移植风险测试与实际处理过程[J]. 南京师大学报(自然科学版) 2014(04)

- [16].非正态纵向数据随机生成的Monte Carlo模拟方法[J]. 中国卫生统计 2015(03)

- [17].动力学Monte Carlo方法对量子点生长微观机理模拟的研究进展[J]. 功能材料 2015(22)

- [18].Monte Carlo法在弹体强度可靠性分析中的应用[J]. 兵工自动化 2013(04)

- [19].基于Monte Carlo模拟的潜在生态危害指数模型及其应用[J]. 环境科学研究 2012(12)

- [20].15MV电子加速器机头感生放射性的Monte Carlo计算[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2011(08)

- [21].非均一相互作用能对超薄膜生长影响的Monte Carlo模拟研究[J]. 物理学报 2010(09)

- [22].低能电子在固体表面背散射系数的直接Monte Carlo方法模拟[J]. 计算物理 2009(04)

- [23].Monte Carlo再结晶形核模拟新模型[J]. 山东冶金 2009(06)

- [24].织构诱发异常晶粒长大的Monte Carlo模拟[J]. 材料热处理学报 2008(06)

- [25].基于Monte Carlo方法模拟薄膜生长[J]. 大学物理实验 2008(02)

- [26].甲烷部分氧化过程中强制振荡的动力学Monte Carlo模拟(英文)[J]. 物理化学学报 2014(11)

- [27].斜入射光束在半无限大生物组织内传播的Monte Carlo模拟[J]. 激光杂志 2013(02)

- [28].重力式挡土墙结构体系可靠度的Monte Carlo模拟[J]. 西北地震学报 2012(01)

- [29].纳米流体在生物组织内有效扩散系数的Monte Carlo模拟[J]. 化工学报 2012(S1)

- [30].空气中电晕放电的Monte Carlo模拟[J]. 电讯技术 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/84af167f905b8c1cd5575a26.html