# 焊缝成形的双目视觉评判方法研究

### 论文摘要

焊缝外观质量是压力容器、轿车、螺旋焊管等焊接生产质量保证体系重要组成部分,焊缝外观质量对产品生产成本和生产效率有较大的影响，生产企业对焊缝外观成形质量的要求愈加严格，对其检测和评判方法的要求也进一步提高。目前，主要依靠人工目测方法对焊缝表面出现的咬边、根部未焊透、气孔、裂纹等缺陷加以判定。由于检验人员的技能素质和经验的不同，对质量检验标准的把握难免有偏差，检验结果受检验人员主观因素的影响而不稳定，评判的定量精度难以保证。这种评价方法无法满足焊接生产的自动化和精量化发展需求。双目立体视觉技术被广泛应用于目标辨识及精确测量、路径引导及规划、实时跟踪等工业应用领域。本文采用双目立体视觉获取焊缝表面成形图像，探索了一种焊缝外观成形的视觉测量和评价方法。主要研究内容包括：（1）搭建了一套用于评判和检测焊缝成形的计算机双目立体视觉系统。系统硬件主要包括工业数字相机（MV-3000UC）、镜头（VS-0814M）、白色条形光源（VS-RL200）及其控制器、计算机等。采集焊缝视觉图像时用可调的主动光源来增强对比度，采集的视觉图像通过USB接口传输至计算机。采用开发的视觉图像处理软件即可实现焊缝图像的显示、存储、预处理和焊缝成形参数的提取等功能。（2）通过对摄像机的标定，获取了两摄像机的内、外参数及投影矩阵，得到了图像像素位置与三维场景位置间的关系，获得了被测焊缝所处的物理坐标系与其成像坐标系之间的转换关系，建立了测量坐标系。根据投影矩阵的变换校正了摄像机模型，大大简化了后期计算。通过对图像的校正、锐化、平滑等预处理，使焊缝的轮廓特征更加明显。对焊缝区域进行分割后可以提取长度和宽度等平面信息。在提取焊缝表面高度信息时，对焊缝图像进行了立体匹配和表面三维重构。实际测量证明，运用计算机双目视觉技术获取的焊缝宽度、余高等成形参数有较高的准确性，可以作为焊缝成形评判的基本参数。（3）分析了影响焊缝成形的主要因素，探究焊缝主要外观缺陷与其成形表征参数之间的关系。根据现行的焊缝成形评价方法与评价体系，建立了以计算机双目视觉为平台的焊缝外观成形质量评价体系，从焊宽、余高和焊缝熔敷情况等三个方面将焊缝成形的评价矩阵化、参数化。（4）分析了焊接规范参数与焊缝主要评价指标之间的关系，建立了以焊接电流、焊接电压、焊接速度为输入向量，分别以焊缝平均宽度和平均余高为输出向量的两个SVM回归预测模型。分析表明预测模型对评价指标的预测有较高的准确性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景及意义

- 1.2 机器视觉的研究现状

- 1.3 焊缝质量评判方法的研究现状

- 1.4 研究内容

- 第2章 双目视觉系统的搭建

- 2.1 双目立体视觉系统原理

- 2.2 双目视觉硬件系统的搭建

- 2.3 软件系统的开发

- 2.4 系统的标定

- 2.4.1 标定原理

- 2.4.2 标定过程

- 2.5 小结

- 第3章 焊缝视觉图像的处理及参数表征

- 3.1 焊缝视觉图像的采集

- 3.2 焊缝视觉图像的预处理

- 3.2.1 焊缝视觉图像的校正

- 3.2.2 焊缝视觉图像的锐化

- 3.2.3 焊缝视觉图像的平滑

- 3.3 焊缝平面信息提取和表征

- 3.3.1 焊缝边缘轮廓的提取

- 3.3.2 焊缝宽度的提取

- 3.4 焊缝三维信息的提取和表征

- 3.4.1 立体匹配

- 3.4.2 焊缝表面的三维重构

- 3.4.3 余高的提取

- 3.4.4 断面轮廓曲线方程的拟合

- 3.5 结果验证

- 3.6 本章小结

- 第4章 评价指标的建立

- 4.1 影响埋弧焊焊缝表面成形质量的主要工艺参数

- 4.2 焊缝成形的主要缺陷

- 4.3 评价指标的建立

- 4.3.1 现行评价指标

- 4.3.2 评价指标及其参数化

- 4.4 评价结果

- 4.5 本章小结

- 第5章 基于 SVM 的焊缝成形指标预测

- 5.1 支持向量机

- 5.2 预测模型的建立

- 5.3 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].双目视觉定位在无人机电力巡检中的应用[J]. 集成电路应用 2020(04)

- [2].双目视觉技术在智能机器人中的应用研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2016(21)

- [3].双目视觉定位在无人机电力巡检中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2017(14)

- [4].基于双目视觉的主从式果园作业车辆自主跟随系统设计[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [5].基于双目视觉的空间坐标检测[J]. 信息系统工程 2020(09)

- [6].双目视觉在田间秸秆覆盖率监测系统中的应用[J]. 南方农机 2019(20)

- [7].双目视觉脉搏图像采集系统精度分析[J]. 自动化与仪表 2017(09)

- [8].基于单双目视觉融合的车辆检测和跟踪算法[J]. 交通运输工程学报 2015(06)

- [9].双目视觉机器人拧紧系统的应用[J]. 机电信息 2020(32)

- [10].无人水面艇的双目视觉应用[J]. 珠江水运 2019(06)

- [11].双目视觉技术在人机交互体育运动中的应用[J]. 自动化与仪器仪表 2016(10)

- [12].双目视觉引导机器人定位抓取技术的研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2019(01)

- [13].基于双目视觉感兴趣区域的行人检测[J]. 信息通信 2018(03)

- [14].基于双目视觉的自动驾驶算法[J]. 江西科学 2016(01)

- [15].应用于室内的双目视觉定位算法[J]. 科技通报 2020(02)

- [16].基于双目视觉的钻杆接头定位系统设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2020(02)

- [17].人工智能双目视觉闸机的可靠性分析[J]. 机械工业标准化与质量 2020(02)

- [18].基于双目视觉测量技术的汽车等高性能检测[J]. 汽车实用技术 2019(21)

- [19].基于双目视觉的工件测量研究[J]. 智能计算机与应用 2018(01)

- [20].基于双目视觉的快速定位与测距方法[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [21].一种基于速度预测的双目视觉跟踪混合算法[J]. 自动化仪表 2018(04)

- [22].基于双目视觉的双臂作业型服务机器人的研制[J]. 机械设计与制造 2010(04)

- [23].点物双目视觉的香农信息熵[J]. 激光杂志 2010(02)

- [24].基于仿真机器人的双目视觉定位[J]. 电视技术 2010(08)

- [25].基于双目视觉的焊缝跟踪系统研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [26].双目视觉在智能导盲眼镜中的应用[J]. 电子世界 2018(09)

- [27].基于角点检测的双目视觉测距新方法[J]. 电光与控制 2013(07)

- [28].基于双目视觉技术的供补弹机构对接方法[J]. 兵器装备工程学报 2019(01)

- [29].基于自标定双目视觉算法的3维图像构建[J]. 激光技术 2012(03)

- [30].双目视觉测距在自动泊车系统中的应用[J]. 现代信息科技 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/84cfd45d93cdb433084c7e62.html