# 基于构件的印刷品缺陷检测机器视觉系统软件开发研究

### 论文摘要

近年来,随着计算机及图像处理技术的发展,机器视觉技术在工业在线检测中的应用逐渐广泛,利用机器视觉技术来进行印刷品缺陷的自动检测已切实可行。机器视觉软件是进行基于机器视觉的检测工作必不可少的软件工具。当前,国外机器视觉软件虽然功能较强,但是购买费用很高,不是一般研究人员或单位所能承担,同时,由于不知道源代码,维护起来比较困难。有必要采用全新的软件开发技术,开发具有特色、方便使用、容易集成新的图像处理方法的机器视觉软件系统。本文引入构件技术,提出了基于构件的机器视觉软件开发方法,以印刷品缺陷检测系统为例,以Visual C++6.0为软件平台,设计了一套基于构件的印刷品缺陷检测机器视觉软件。结果表明,采用基于构件的软件开发技术,可以节省开发成本,提高软件开发的速度,减少开发的重复劳动和重复投入,减少软件的维护费用。在开发机器视觉软件算法的过程中,本文对图像匹配和Blob分析算法进行了研究。提出一种改进的Harris角点检测方法,并用一种稳定性评价准则测试,证明了本文算子在工业环境下的优越性。建立仿射变换模型来近似相应特征点邻域的几何变换,用确定性退火方法计算模型参数,避免了耗时的穷举搜索。利用RANSAC方法鲁棒地估计基本矩阵和单应矩阵,建立对极几何约束和单应约束来剔除初始匹配中的误匹配对;提出一种基于连通区域标记的快速Blob分析方法,算法使用游程链表和动态数组的方法,只需扫描图像一次,并且无需建立等价表和进行等价标记合并,解决了现有算法中的标记冗余现象。另外,算法还能够标记连通区域中的内洞。实验结果表明,该算法对于任意复杂形状、任意数目的Blob区域都能正确检测并计算参数,并且具有很快的速度和很好的稳定性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 国内外研究现状

- 1.1.1 机器视觉系统国内外研究现状

- 1.1.2 机器视觉软件开发方法研究现状

- 1.1.3 机器视觉相关图像处理方法研究现状

- 1.2 存在的问题和研究的意义

- 1.3 课题的主要研究内容及论文的结构安排

- 2 基于构件的印刷品缺陷检测机器视觉软件架构研究

- 2.1 基于构件的软件开发

- 2.1.1 构件的基本概念

- 2.1.2 当前主流构件规范与相关技术

- 2.2 基于构件的机器视觉软件系统研究

- 2.2.1 传统软件开发方法的缺陷

- 2.2.2 基于构件的机器视觉软件架构

- 2.2.3 机器视觉软件构件分析与实现方法

- 2.3 印刷品缺陷检测系统关键技术

- 2.3.1 检测方法

- 2.3.2 系统难点分析

- 2.3.3 系统实时性分析

- 2.4 基于构件的印刷品缺陷检测机器视觉系统软件实现

- 2.5 本章小结

- 3 基于特征点的图像匹配算法研究

- 3.1 特征点检测

- 3.2 特征点评价

- 3.3 特征点初始匹配

- 3.4 误匹配剔除

- 3.4.1 对极几何约束

- 3.4.2 单应约束

- 3.5 实验结果

- 3.6 本章小结

- 4 BLOB分析算法研究

- 4.1 游程

- 4.2 动态数组在Blob分析中的应用

- 4.3 基于游程节点的连通性分析

- 4.4 算法流程

- 4.5 实验结果

- 4.6 算法复杂度、鲁棒性分析

- 4.7 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 论文所做工作总结

- 5.2 未来展望及进一步工作

- 致谢

- 参考文献

- 在校学习期间发表的论文

- 附录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/84d386ae34f9bbc01927efa2.html