# P型透明导电氧化物薄膜的研究

### 论文摘要

透明导电氧化物（TCO）薄膜的p型掺杂是目前半导体材料领域研究热点之一，光电性能良好的p型TCO薄膜的缺乏是透明电子器件难以制备的主要问题。SnO2薄膜是最早使用也是非常重要的一种透明导电材料，而Sb2O5薄膜则是一种潜在的宽禁带透明导电氧化物材料，如果能制备出光电性能良好的p型SnO2或p型Sb2O5薄膜，将为透明导电氧化物的p型掺杂开启一个新的研究方向，对透明电子器件的制备具有重要的意义。p型TCO薄膜的光电性能直接受材料本身的本征缺陷及掺杂元素的影响，只有从电子层次去了解本征缺陷及掺杂元素对TCO材料电子结构及电学性能的影响，才能为实验提供最佳掺杂元素及实验条件，最终获得光电性能良好的p型TCO薄膜。基于此，我们用第一原理方法研究了本征缺陷及掺杂元素对SnO2及Sb2O5电子结构及电学性能的影响。计算结果表明氧空位缺陷是本征SnO2呈n型导电的主要原因，是影响SnO2的p型掺杂效果的主要因素。在Al、Ga及In这三种杂质中，In在SnO2中能够形成最浅的受主能级，产生最高的空穴浓度。高含量的替代In在SnO2中将诱发较大的晶格畸变，这将降低掺铟SnO2薄膜的空穴迁移率，通过在SnO2中共掺铟镓能够克服单掺铟在SnO2中诱发的晶格畸变并提高空穴迁移率，最终提高p型SnO2的导电率。在上述理论基础上，我们用喷雾热解法首先制备出了光电性能良好的p型掺铟SnO2薄膜，其最高空穴浓度可达3.99×1018cm-3，电导率为2.368×10-3Ω-1cm-1，实验中也发现掺铟SnO2薄膜有低的空穴迁移率。我们制备的铟镓共掺SnO2薄膜的确能够克服晶格畸变并提高空穴迁移率，最终获得比单掺铟具有更高电导率的p型SnO2薄膜，其最高电导率可达5.952Ω-1cm-1。此外我们对Sb2O5的第一原理计算结果表明，锑间隙缺陷是导致本征Sb2O5呈n型导电的主要原因。在Si、Ge及Sn这三种杂质中，Ge和Sn在Sb2O5中均能够形成有效的受主能级，产生较高的空穴浓度。在上述理论基础上，我们用磁控溅射法制备出了光电性能良好的p型掺锡Sb2O5薄膜，其电导率可达5.392Ω-1cm-1。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 透明导电氧化物（TCO）薄膜概述

- 2薄膜的特性'>1.2.1 SnO2薄膜的特性

- 2O5薄膜的特性'>1.2.2 Sb2O5薄膜的特性

- 2O3薄膜的特性'>1.2.3 Ga2O3薄膜的特性

- 1.2.4 TCO薄膜的P型掺杂

- 1.2.4.1 P型掺杂机理及影响因素

- 1.2.4.2 P型TCO薄膜发展现状

- 1.3 本文研究的目的及内容

- 1.4 本章小结

- 第二章 理论介绍

- 2.1 第一原理计算

- 2.2 CASTEP模块

- 2.2.1 密度泛函理论基本原理

- 2.2.1.1 Hohenber-Kohn定理

- 2.2.1.2 Kohn-Sham方程式

- 2.2.1.3 交换关联泛函

- 2.2.2 平面波赝势

- 2.2.2.1 范数不变赝势（NCPP）

- 2.2.2.2 超软赝势（USP）

- 2.3 本章小结

- 第三章 计算参数设置及相关概念

- 3.1 超晶胞

- 3.2 布里渊区k空间取样点

- 3.3 赝势

- 3.4 平面波截止能量

- 3.5 形成能及电离能

- 3.5.1 形成能计算公式

- i）'>3.5.1.1 化学势（μi）

- 3.5.2 电离能计算公式

- 3.6 电子态密度,电荷密度分布及集居分析

- 3.6.1 电子态密度

- 3.6.2 电荷密度分布

- 3.6.3 集居分析

- 3.7 本章小结

- 第四章 薄膜的制备及其表征

- 4.1 薄膜的制备

- 4.1.1 制备原理

- 4.1.2 实验设备

- 4.1.3 薄膜制备过程

- 2薄膜的制备过程'>4.1.3.1 SnO2薄膜的制备过程

- 2O5薄膜的制备过程'>4.1.3.2 Sb2O5薄膜的制备过程

- 2O3薄膜的制备过程'>4.1.3.3 Ga2O3薄膜的制备过程

- 4.2 薄膜的表征

- 4.2.1 薄膜晶体结构的表征

- 4.2.2 薄膜成分分析

- 4.2.3 薄膜光学性能的测试

- 4.2.4 薄膜电学性能的测试

- 4.3 本章小结

- 2本征缺陷的研究'>第五章 SnO2本征缺陷的研究

- 5.1 缺陷电子结构研究

- 5.2 缺陷形成能

- 5.3 本章小结

- 2薄膜的p型掺杂研究'>第六章 SnO2薄膜的p型掺杂研究

- 2电子结构研究'>6.1 含Ⅲ族杂质的SnO2电子结构研究

- 6.2 Ⅲ族杂质形成能及电离能

- 6.3 实验

- 6.3.1 薄膜晶体结构及成分分析

- 6.3.2 薄膜电学性能及光学性能分析

- 6.4 本章小结

- 2薄膜的p型共掺研究'>第七章 SnO2薄膜的p型共掺研究

- 7.1 共掺实验方法的提出

- 7.2 实验

- 7.2.1 薄膜晶体结构、光学性能及成分分析

- 2薄膜性能对比分析'>7.2.2 共掺与单掺SnO2薄膜性能对比分析

- 7.3 本章小结

- 2O5本征缺陷的研究'>第八章 Sb2O5本征缺陷的研究

- 8.1 缺陷电子结构研究

- 8.2 缺陷形成能

- 8.3 本章小结

- 2O5薄膜的p型掺杂研究'>第九章 Sb2O5薄膜的p型掺杂研究

- 2O5电子结构研究'>9.1 含Ⅳ族杂质的Sb2O5电子结构研究

- 9.2 Ⅳ族杂质形成能及电离能

- 9.3 实验

- 9.3.1 薄膜晶体结构及成分分析

- 9.3.2 薄膜电学性能及光学性能分析

- 9.4 本章小结

- xZn1-xO3薄膜的研究'>第十章 GaxZn1-xO3薄膜的研究

- xZn1-xO3薄膜的电子结构研究'>10.1 GaxZn1-xO3薄膜的电子结构研究

- 10.2 实验

- 10.2.1 薄膜晶体结构及成分分析

- 10.2.2 薄膜电学性能及光学性能分析

- 10.3 本章小结

- 第十一章 结论

- 参考文献

- 攻读博士期间发表的论文与授权专利

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].合肥研究院在超高导电氧化物薄膜研究中取得进展[J]. 化工新型材料 2020(08)

- [2].真正的“金属色”[J]. 流行色 2017(06)

- [3].快速热处理方法对铟镓锌氧化物薄膜晶体管特性的改善[J]. 真空科学与技术学报 2020(03)

- [4].基于喷墨打印方法锌锡氧化物薄膜晶体管制备与性能研究[J]. 吉林建筑大学学报 2019(06)

- [5].纳米氧化物薄膜紫外光照下气敏性能研究进展[J]. 电子元件与材料 2008(11)

- [6].金属氧化物薄膜在中波红外光谱区内光学常数色散特性[J]. 光学学报 2014(08)

- [7].氧化物薄膜生长与计算机模拟概况[J]. 内江科技 2016(03)

- [8].氧化物功能薄膜器件的柔性化策略[J]. 材料导报 2020(01)

- [9].功能氧化物薄膜液相沉积制备及应用研究进展[J]. 化工进展 2009(02)

- [10].透明导电氧化物薄膜材料研究进展[J]. 航空材料学报 2015(04)

- [11].稀土氧化物薄膜激光感生电压信号采集研究[J]. 中国激光 2008(10)

- [12].非晶铟镓锌氧化物薄膜晶体管关键工艺研究[J]. 硅酸盐通报 2016(09)

- [13].溶胶-凝胶法制备透明氧化物薄膜晶体管的研究进展[J]. 功能材料 2014(13)

- [14].制备参数对钙钛氧化物薄膜的微结构和性能影响[J]. 人工晶体学报 2012(02)

- [15].大面积氧化物薄膜材料的微纳结构可控制备、性能调控技术与应用[J]. 塑料包装 2018(04)

- [16].透明导电氧化物薄膜的抗伽马辐照性能研究[J]. 中国空间科学技术 2017(04)

- [17].二次大气退火对于非晶铟镓锌氧化物薄膜晶体管电学特性的影响[J]. 半导体光电 2015(05)

- [18].采用不同透明电极的非晶铟镓锌氧化物薄膜晶体管[J]. 液晶与显示 2013(01)

- [19].可用于沉积透明导电氧化物薄膜的柔性衬底研究进展[J]. 材料导报 2012(23)

- [20].透明导电氧化物薄膜的制备方法研究[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [21].玻璃基底透明导电氧化物薄膜生产技术及其应用研究[J]. 新技术新工艺 2014(06)

- [22].有机介质层铟锌氧化物薄膜晶体管[J]. 液晶与显示 2010(04)

- [23].TiO_2/SiO_2二元氧化物薄膜的制备与表征[J]. 科技资讯 2009(36)

- [24].浅谈电子氧化物制备实验教学的改革与实践[J]. 云南化工 2019(09)

- [25].氧分压对铟镓锌氧化物薄膜晶体管性能的影响[J]. 人工晶体学报 2014(12)

- [26].镁表面钛氧化物薄膜的制备及表征[J]. 无机盐工业 2010(07)

- [27].金属醇盐的应用研究进展[J]. 枣庄学院学报 2009(05)

- [28].深紫外氧化物薄膜的光学特性[J]. 中国激光 2011(12)

- [29].叶状ZrO_2/SiO_2二元氧化物薄膜的制备与表征[J]. 科技信息 2009(36)

- [30].黄铜基底上铜/锌复合氧化物薄膜的制备及光电化学性能研究[J]. 电镀与涂饰 2018(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/84df00ffc23493c340317113.html