# PP/EVOH共混改善聚丙烯亲水性的研究

### 论文摘要

聚丙烯（PP）是一种性能优异用途广泛的聚烯烃材料，在纺织服装行业中有广泛的应用。PP具有诸如比重轻、无毒性、耐腐蚀、电绝缘性能优越等优良性能，加之原料来源丰富、成本低、产品价格低廉、用途广泛，正越来越受到人们的重视。但它又存在明显的缺点，如耐老化性差、低温易脆、抗静电性差、难染色、吸湿性差等，尤其是在吸湿性差的缺点上，大大限制了它在纺织服装领域的应用。本文综合运用了物理和化学方法，通过乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）对聚丙烯（PP）改性，改善PP吸湿、吸水性差的缺点，制备了PP/EVOH共混中空纤维，从而赋予PP共混纤维新的形态和结构，进而改善其亲水性。本研究具体方法及结果如下：（1）制备PP与丙烯酸丁酯的接枝共聚物（PP-g-BA）以及其醇解产物（PP-g-BAOH）作为界面剂并对其进行红外光谱的表征和接枝率的测定。（2）将EVOH按不同的比例与PP共混，并对混合物进行了流变性能，形态，热性能，力学性能，热稳定性和接触角的表征。（3）将EVOH按照不同比例添加PP中，并加入合成的界面剂和硬脂酸单甘脂，采用中空喷丝板，纺制成中空共混纤维，探索制备共混纤维的成型工艺条件及配方。（4）表征中空纤维的中空度和力学性能，并且测试中空纤维的保水率和回潮率。研究结果表明：界面剂PP-g-BA和PP-g-BAOH红外结果表明研究成功获得酯基和羟基。随着剪切速率的提高，PP/EVOH共混物的剪切应力随之提高，表观粘度下降。在相同温度和剪切速率下，随着EVOH含量的增加共混物的剪切应力和表观粘度随之增加。粘流活化能随着EVOH含量的增加而增加。加入界面剂PP-g-BA和PP-g-BAOH的共混物分散相的尺寸分布均匀，从而提高PP与EVOH相容性。DMA结果表明PP与EVOH共混物的玻璃化温度，损耗模量和储能模量随着EVOH的含量增加而增大。共混物的DSC曲线出现双熔融峰和双结晶峰，熔融峰和热结晶峰的位置与EVOH含量有关。加入EVOH后提高体系中聚丙烯的降解温度，也可以说明EVOH提高PP的热稳定性。PP/EVOH共混纤维的可润湿性保水率和回潮率均随EVOH含量增加而增强。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 PP 亲水改性方法及机理

- 1.3 复合纺丝改性聚丙烯方法

- 1.3.1 海岛型复合法

- 1.3.2 皮蕊复合法

- 1.4 接枝共聚改性 PP

- 1.4.1 等离子体接枝法

- 1.4.2 辐射接枝法

- 1.4.2.1 共辐射接枝法

- 1.4.2.2 无氧射接枝法

- 1.4.2.3 有氧预辐射接枝法

- 1.4.3 化学引发剂接枝法

- 1.4.5 固相接枝法

- 2协助固相接枝法'>1.4.6 超临界 CO2协助固相接枝法

- 1.4.7 悬浮接枝

- 1.5 PP 共混改善其亲水性

- 1.5.1 表面活性剂添加共混体系

- 1.6 异形化改性 PP 纤维

- 1.6.1 中空纤维制备技术与应用

- 1.6.2 中空纤维生产技术

- 1.6.2.1 熔融纺丝法

- 1.6.2.2 复合纺丝法

- 1.6.2.3 湿法纺丝

- 1.6.3 中空纤维喷丝板的技术与种类

- 1.7 论文的研究目的创新之处

- 1.7.1 论文目的

- 1.7.2 论文研究特色和创新

- 第二章 实验部分

- 2.0 实验主要原料与助剂

- 2.1 实验主要设备

- 2.2 PP/EVOH 共混物界面剂的制备

- 2.2.1 界面剂 PP 接枝丙烯酸丁酯共聚物（PP-g-BA）的制备

- 2.2.2 界面剂 PP 接枝丙烯酸丁酯共聚物醇解（PP-g-BA0H）的制备

- 2.3 PP/EVOH 共混物的制备

- 2.4 PP 与 EVOH 共混中空纤维的制备

- 2.5 PP/EVOH 共混物界面剂的红外光谱测试

- 2.6 PP/EVOH 共混物界面剂接枝率的测定

- 2.7 PP/EVOH 共混物的测试

- 2.7.1 PP/EVOH 共混物流变性能测试

- 2.7.2 共混物扫描电镜的测试

- 2.7.3 共混物 DSC 的测试

- 2.7.4 共混物 DMA 的测试

- 2.7.5 共混物接触角的测试

- 2.7.6 共混物 TGA 的测试

- 2.8 PP/EVOH 中空纤维的测试

- 2.8.1 中空纤维回潮率的测定

- 2.8.2 保水率的测试

- 2.8.3 中空度的测试

- 2.8.4 中空纤维线密度测试

- 2.8.5 中空纤维力学性能的测试

- 2.8.5.1 实验参数

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 界面剂 PP-g-BA 和 PP-g-BAOH 红外光谱分析

- 3.2 界面剂接枝率的分析

- 3.3 PP/EVOH 共混物的流变性能

- 3.3.1 剪切速率对剪切应力的影响

- 3.3.2 剪切速率对表观粘度的影响

- 3.3.3 温度对表观粘度的影响

- 3.4 PP/EVOH 共混物的形态

- 3.4.1 以 PP-g-MAH 为界面剂 PP/EVOH 共混物的形态

- 3.4.2 以 PP-g-BAOH 为界面剂 PP/EVOH 共混物的形态

- 3.5 PP/EVOH 共混物的热性质分析

- 3.6 PP/EVOH 共混物的动态力学性能分析

- 3.7 PP/EVOH 共混物接触角的测试与分析

- 3.8 EVOH 对聚丙烯热稳定性的影响

- 3.9 EVOH 含量变化对 PP/EVOH 中空纤维可纺性的研究

- 3.10 PP/EVOH 中空纤维吸湿性能的研究

- 3.10.1 EVOH 含量对纤维回潮率的影响

- 3.10.2 EVOH 含量对纤维的保水率的影响

- 3.11 PP/EVOH 中空纤维中空度的研究

- 3.12 PP/EVOH 中空纤维力学性能分析

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录 攻读硕士期间所取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].不同聚合度EVOH降解行为研究[J]. 塑料工业 2020(02)

- [2].EVOH技术满足包装环保和隔绝功能[J]. 橡塑技术与装备 2017(18)

- [3].超高压下以EVOH为基体的改性材料的模拟研究[J]. 包装工程 2015(19)

- [4].负载山梨酸的壳聚糖微囊-EVOH抗菌薄膜对黑鱼鱼肉保鲜的影响[J]. 食品科学 2017(15)

- [5].EVOH薄膜以每年5%速度增长[J]. 绿色包装 2018(10)

- [6].川维化工开发EVOH填补国内空白[J]. 塑料助剂 2019(05)

- [7].PBAT/EVOH共混薄膜的制备及其包装特性[J]. 塑料科技 2018(09)

- [8].低温贮藏条件下EVOH材料包装对大米品质的影响[J]. 江苏农业科学 2017(20)

- [9].PP/POE-g-MAH/EVOH共混物的流变性能研究[J]. 塑料科技 2012(09)

- [10].EVOH的性能及制备要点[J]. 印刷技术 2011(02)

- [11].EVOH基体对EVOH纳米复合物力学性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2010(04)

- [12].紫外辐照对EVOH/蒙脱土纳米复合材料性能影响的研究[J]. 塑料工业 2009(05)

- [13].PP/PP-g-MAH/EVOH共混物流变和结晶行为研究[J]. 塑料科技 2020(10)

- [14].EVOH高阻隔材料在食品包装中的应用[J]. 轻工科技 2012(04)

- [15].EVOH树脂的性能、生产工艺及国内外市场分析[J]. 塑料工业 2011(02)

- [16].EVOH树脂的性能分析[J]. 包装学报 2010(04)

- [17].乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)性能及发展现状[J]. 安徽化工 2019(01)

- [18].EVOH高阻隔食品包装瓶的开发与应用[J]. 塑料包装 2011(03)

- [19].EVOH的流变性能[J]. 纺织学报 2009(02)

- [20].静电纺EVOH-SO_3 Li/PEGDMA隔膜的性能[J]. 哈尔滨理工大学学报 2019(03)

- [21].EVOH树脂的性能、应用及市场前景[J]. 乙醛醋酸化工 2013(01)

- [22].茶叶推出EVOH多层立袋包装[J]. 绿色包装 2019(03)

- [23].EVOH树脂的市场应用状况[J]. 国外塑料 2013(02)

- [24].PBS/EVOH共混物制备与性能研究[J]. 工程塑料应用 2012(10)

- [25].热致相分离法制备EVOH亲水性微孔膜[J]. 膜科学与技术 2010(03)

- [26].尼龙11/EVOH共混物的流变性能研究[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [27].乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)性能及发展现状[J]. 安徽科技 2018(04)

- [28].原位复合EVOH-SO_3Li/SiO_2电纺锂离子电池隔膜的力、热学性能研究[J]. 化学与黏合 2016(01)

- [29].纳米粒子的结构对EVOH纳米复合物性能的影响[J]. 吉林大学学报(工学版) 2008(S2)

- [30].Harney&Sons推出EVOH多层立袋包装[J]. 塑料科技 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8524a78ce9c2bf18fd482e3a.html