# 激光熔覆工艺参数优化及扫描路径规划研究

### 论文摘要

激光熔覆是一种高新技术。它具有降低成本,减少生产时间,改善基体性能,延长零件使用寿命、对环境污染小等特点,并能实现材料的梯度功能。目前这一技术正广泛应用于零件修复和制造等领域,并取得了良好的效果。由于还有一些理论和实践问题没有得到很好的解决,所以它的应用受到了较大的限制。为了提高熔覆制件尺寸精度及表面质量,实现熔覆过程的自动化。本文对激光熔覆过程中工艺参数的优化及扫描路径的实现这两个问题进行了研究,这对提高激光熔覆零件的质量控制具有十分重要的意义。针对激光熔覆过程的复杂性,本文提出了采用反向传播神经网络（BP）和粒子群算法（PSO）相结合对激光熔覆过程的工艺参数进行了优化的新方法。运用BP神经网络建立熔覆带特征（熔覆带高度、熔覆带宽度）与熔覆工艺参数之间的数学模型;以此数学模型为基础,使用粒子群优化算法在可行域内对工艺参数进行寻优计算。同时为实现该方法,本文在VC++平台下进行了相关的程序设计,实现了对工艺参数的优化。本文还对激光熔覆扫描路径实现的基本方法进行了研究,论述了从三维CAD模型到扫描路径实现的一系列过程。尤其是对三维模型分层切片和双向直线扫描路径生成算法进行了研究,并提出了根据距离判别法来实现扫描路径的方法,进行了相应程序开发。针对具体的机器人运动系统,研究了自行开发软件与机器人之间的数据交换,成功将生成的扫描路径传输给机器人,控制其运动轨迹。本文从试验角度验证了优化结果的准确性和扫描路径的实现。采用半导体激光器在QT600-3表面进行单道熔覆试验,试验结果表明使用该方法优化得到的工艺参数进行加工获得的结果与预期结果具有较小的误差,最小误差1.7%,最大误差9.2%,说明了优化方法可行,有利于获得预期的熔覆质量;通过将本课题组开发的软件与机器人之间通信,达到了使用开发软件生成的扫描路径控制机器人运动的目的,进行熔覆扫描路径试验,从模拟和试验两个方面验证了双向扫描路径的实现,表明了该方法是可行的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 激光熔覆技术概述

- 1.1.1 激光熔覆基本原理及工艺方法

- 1.1.2 激光熔覆工艺特点

- 1.2 激光熔覆的应用与研究现状

- 1.2.1 激光熔覆的应用现状

- 1.2.2 激光熔覆的研究现状

- 1.3 激光熔覆工艺参数优化及扫描路径的研究

- 1.3.1 工艺参数优化研究现状

- 1.3.2 激光熔覆扫描路径研究现状

- 1.4 本文的研究背景、内容及意义

- 1.4.1 课题背景

- 1.4.2 研究内容

- 1.4.3 研究意义

- 第2章 激光熔覆工艺参数神经网络模型的建立

- 2.1 引言

- 2.2 神经网络概述

- 2.3 BP 神经网络

- 2.3.1 BP 神经网络结构

- 2.3.2 BP 网络的原理

- 2.3.3 BP 网络的权值调整方法

- 2.3.4 BP 网络的改进方法

- 2.4 神经网络模型的建立

- 2.4.1 BP 神经网络参数的设计

- 2.4.2 工艺参数网络结构

- 2.5 神经网络程序设计

- 2.6 网络训练及测试

- 2.6.1 样本采集

- 2.6.2 网络训练

- 2.6.3 网络测试

- 2.7 本章小结

- 第3章 激光熔覆工艺参数的优化

- 3.1 引言

- 3.2 粒子群优化算法

- 3.2.1 粒子群算法简述

- 3.2.2 粒子群算法的优化原理

- 3.3 工艺参数优化的基本流程

- 3.4 优化问题的描述

- 3.4.1 优化问题的数学模型

- 3.4.2 适应度函数的构造

- 3.5 优化程序设计

- 3.6 优化过程及结果

- 3.7 本章小结

- 第4章 激光熔覆成形扫描路径的规划

- 4.1 引言

- 4.2 CAD 模型的获得

- 4.3 STL 模型的生成

- 4.3.1 STL 文件格式介绍

- 4.3.2 STL 文件的生成

- 4.4 截面轮廓线的提取

- 4.4.1 轮廓线生成算法

- 4.4.2 轮廓线的生成

- 4.5 扫描路径的生成

- 4.5.1 轮廓线与扫描线的交点

- 4.5.2 交点排序

- 4.6 扫描路径的实现

- 4.7 本章小结

- 第5章 试验及分析

- 5.1 试验目的

- 5.2 试验条件

- 5.2.1 试验材料

- 5.2.2 试验设备

- 5.3 试验方法

- 5.4 结果及分析

- 5.4.1 优化结果及分析

- 5.4.2 扫描路径结果及分析

- 5.5 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].钛合金表面激光熔覆材料体系与熔覆层质量的研究现状[J]. 现代焊接 2011(01)

- [2].钛合金表面激光熔覆陶瓷涂层的研究现状[J]. 现代焊接 2010(05)

- [3].激光熔覆制备高熵合金涂层的研究进展[J]. 企业科技与发展 2020(01)

- [4].激光熔覆温度场模拟与表征的研究现状[J]. 热喷涂技术 2019(04)

- [5].超高速激光熔覆技术研究现状及其发展方向[J]. 电焊机 2020(03)

- [6].我国激光熔覆的研究现状及进展[J]. 表面工程与再制造 2019(06)

- [7].激光熔覆成形过程的检测与控制研究进展[J]. 热加工工艺 2020(12)

- [8].半导体激光熔覆成形过程的特征行为检测与分析[J]. 电焊机 2020(08)

- [9].激光熔覆在再制造中的应用[J]. 自动化应用 2019(01)

- [10].简述工艺参数对激光熔覆的影响[J]. 科技风 2019(24)

- [11].激光熔覆焊修复技术的应用研究[J]. 南方农机 2019(17)

- [12].激光熔覆焊在机械零部件修复上的应用[J]. 现代制造技术与装备 2018(09)

- [13].激光熔覆修复青铜零件的实验研究和工程应用[J]. 电加工与模具 2017(02)

- [14].激光熔覆技术研究现状及应用[J]. 装备制造技术 2017(06)

- [15].河北敬业公司:激光熔覆再制造 化腐朽为神奇的利器[J]. 表面工程与再制造 2017(Z1)

- [16].腐蚀和磨损零件的激光熔覆修复研究[J]. 中国修船 2014(06)

- [17].激光熔覆3D打印智能化控制技术必要性研究[J]. 科技创新与生产力 2015(06)

- [18].高速花键齿轮轴的激光熔覆修复研究[J]. 装备制造技术 2020(01)

- [19].高锰钢辙叉3D打印激光熔覆强化技术的应用研究[J]. 热加工工艺 2020(10)

- [20].绿色再造,激光熔覆在化工行业的应用[J]. 机床与液压 2020(13)

- [21].激光熔覆专题文摘[J]. 表面工程与再制造 2019(02)

- [22].激光熔覆材料的研究进展[J]. 现代制造技术与装备 2017(11)

- [23].激光熔覆对钛合金性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2018(11)

- [24].激光熔覆修复15-5PH不锈钢的拉伸性能及组织研究[J]. 航空制造技术 2017(10)

- [25].激光熔覆修复技术研究进展[J]. 热加工工艺 2010(18)

- [26].金属陶瓷复合涂层的激光熔覆与无裂纹的实现[J]. 应用光学 2008(01)

- [27].3D激光熔覆铁基合金温度场模拟及其试验[J]. 材料科学与工程学报 2020(03)

- [28].安徽淮河能源集团:落地国内首条内壁盲孔激光熔覆生产线[J]. 表面工程与再制造 2020(Z2)

- [29].激光熔覆成形过程中变形控制的研究综述[J]. 热加工工艺 2019(02)

- [30].27SiMn钢表面激光熔覆304不锈钢数值模拟及实验研究[J]. 应用激光 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/853182eeb462bfbda8826918.html