# 混合砂混凝土性能与应用研究

论文题目: 混合砂混凝土性能与应用研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 材料工程

作者: 黄洪胜

导师: 杨长辉,彭兴国

关键词: 机制砂,混合砂,混凝土

文献来源: 重庆大学

发表年度: 2005

论文摘要: 细集料是配制混凝土的基本原材料，其质量优劣对混凝土拌合物的工作性和硬化混凝土的物理力学性能和耐久性均具有重要影响。用天然中、粗砂作细集料是国内外配制混凝土的惯例，但优选天然砂资源越来越少与建筑业的蓬勃发展的矛盾日益突出。环境保护与可持续发展已经成为全世界的发展战略。混凝土行业如何就地取材、尽可能降低混凝土生产成本为基本原则。新国标GB／T14684-2001《建筑用砂》明确提出了生产企业要提供产品合格证的这一要求，促使人工砂生产企业建立质量保证体系，推动了机制砂的应用。特细砂应用已经成为重庆地区一个特色，但是与普通混凝土相比，特细砂混凝土水泥用量大、砂率低、拌合物粘度较大、耐磨性较差、收缩相对较大，这些特性严重制约了特细砂在道路工程、高强混凝土工程和预应力混凝土工程中的应用。机制砂单独使用配制流动性混凝土时工作差难以满足泵送要求，采用机制砂与特细砂混合使用的技术途径可以克服单独使用时细集料颗粒偏少，特细砂粗颗粒少的缺点，有利于降低单位体积混凝土的水泥用量，改善混凝土拌合物的工作性，提高混凝土的密实性与强度。 本文研究了流动性混合砂混凝土的配制、混合砂混凝土的力学性能、长期性能和相关耐久性能，总结了相关工程应用统计资料，研究得到如下结论： (1) 混合砂混凝土的配合比设计可以按照天然砂的配合比设计法来设计，且其强度可满足混凝土强度保证率的要求。 (2) 混合砂的细度可以通过改变机制砂和特细砂的配合比例来调整。混合砂的细度模数与其组成的质量比成比例关系，重庆特细砂与机制砂的适用掺配比例为8∶2～6∶4。 (3) 机制砂与特细砂复合的混合砂配制的混凝土的力学性能完全能够满足设计要求，与中砂所配制的混凝土的基本相同。 (4) 混合砂混凝土的收缩和徐变与中砂混凝土的相当。 (5) 随着混凝土强度等级的提高，混合砂混凝土的抗渗透性、耐磨性和耐急热性增强。 (6) 混合砂可以用于制备大流动性混凝土，选择适当掺配比例，所配制混凝土拌合物的工作性与同配比天然中砂混凝土的相当。

论文目录:

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 混凝土细集料的发展趋势

1.2 重庆建筑用砂的现状与发展

1.3 人工砂的发展及应用

1.4 人工砂的定义及物理特征

1.4.1 人工砂定义

1.4.2 人工砂物理特征

1.5 机制砂对混凝土性能的影响

1.6 研究混合砂混凝土的目的、意义

1.7 本课题的提出及实验的主要研究内容

1.7.1 本课题的提出

1.7.2 主要研究内容

2 原材料与试验方法

2.1 原材料及其基本性能

2.1.1 水泥

2.1.2 掺合料

2.1.3 细集料

2.1.4 粗集料

2.1.5 外加剂

2.2 试验方法

2.2.1 混凝土工作性与力学性能试验方法

2.2.2 混凝土塑性收缩开裂影响因素研究的试验方法

2.2.3 混凝土抗渗性试验

2.2.4 混凝土透气系数测定方法

2.2.5 混凝土氯离子渗透性测定方法

2.2.6 混凝土耐急热性能试验

3 混合砂混凝土的配制

3.1 混合砂的配制

3.2 配合比设计

3.2.1 用水量(W)的确定

3.2.2 水灰比的确定——水灰比定则

3.2.3 确定集料的用量——假定容积法

3.2.4 砂率的确定

3.2.5 配合比

3.3 配合比的检查和调整

3.4 实际水灰比的确定

3.5 强度与C/W的关系——回归分析法

3.6 本章小结

4 混合砂混凝土塑性开裂影响因素研究

4.1 不同细集料配制的混凝土塑性收缩开裂趋势比较

4.1.1 配合比设计

4.1.2 实验结果与讨论

4.2 水胶比对特细砂和混合砂混凝土塑性收缩开裂的影响

4.2.1 配合比设计

4.2.2 实验结果与讨论

4.3 砂率对特细砂和混合砂混凝土塑性收缩开裂的影响

4.3.1 配合比设计

4.3.2 实验结果与讨论

4.3.3 砂率对混凝土影响原理探讨

4.4 粉煤灰、矿渣对特细砂和混合砂混凝土塑性收缩开裂的影响

4.4.1 配合比设计

4.4.2 实验结果与讨论

4.5 本章小结

5 混合砂混凝土物理力学性能、长期性能和耐久性能研究

5.1 混合砂混凝土物理力学性能研究

5.1.1 混凝土配制和新拌混凝土性能

5.1.2 混合砂混凝土物理力学性能研究

5.2 混合砂混凝土长期性能试验研究

5.2.1 混合砂、天然中砂混凝土的收缩

5.2.2 混合砂、天然中砂混凝土的徐变性能

5.3 混合砂混凝土主要耐久性试验研究

5.3.1 混凝土的渗透性

5.3.2 混凝土的耐磨性

5.3.3 混凝土耐急热性能

5.4 本章小结

6 工程应用实例

6.1 重庆渝澳大桥工程应用

6.1.1 工程概况

6.1.2 混凝土配制

6.1.3 混凝土工程质量

6.2 重庆五桂路和桥溪沟大桥工程应用

6.2.1 工程概况

6.2.2 混凝土配制

6.2.3 混凝土制备工艺

6.2.4 LC30轻集料混合砂混凝土施工现场取样试验

6.3 合川涪江三桥工程应用

6.3.1 工程概况

6.3.2 混凝土原材料

6.3.3 混凝土配合比设计

6.3.4 混合砂混凝土长期性能和主要耐久性试验研究

7 结论与建议

7.1 结论

7.2 建议

致谢

参考文献

独创性声明

学位论文版权使用授权书

发布时间: 2006-12-06

参考文献

- [1].辽河特细砂分形特征及特细砂混凝土试验研究[D]. 张颖.沈阳农业大学2013

- [2].特细砂混凝土性能及其通病的研究[D]. 王赫.河北工程大学2014

- [3].黄河特细砂混凝土力学性能及早期收缩性能试验研究[D]. 张帅.郑州大学2016

- [4].特细砂再生混凝土性能的试验研究[D]. 王爱转.河北工程大学2013

- [5].特细砂混凝土在筒仓滑模施工中的应用[D]. 默英丽.天津大学2012

- [6].特细砂干混砂浆配制与性能研究[D]. 莫丹.重庆大学2005

- [7].特细砂混凝土塑性收缩裂缝研究[D]. 蔡贵生.重庆大学2004

- [8].聚合物纤维改性水泥砂浆及干拌特细砂抗裂抹灰砂浆研究[D]. 杨晓燕.重庆大学2006

- [9].混合砂在泵送混凝土中的应用研究[D]. 曹伟红.浙江大学2009

- [10].特细砂高性能混凝土研究与应用[D]. 沈晓钧.西北农林科技大学2008

相关论文

- [1].机制集料对混凝土性能影响的试验研究[D]. 宋伟.大连理工大学2007

- [2].集料对混凝土性能影响的试验研究[D]. 任峰.大连理工大学2008

- [3].高性能机制砂混凝土的性能及应用技术研究[D]. 曹盛明.重庆交通大学2008

- [4].人工砂清水混凝土的研究及其外观质量评定[D]. 覃光焱.重庆交通大学2008

- [5].掺合料混凝土性能及应用研究[D]. 叶建雄.重庆大学2005

- [6].机制集料的性能及其对混凝土性能的影响[D]. 邱晖.大连理工大学2006

- [7].特细砂混凝土的力学性能研究[D]. 李光瑞.郑州大学2007

- [8].人工砂石制备高性能混凝土研究[D]. 韦庆东.北京工业大学2007

- [9].C80机制砂混凝土的配制与性能研究[D]. 杨玉辉.武汉理工大学2007

- [10].高强高性能机制砂混凝土的配制及性能研究[D]. 田建平.武汉理工大学2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/853388db291e2fd6eb40925f.html