# 巴替非班等八个药物体内分析方法建立及其在药代动力学研究中的应用

### 论文摘要

液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）法因其具有选择性好、灵敏度高和测试速度快的优势,近10年来已迅速成为生物样品分析和药物代谢动力学研究的主要方法。Waters公司首次推出的超高效液相色谱（UPLC）具有超高的分离度、超高的灵敏度和超高的速度,他“把分离科学推向一个新领域”。本文利用LC-MS/MS和UPLC技术,建立了7种简单、灵敏、快速的定量方法,分别用于血浆中巴替非班、美普他酚、尼可地尔、伪麻黄碱和西替利嗪、水飞蓟素、艾普拉唑和舒林酸代谢产物的测定。所建立的方法的灵敏度均优于已有方法,并成功用于药物动力学研究。一、LC-MS/MS法测定血浆中新药巴替非班的浓度目的:建立灵敏、快速的液相色谱-串联质谱法测定人血浆中巴替非班的浓度。方法:血浆经固相萃取后,以水:乙腈:甲酸（40:60:0.1,v/v/v）作为流动相,采用Thermo Hypurity C18色谱柱分离,通过电喷雾离子化串联质谱,以选择反应监测（SRM）方式进行正离子检测。用于定量分析的离子反应分别为m/z820.2→m/z（632.9+159.4）（巴替非班）和m/z834.4→m/z（646.7+159.3）（依替非巴肽）。该方法的线性范围为2.45-5000 ng/mL,LLOQ（定量下限）为2.45 ng/mL。结果:将此方法应用于一类新药巴替非班的Ⅰ期临床药物动力学研究,为设计合理给药方案和临床安全有效用药提供理论依据。1.考察空腹静脉滴注低、中和高三个单剂量后的药物动力学,获得该药在体内的药物动力学特征:符合二室模型、具有线性动力学特征。2.考察多剂量给药后巴替非班在人体内的药物动力学,与同剂量单次滴注给药的动力学参数进行比较,确定药物在体内无蓄积。结论:该方法灵敏度高,实用性强,适用于临床药物动力学研究。二、液相色谱-串联质谱法测定血浆中的美普他酚的浓度目的:建立快速、灵敏的液相色谱-串联质谱法测定人血浆中的美普他酚,用于受试者口服美普他酚后的药代动力学研究。方法:血浆样品经MTBE（叔丁基甲基醚）萃取后,以乙腈:50mM甲酸胺（70/30,v/v）作为流动相,采用Hypurity C18色谱柱分离,通过电喷雾离子化串联质谱,以选择反应监测（SRM）方式进行正离子检测。用于定量的离子反应分别为m/z 234→m/z 234（美普他酚）和m/z152→m/z110（对乙酰氨基酚）。该方法的线性范围为0.29-292.5ng/mL,LLOQ为0.2925ng/mL。结果:美普他酚在血浆中分析方法的线性范围为0.2925-292.5 ng/mL,定量下限可达0.2925 ng/mL。在美普他酚血浆质控（QC）样品浓度分别为5.85,11.7和117 ng/mL下的分析方法日内精密度（RSD）<8.54%,日间精密度（RSD）<8.61%,准确度（RE）在-4.2%-5.44%之间。结论:该方法灵敏度高,实用性强,适用于临床药物动力学研究。三、液相色谱-串联质谱法测定血浆中的尼可地尔的浓度目的:建立快速、灵敏的液相色谱-串联质谱法测定人血浆中的尼可地尔,用于受试者口服尼可地尔后的药代动力学研究。方法:血浆样品经MTBE（叔丁基甲基醚）萃取后,以乙腈:0.1%甲酸（50:50,v/v）作为流动相,采用Hypurity C18色谱柱分离,通过电喷雾离子化串联质谱,以选择反应监测（SRM）方式进行正离子检测。用于定量的离子反应分别为m/z 212→m/z（79+136）（尼可地尔）和m/z308→m/z（140+237）（丁洛地尔）。该方法的线性范围为0.51-520 ng/mL,LLOQ为0.51ng/mL。结果:尼可地尔在血浆中分析方法的线性范围为0.51-520 ng/mL,定量下限可达0.51 ng/mL。在尼可地尔血浆质控（QC）样品浓度分别为1.02,16.25和260 ng/mL下的分析方法日内精密度（RSD）<8.54%,日间精密度（RSD）<8.61%,准确度（RE）在-4.2%-5.44%之间。结论:该方法灵敏度高,实用性强,适用于临床药物动力学研究。四、液相色谱-串联质谱法同时测定血浆中的西替利嗪和伪麻黄碱的浓度目的:建立快速、灵敏的液相色谱-串联质谱法同时测定人血浆中的西替利嗪和伪麻黄碱,用于受试者口服复方西嗪伪麻的药代动力学研究。方法:血浆样品经乙腈直接沉淀后,以乙腈:0.1%甲酸（50:50,v/v）作为流动相,采用Hypurity C18色谱柱分离,通过电喷雾离子化串联质谱,以选择反应监测（SRM）方式进行正离子检测。用于定量的离子反应分别为m/z 166→m/z148（伪麻黄碱）、m/z 389→m/z201（西替利嗪）和m/z264→m/z246（曲马多）。结果:将该方法的线性范围西替利嗪和伪麻黄碱均为5.0-1000 ng/mL,LLOQ均为5.0ng/mL。结论:该方法灵敏度高,实用性强,适用于临床药物动力学研究。五、液相色谱-串联质谱法测定血浆中的水飞蓟素的浓度目的:建立快速、灵敏的液相色谱-串联质谱法测定人血浆中的水飞蓟素,用于研究体内肝药酶和转运体基因多态性对水飞蓟素体内浓度的影响。方法:包含CYP3A5*3、CYP2C9*3和MDRl C3435T三种基因型22名健康受试者,同时服用1片利加隆（140 mg/片）后,血浆样品经MTBE（叔丁基甲基醚）萃取后,以乙腈:10mM甲酸胺（含0.1%甲酸）（50:50,v/v）作为流动相,采用Hypurity C18色谱柱分离,通过电喷雾离子化串联质谱,以多反应监测（MRM）方式进行负离子监测。用于定量的离子反应分别为m/z 481.3→m/z124.9（水飞蓟素）和m/z355.2→m/z 339.9（VBE-1）。该方法的线性范围为0.64-325ng/mL,LLOQ为0.64 ng/mL。结果:利用建立的LC-MS/MS方法测定0-48 h水飞蓟素的血药浓度。CYP3A5*3和CYP2C9*3多态性对水飞蓟素的血药浓度没有明显影响,MDR1 C3435T多态性对水飞蓟素的药代参数有明显影响。结论:该方法灵敏度高,实用性强,适用于水飞蓟素的临床药物动力学研究。水飞蓟素可能是MDR1的一个底物。六、液相色谱-串联质谱法测定血浆中艾普拉唑及其代谢产物及在药代动力学上的应用目的:建立快速、灵敏的液相色谱-串联质谱法测定人血浆中的艾普拉唑及其代谢产物,用于受试者口服艾普拉唑后的药代动力学研究。方法:选用Thermo HyPUR/TY C18柱,流动相为10mM甲酸胺水溶液:乙腈（50:50）,柱温30度,三重四极杆质谱以多反应监测方式进行检测,检测的离子:艾普拉唑m/z367.2→184.0;艾普拉唑砜:m/z:383.3→184.1;艾普拉唑硫醚:m/z:351.2→168.1;内标奥美拉唑:m/z:346.2→198.0。12名健康受试者分别口服5mg的艾普拉唑肠溶片在0-48h采血,用建立的LC-MS/MS方法检测其体内艾普拉唑及其两个代谢产物的血药浓度。结果:其线性范围艾普拉唑为0.23-2400.00 ng/mL;艾普拉唑砜为0.05-105.00 ng/mL;艾普拉唑硫醚为0.06-45.00 ng/nL。LLOQ分别为0.23、0.05和0.06ng/mL。结论:该方法灵敏度高,实用性强,适用于临床药物动力学研究。七、超高效液相色谱法测定血浆中舒林酸及其代谢产物及在药代动力学上的应用目的:建立快速、灵敏的超高效液相色谱法测定人血浆中的舒林酸及其代谢产物,用于受试者口服舒林酸后的药代动力学研究。方法:血浆样品经二氯甲烷萃取后,以乙腈:20mM甲酸胺（含1%醋酸）作为流动相梯度洗脱,采用Waters AcQUITY BEH C18（2.1*50mm,1.7um）色谱柱分离,检测波长为325nm,柱温为30℃。该方法的线性范围舒林酸为0.16-20.82μg/mL,舒林酸砜为0.16-20.88μg/mL,舒林酸硫化物为0.18-23.52μg/mL,LLOQ分别为0.16、0.16、0.18μg/mL。结果:将此方法应用于舒林酸及其代谢产物的体内药代动力学研究,并根据FM03中E308G和E158K位点突变,发现E308G和E158K野生型和突变性之间,舒林酸药代参数发生明显改变,而两个代谢产物却没有明显改变。结论:本方法简单、快速和灵敏,能用于舒林酸及其代谢产物的药代动力学研究。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 新药巴替非班的LC-MS/MS方法建立及其药代动力学研究

- 摘要

- ABSTRACT

- 1.研究背景

- 2.材料和方法

- 3.结果

- 4.讨论

- 5.结论

- 第二章 美普他酚的LC-MS/MS方法学及药物代谢动力学研究

- 摘要

- ABSTRACT

- 1.研究背景

- 2.材料和方法

- 3.结果

- 4.讨论

- 5.结论

- 第四章 伪麻黄碱和西替利嗪同时检测的LC-MS/MS方法的建立及其药代动力学研究

- 摘要

- ARSTRACT

- 1.研究背景

- 2.材料和方法

- 3.结果

- 4.讨论

- 5.结论

- 第五章 水飞蓟素的LC-MS/MS方法及其体内酶及转运体代谢研究

- 摘要

- ABSTRACT

- 1.研究背景

- 2.材料与方法

- 3.结果

- 4.讨论

- 5.结论

- 第六章 艾普拉唑及其代谢产物的LC-MS/MS方法及药物代谢动力学研究

- 摘要

- ABSTRACT

- 1.研究背景

- 2.材料与方法

- 3.结果

- 4.讨论

- 5.结论

- 第七章 舒林酸及其代谢产物UPLC方法建立及其药物代谢动力学研究

- 摘要

- ABSTRACT

- 1.研究背景

- 2.材料与方法

- 3.结果

- 4.讨论

- 5.结论

- 参考文献

- 综述

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要成果

### 相关论文文献

- [1].LC-MS/MS法测定恒河猴血浆中巴替非班的浓度及药代动力学研究[J]. 中国新药杂志 2012(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/853ee4dcc2150db8719bfdc4.html