# 高压共轨柴油机燃用生物柴油的工作特性研究

### 论文摘要

面临石油资源日益匮乏以及生态环境日益恶化等问题,开展代用燃料的应用研究工作已势在必行。在众多的代用燃料中,生物柴油以其良好的燃油性能、环保特性和可再生性等优势,备受研究者的关注。随着生物柴油产业的发展以及高压共轨柴油机的快速推广,在高压共轨柴油机上进行混燃生物柴油的试验研究具有较高的应用价值。本文综述了国内外生物柴油应用研究现状、生物柴油的制备方法,对生物柴油理化特性及其对发动机性能的影响进行了简要分析。为了探索掺烧生物柴油后大气压力对柴油机性能的影响和变动规律,在高压共轨柴油机上进行了不同大气压力下燃用纯柴油与B10、B20混合燃料的对比试验研究。试验结果表明：随着大气压力升高,三种燃料的动力性均呈上升趋势,有效燃油消耗率和排气温度均得到改善；气压从100kPa下降至81 kPa时,外特性的中、高转速区域动力性下降1.7%～3.4%,中、.低转速区域动力性下降5.4%～20.4%；大气压力的改变对小负荷区域的有燃油消耗率影响较小,对大负荷区域影响较大,在低转速大负荷区域的差异尤为明显；在相同气压下,燃用B10、B20混合燃料的动力性比纯柴油时分别下降0.7%～2.6%、1.7%～6.1%,有效燃油消耗率分别上升0.7%～3.5%、1.3%～6.9%；燃用B10的排温和纯柴油时相差不大,B20的排温相比于纯柴油略有下降；改变喷油提前角对燃用B10、B20混合燃料的动力性和经济性的特性变化趋势无明显影响；燃用生物柴油可以有效地降低碳烟排放,混合燃料中生物柴油的掺比含量与碳烟排放的改善幅度呈正比关系。在等功率对比试验条件下,不同气压和不同燃料的缸内爆发压力趋势基本一致,燃用生物柴油的缸内爆发压力上升。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 生物柴油概述

- 1.2.1 发展生物柴油的意义

- 1.3 国内外生物柴油应用研究现状

- 1.3.1 国外生物柴油应用现状

- 1.3.2 国外生物柴油研究现状

- 1.3.3 国内生物柴油应用现状

- 1.3.4 国内生物柴油研究现状

- 1.4 论文课题主要研究内容及研究意义

- 第二章 生物柴油的制备方法和理化特性分析

- 2.1 生物柴油制备方法

- 2.1.1 直接混合法

- 2.1.2 微乳化法

- 2.1.3 高温热裂解法

- 2.1.4 酯交换法

- 2.2 理化特性

- 2.2.1 密度

- 2.2.2 粘度

- 2.2.3 表面张力

- 2.2.4 十六烷值

- 2.2.5 低温流动性

- 2.2.6 热值

- 2.2.7 闪点

- 2.2.8 氧化安定性

- 2.3 本章小结

- 第三章 试验装置和试验方法

- 3.1 试验装置与设备

- 3.1.1 试验发动机

- 3.1.2 主要测控仪器设备

- 3.2 试验方案及方法

- 3.2.1 外特性试验

- 3.2.2 负荷特性试验

- 3.2.3 喷油提前角调整试验研究

- 3.2.4 燃烧特性试验研究

- 3.3 台架试验条件

- 3.4 本章小结

- 第四章 试验结果分析

- 4.1 外特性对比分析

- 4.2 经济性对比分析

- 4.3 万有特性比较分析

- 4.4 排气温度对比分析

- 4.5 喷油提前角调整特性对比分析

- 4.6 燃烧特性对比分析

- 4.7 高原环境下碳烟排放对比分析

- 4.8 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 全文工作总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间参与项目及发表论文

- 附录1 参与项目

- 附录2 论文发表

### 相关论文文献

- [1].低压冷却EGR系统对汽油发动机燃油经济性及排放影响的研究[J]. 小型内燃机与车辆技术 2019(06)

- [2].天然气掺氢配合废气再循环发动机的性能及排放研究[J]. 西安交通大学学报 2009(05)

- [3].柴油燃料特性对重型柴油机燃烧和排放影响的试验[J]. 内燃机学报 2016(04)

- [4].喷油提前角对共轨柴油机燃用生物柴油性能的影响[J]. 农机化研究 2013(09)

- [5].柴油机燃用100%生物柴油的性能与排放[J]. 小型内燃机与摩托车 2010(02)

- [6].Wartsila公司推出RT-flex50 D系列发动机[J]. 柴油机 2008(02)

- [7].柴油机燃用纯生物柴油的性能对比试验研究[J]. 内燃机与动力装置 2008(05)

- [8].发动机燃用生物柴油的性能研究[J]. 小型内燃机与摩托车 2010(06)

- [9].基于BOOST的农用生物柴油发动机性能仿真研究[J]. 中国农机化学报 2016(04)

- [10].不同大气压下直喷式柴油机的性能研究[J]. 拖拉机与农用运输车 2009(01)

- [11].燃用异丙醇柴油混合燃料发动机的性能研究[J]. 矿山机械 2016(09)

- [12].基于配气正时的柴油机高排气背压性能优化[J]. 车用发动机 2014(06)

- [13].柴油机掺烧DMM的燃烧和排放性能影响研究[J]. 内燃机学报 2009(04)

- [14].大豆生物柴油制备及其在柴油机上的试验研究[J]. 柴油机设计与制造 2008(01)

- [15].小排量汽油机增压升级节油潜力的研究与分析[J]. 汽车工程 2014(04)

- [16].供油提前角对含水乙醇-生物柴油发动机性能的影响[J]. 可再生能源 2012(12)

- [17].预喷射对轻型柴油机燃烧与排放性能影响的可视化研究[J]. 小型内燃机与车辆技术 2016(02)

- [18].轻型柴油机预混合低温燃烧和排放性能的试验研究[J]. 汽车工程 2015(10)

- [19].掺醇燃料柴油机燃烧与排放特性研究[J]. 大连交通大学学报 2020(02)

- [20].军用车辆柴油机燃用航空煤油性能研究[J]. 内燃机工程 2017(01)

- [21].丁醇-汽油混合燃料应用于汽油机的性能实验研究[J]. 山东科学 2016(06)

- [22].直喷柴油机燃用生物柴油/柴油混合燃料适应性研究[J]. 内燃机 2008(04)

- [23].基于Matlab的柴油机建模及欧-Ⅵ标定方法研究[J]. 内燃机工程 2016(02)

- [24].生物柴油与柴油排放对比研究[J]. 北京汽车 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/854305000f844f72311c1347.html