# L波段LC压控振荡器和高速二分频电路的研究与设计

### 论文摘要

本振模块作为射频前端接收系统的重要组成模块，对系统的性能有着重要影响。为了能更好的抑制镜像信号，提高射频前端系统的接收性能，要求本振模块能够提供性能良好的全差分正交信号。本论文采用了TSMC0.18μm RF CMOS工艺设计了一个互补型LC压控振荡器和高速二分频电路，用以产生性能良好的正交信号。本文首先介绍了压控振荡器的工作原理，讲述了组成压控振荡器的关键元器件及其基本特性，在对比了几种压控振荡器的结构之后，结合本设计中的要求采用了互补型LC压控振荡器。其次分析了振荡器的相位噪声，介绍了分析相位噪声的几种常用模型，并给出了一些降低相位噪声的措施，为设计高性能的LC压控振荡器提供理论上的支持。接着给出了LC压控振荡器的具体实现方法，对电感、电容元件在实际设计中如何选取给出了参考意见，并给出了模拟调谐电容阵列和数字开关电容阵列的结构。为了更好的抑制镜像信号，系统要求本振模块须提供全差分正交信号，在对比了几种正交信号的产生方法后，本论文选择了占用芯片面积小、性能稳定的二分频电路产生正交信号，并给出了二分频电路的设计步骤，其频率调谐范围完全覆盖了要求的频点，本振信号的相位噪声流片测试结果达到了-98.53dBc/Hz@100kHz，-121.84dBc/Hz@1MHz。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 发展状况

- 1.3 论文内容和贡献

- 1.4 论文组织

- 第二章 压控振荡器设计原理

- 2.1 振荡器基本原理

- 2.1.1 振荡条件

- 2.1.2 振荡器基本形式

- 2.1.2.1 LC 负阻振荡器

- 2.1.2.2 环形振荡器

- 2.2 压控振荡器数学模型

- 2.3 压控振荡器性能参数

- 2.4 片上无源器件

- 2.4.1 集成电感特性分析

- 2.4.1.1 片上集成电感

- 2.4.1.2 集成电感模型

- 2.4.1.3 高品质因子电感设计原则

- 2.4.2 可变电容性能分析

- 2.4.2.1 可变电容基本特性

- 2.4.2.2 MOS 变容管

- 2.5 压控振荡器相位噪声分析

- 2.5.1 相位噪声概述

- 2.5.2 相位噪声模型

- 2.5.3 相位噪声改善措施

- 2.6 小结

- 第三章 LC 压控振荡器的设计

- 3.1 LC 压控振荡器结构选取

- 3.2 偏置电流源的设计

- 3.3 振荡器中元器件的选取

- 3.3.1 电感的选取

- 3.3.2 电容的选取

- 3.3.3 开关电容阵列

- 3.3.4 负阻管的选取

- 3.4 压控振荡器设计结果

- 3.4.1 前仿真结果

- 3.4.2 版图设计

- 3.4.3 后仿真结果

- 3.5 小结

- 第四章 高速正交二分频电路设计

- 4.1 正交信号产生方法

- 4.1.1 正交压控振荡器

- 4.1.2 RC-CR 网络

- 4.1.3 采用混频器产生正交信号

- 4.1.4 采用二分频器产生正交信号

- 4.2 二分频电路的设计

- 4.2.1 二分频电路结构

- 4.2.2 二分频电路设计

- 4.2.3 缓冲器电路设计

- 4.3 二分频器设计结果

- 4.3.1 前仿真结果

- 4.3.2 二分频电路版图设计

- 4.3.3 后仿真结果

- 4.4 小结

- 第五章 芯片实现与测试

- 5.1 正交信号的产生

- 5.2 测试平台的搭建

- 5.3 测试结果及分析

- 5.4 小结

- 第六章 论文总结

- 致谢

- 参考文献

- 参与项目

### 相关论文文献

- [1].一种低相噪压控振荡器的设计与实现[J]. 无线电工程 2017(02)

- [2].一种新型微波宽带压控振荡器的设计[J]. 半导体技术 2016(08)

- [3].带温度补偿的低功耗CMOS环形压控振荡器设计[J]. 现代电子技术 2015(18)

- [4].一种带有隔离技术的高频压控振荡器[J]. 微处理机 2013(06)

- [5].低功耗CMOS差分环形压控振荡器设计[J]. 微电子学与计算机 2013(05)

- [6].一种低电压低功耗的环形压控振荡器设计[J]. 微电子学与计算机 2008(05)

- [7].一种双控制回路低相位噪声CMOS压控振荡器设计[J]. 中国集成电路 2008(07)

- [8].反馈式压控振荡器芯片设计[J]. 电子元器件与信息技术 2020(03)

- [9].一种面向5G通信的宽带压控振荡器设计[J]. 西安邮电大学学报 2019(01)

- [10].推推式压控振荡器的分析与设计[J]. 电子世界 2017(03)

- [11].标准数字CMOS工艺正交压控振荡器设计[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2015(08)

- [12].一种带有开关电流源的低相噪压控振荡器[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2014(03)

- [13].基于线性逼近的555压控振荡器特性分析[J]. 大众科技 2012(01)

- [14].一种低功耗高线性度全差分式压控振荡器的设计[J]. 科学技术与工程 2010(19)

- [15].26GHz宽带低噪声CMOS LC-VCO设计[J]. 微电子学与计算机 2020(05)

- [16].应用于光接收机的环形压控振荡器设计[J]. 计算机与数字工程 2018(03)

- [17].低相位噪声、宽频域CMOS集成压控振荡器的设计[J]. 信息通信 2016(01)

- [18].一种CMOS旋转行波压控振荡器[J]. 微电子学 2016(05)

- [19].一种1.84GHz低噪声电容电感压控振荡器[J]. 北京理工大学学报 2010(12)

- [20].宽调节范围的二级压控振荡器[J]. 半导体技术 2008(01)

- [21].集成压控振荡器的可靠性设计与分析[J]. 半导体技术 2008(05)

- [22].一种具有上电启动功能的差分环形压控振荡器[J]. 微电子学 2019(04)

- [23].毫米波压控振荡器设计[J]. 电子元器件与信息技术 2018(06)

- [24].电感电容结构压控振荡器的设计与实现[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [25].一种新型的超低功耗正交压控振荡器的研究与设计[J]. 科技与创新 2018(04)

- [26].一种新型低功耗C类压控振荡器设计[J]. 电子设计工程 2018(02)

- [27].优化耦合方式的低相位噪声宽带正交压控振荡器设计[J]. 复旦学报(自然科学版) 2010(02)

- [28].一种S频段微带压控振荡器的设计与实现[J]. 电讯技术 2008(10)

- [29].声体波谐振器压控振荡器[J]. 压电与声光 2011(05)

- [30].一种4·224GHz正交压控振荡器的设计(英文)[J]. 半导体学报 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/85680c8de0deb52cbfe84be5.html