# 微型观光潜艇液压系统研究

### 论文摘要

近年来,随着人们生活水平的提高,对旅游观光的需求也趋于多样性和富于探险性,以此为背景,研制一种采用压缩空气作为动力的微型观光潜艇,本文以该潜艇为载体,为其设计一套适合的液压系统,并对该液压系统进行研究。该液压系统的主要功能包括对方向舵和水平舵的操纵控制、对压载水仓中阀门的操纵以及对潜艇纵倾的调节。液压系统的设计研究主要包括以下内容：首先,分析舵机构的受力情况,设计出一套操舵液压系统,该系统实现手动(紧急)操舵和随动操舵两种功能,对手动操舵,基于MATLAB/Simscape建立其仿真模型,研究在该模型下舵机构的主要参数对时间的响应,分析系统性能并进行改进；对随动操舵,基于MATLAB/Simulink建立其仿真模型,分析系统性能并通过采用和调节PID控制器改善了系统性能。其次,对潜浮系统中的通海阀和通气阀进行结构设计,分析其受力情况并设计出一套阀门液压传动系统,基于Simscape建立其仿真模型,通过仿真,模拟液压系统工作状况,并得到阀门动作的时间响应和活塞杆受力状况,分析系统性能并对关键部件进行有限元分析,校核其强度和刚度。然后,建立潜艇纵倾运动的数学模型,设计一套液压油泵送水银的液压系统调节纵倾,采用PID纵倾控制器来实现对系统的控制,并基于Simulink建立系统的仿真模型,研究系统的响应特性并对系统进行改进。最后,对微型观光潜艇液压系统进行总体设计。最终完成了对该微型观光潜艇液压系统的设计和仿真。仿真结果表明该液压系统完全实现了预定的功能要求,可以应用于该潜艇平台。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.1.1 课题研究背景

- 1.1.2 课题研究意义

- 1.2 液压技术研究现状

- 1.3 潜艇液压系统研究方向

- 1.4 液压系统仿真概述及发展趋势

- 1.4.1 计算机仿真技术及在液压系统中的应用

- 1.4.2 液压仿真技术的发展状况

- 1.5 课题研究内容

- 第2章 液压系统方案

- 2.1 操舵液压系统方案

- 2.1.1 操舵液压系统概述

- 2.1.2 操舵液压系统方案设计

- 2.2 潜浮系统阀门的液压传动系统方案

- 2.2.1 潜浮系统方案简述

- 2.2.2 潜浮系统阀门的液压传动系统方案设计

- 2.3 纵倾调节液压系统方案

- 2.3.1 纵倾调节系统方案选择

- 2.3.2 纵倾调节液压系统方案设计

- 2.4 本章小结

- 第3章 操舵液压系统研究

- 3.1 舵装置受力分析

- 3.1.1 舵水动力计算

- 3.1.2 转舵机构受力分析

- 3.2 操舵液压系统参数设计与元件选型

- 3.2.1 液压缸设计选型

- 3.2.2 液压泵设计选型

- 3.2.3 阀类元件的设计与选用

- 3.2.4 蓄能器的设计与选用

- 3.3 手动操舵液压系统仿真研究

- 3.3.1 手动操舵液压系统连接回路模型的建立

- 3.3.2 基于MATLAB/Simscape的手动操舵液压系统仿真研究

- 3.4 随动操舵液压系统仿真研究

- 3.4.1 阀控缸的数学模型与传递函数

- 3.4.2 基于MATLAB/Simulink的随动操舵液压系统仿真研究

- 3.5 本章小结

- 第4章 潜浮系统阀门的液压传动系统研究

- 4.1 通海阀机构

- 4.1.1 通海阀机构形式

- 4.1.2 通海阀结构设计

- 4.2 通气阀机构

- 4.2.1 通气阀机构形式

- 4.2.2 通气阀结构设计

- 4.3 阀门液压传动系统参数设计与元件选型

- 4.3.1 液压缸设计选型

- 4.3.2 液压泵设计选型

- 4.3.3 阀类元件的设计与选用

- 4.4 阀门液压传动系统仿真研究

- 4.4.1 基于MATLAB/Simscape的通气阀液压回路的仿真研究

- 4.4.2 基于MATLAB/Simscape的通海阀液压回路的仿真研究

- 4.5 关键部件的有限元分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 纵倾调节液压系统研究

- 5.1 潜艇垂直面运动方程

- 5.1.1 坐标系及变量定义

- 5.1.2 静力及力矩

- 5.1.3 垂直面操纵运动线性方程式

- 5.1.4 潜艇水动力系数的估算

- 5.2 纵倾调节液压系统参数设计与元件选型

- 5.2.1 水银罐的设计

- 5.2.2 液压泵的设计选型

- 5.2.3 阀类元件的设计与选用

- 5.3 纵倾调节液压系统仿真研究

- 5.3.1 PID纵倾控制器

- 5.3.2 基于MATLAB/Simulink的纵倾调节仿真研究

- 5.4 本章小结

- 第6章 微型观光潜艇总体液压系统设计

- 6.1 总体液压系统的整合

- 6.1.1 总体液压系统形式的确定

- 6.1.2 总体液压系统原理与布置

- 6.2 全艇液压负荷的计算

- 6.3 总体液压系统的参数设计与元件选型

- 6.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8572060d3696e8f227e52ceb.html