# 建筑电气照明节能设计的探讨王强

身份证号码：37060219840413xxxx山东港通工程管理咨询有限公司山东烟台264000

摘要：当经济发展不断进步时，与能源之间的矛盾日益明显。具体来讲，经济的发展需要有强大的后盾，能源就是不可或缺的资源，但经济发展与能源消耗是成正比的，经济发展越快，能源消耗越快。这些年我国建筑能源消耗的总量逐渐上升，而且在全国能源消耗中所占比重大。为了减少能源消耗，各大建筑企业采取了很多的措施，其中，节能设计是有效减少能源消耗的途径。

关键词：建筑电气；照明节能；设计要点

引言

近年来，节能减耗一直是一个值得深究的话题，控制建筑照明系统能源方面的消耗对节能起到了至关重要的作用，所以节能在建筑电气设计中显得尤为重要。在我们的日常生活中，不仅要实现对日常生活照明的需求还要保证其照明的质量与安全性，同时还要能达到节能的效果，因此本文将以此为目的，进行相关问题的研究。

一、电气照明的基本内涵

所谓电气照明技术，即指学科知识融合性较强的技术，主要包括电学、光学、建筑学以及生理学等学科内容。此概念的细致分析，对于电气照明目标，以及照明效果的良好实现等具有重要影响。①电光源。光源是采用电能向光能的转化，使人类的照明需求得以满足，此照明装置被称为电光源。建筑照明在多样性电光源的应用中，实现了基本的安全性用电需要，并且符合节能环保的发展要求。所以，电光源是建筑电气照明节能设计的关键。②灯具。由于灯具具有透光，分配光源及改变光源分布的作用，因此，灯具的选择及特性的研究也是节能设计中需要考虑的必要环节。③评价方法。电光源对于使用时间以及光效的要求较高，电光源与光效呈正比例关系，与使用时间呈反比例关系，因此，要对此实行综合评价法，进而减少节能损耗。

二、建筑电气照明节能设计要点

1、选择合理的照明方案

在设计照明方案时，要考虑到以下几点因素：第一，讲究实用，避免追求形式。选择利用系数较高的设计方案，但是不能为了节能而影响日常生活的舒适度，比如降低照度。遵循相关的建筑照明设计规范，根据不同的建筑类型和工作生活区域选择相匹配的照度标准以及照明功率的密度值。在条件允许的情况下，采用照明空调组合系统。第二，将一般照明和混合照明分开设置。如果是在同一个场所的不同区域存在不同的照度要求，那么为了节约能源，可以采用控制光源高低的方式，而不用另外设计照明方案。而对于部分作业面照明要求高，但是作业面密度又比较小的场所，可以采取混合照明模式，即增加局部照度。第三，提高对自然光线的利用率。建筑的电气照明节能设计要提高对自然光线的利用率，而不能仅仅局限在减少照明设备或者降低工作的方式上。比如在靠近室外的建筑区域，可以加大玻璃门窗的透光度以及面积，这样在白天就能够减少开灯的时间。第四，如果某些区域需要高照度或者改善光色等需求，可以采用两种以上的光源组成混合光源。

2、选择合理的照明线路

通过调查表明，照明线路上所产生的电能损耗量大概占到总输入电能的4%左右，这个指数虽然不大，但是在长期的使用过程中，还是会产生很多不必要的能源浪费。因此，在进行照明线路设计时要根据实际情况尽可能的减少配电线路。线路要尽可能的走直线，减少不必要的线路弯折，从而降低线路总长。在低压线路上，不走或者少走回头线，以减少电能损耗。当变压器接近负荷中心时，能够减少供电距离。如果每层建筑物的平面面积在一万立方米左右，则至少需要设置两个变压器，以减少主干线的长度。同时，采用三相供电系统作为照明电源的主线路，能够将电能损失降到最低。

3、合理配置光源

建筑结构的种类繁多，其最终的用途也各不相同，因此在建筑电气照明节能设计中应特别注意光源的布置。合理性的光源配置是节能设计的重要依据和方向，换句话说光源配置要合理。具体来说光源配备要考虑的因素主要有三种，即光线角度、光线强度以及光线的颜色。那么在此基础上，将讨论一下不同光源配备适应的不同建筑结构：

（1）直管荧光灯配置。直管荧光灯是使用较为广泛的一种灯，也是常见的光源配置设备，可应用在民用建筑、办公建筑等，但在应用过程中要考虑到建筑光效要求，如办公室的光效要求一般较高，应配置亮度较高和显色指数较高的荧光灯，一般选择T5三基色直管荧光灯，该灯具有强亮度、高显色指数、节能效果好和材质消耗量小等特点，不但价格便宜，还在很大程度上节约了能源。

（2）大空间建筑项目光源配置。当前很多建筑项目当中，都存在面积较大的空间，这些空间的作用一般是人员集中区域，所以很多情况需要配备大量的照明设备，因此对于大空间照明设备的选择，应该本着“长寿命、低消耗”的原则进行设计，例如高压钠灯、金卤灯等，这些光源设备都具备上述特点，能够满足相应的节能要求。

（3）民用建筑光源配置。民用建筑照明设计和安装服务，其最终目的就是为了满足人们的正常活动的需求，所以在民用建筑照明的选择应考虑光源配备实用性、适用性和标识性。通常来讲，为了延长民用建筑照明设备的使用寿命，正常照明通常采用高效节能灯，或者LED灯，并在照明亮度满足基本生活、交通需要的基础上，应尽可能选择单灯光源功率较大的设备。而对之前提到的标识性，主要是指民用建筑中应急灯或者出口指示灯，这些灯目前已经广泛应用于各种民用建筑，可以有效保证居民的生活安全与节能要求。

4、采用智能照明控制系统

纵观整个智能照明控制系统，其中涉及到了很多高新技术应用，例如：照明技术、信息技术及网络技术等。将这些技术结合到一起，就可以形成智能管理控制系统。这种系统与传统照明控制系统相比，其优势主要体现在如下几方面：首先，应用该智能照明控制系统可以实时监控整个建筑的照明设备，可以达到节能的目的；其次，应用智能照明控制系统可以对自然光变化精确感应，并结合建筑自然采光情况对人工照明进行调节，真正实现了自然光线最大利用；最后，该系统的应用改变了以前人工控制照明设备存在的缺陷。从一定程度上来说该系统的应用对于设备管理效率的提高、工作人员负担的减轻均起到了重要作用，同时人工成本输出还得到了控制。

5、选择合适的照度值

照度值指的是在作业面上能够维持平均照明度。所以，关于建筑电气照明节能设计，必须要选用合适照度值，其表面照度不能比标准数值要低。特别是在具体的应用当中，在选用照度值时，既不能过高，又不能过低。这主要是因为，照度值过高或者过低都会对人们的工作质量与效率产生负面影响，此外，又会对人们视力产生十分不利影响。所以，选择合适的照度值是一个极其重要的问题。在选择时，不仅要满足人们视觉要求，而且又能够保护人的视力，再遵循国家的《建筑照明设计标准》加以合理的设计，以便更好的提高建筑节能设计水平。

结语

建筑电气照明节能是建筑节能中一项重要的工作，要求每一位电气设计人员应该真正认识到电气照明节能的重要性，学习先进的节能技术，设计最优的经济性良好的照明方案，从而不断提高资源的利用率，达到节能减排的效果，促进社会的发展。

参考文献：

[1]欧江秒.探讨綠色建筑电气节能设计要点[J].民营科技，2015（7）：150.

[2]宋静艳.建筑电气节能设计及照明节能设计的探讨[J].电气应用，2015（14）：39～41.

[3]关键.建筑电气照明节能设计的探讨[J].科技创新导报，2015（22）：129～130.

[4]杨超.建筑电气照明节能设计思路与具体实践方案研究[J].低碳世界，2016（13）：127-128.

[5]孙海峰.建筑电气照明节能设计思路与具体实践方案研究[J].门窗，2016（9）：54.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8591b4310735a51608f4304b.html