# 城市燃气工程施工质量控制措施分析

黑龙江中瑞燃气有限公司黑龙江海伦152330

摘要：燃气工程在我国起步发展的时间比较晚，但经过近些年的不断发展，已经取得了很大的进步，而在燃气工程实际施工的过程中，却依旧经常出现各种各样的问题，对管网最终质量产生消极影响。燃气工程质量需要原材料检测、施工工艺、质量监督等综合入手，来保证工程质量符合设计图纸。而安全管理从细微处入手，提高工人安全施工意识，匹配安全措施，对施工机械进行检查，尽力杜绝安全事故的发生。本文笔者将质量控制和安全管理分开讨论。

关键词：燃气工程;施工质量;控制措施

目前，政府若想使城市居民生活环境的安全性有所保证，就必须要在明确燃气工程质控主要问题的基础上，积极探索构建质控路径的措施，这是城市燃气管道能够充分发挥自身作用的必经之路。

1城市燃气工程施工质量控制特点

1.1隐蔽性

施工工程的质量控制和管理是比较重要的过程，在整个操作中，技术操作和材料处理方式等各不相同。施工现场调控阶段，如果存在质量问题，无法及时进行控制。此外在地下空间施工管理阶段，地下施工的形式对施工质量控制有一定的影响，难度比较大，后期发现不足，由于本身隐蔽性比较明显，需要按照要求进行修复处理。

1.2极限性

燃气工程验收管理是个特殊的过程，在设计阶段，各种数据由于施工过程的变化后，为城市建设带来一定的不良影响，以参照物作为基础，验收管理过程中需要提前进行验收，了解工程的质量情况，便于施工调控和后续管理。

2城市燃气工程施工质量控制措施

2.1管道焊接

燃气管道并非是一体的，而是由一定标准的分段管道经过焊接而成。管道焊接涉及到了管道整体的密闭性，因此焊接一定要选择正确的焊接方式，确保焊缝符合工艺标准。但是燃气管道焊接因为操作时需要环绕管道进行，容易造成焊瘤、未焊透、夹渣、气孔等问题。因此需要通过对管道进行组对、定位、打底层、盖面层焊接质量控制实现良好的焊接，从而保证焊接口没有翻边，有咬边也要在规定标准之内。焊接完毕对焊接质量进行检查，对焊接产生的数据一一登录，而且在系统试验前要再做详细检查。

2.2强度试验和严密性试验

工程进行到这里基本已经完工，只是为了确认整体管道的承受压力的性能以及管道的严密性，需要进行强度试验和密闭性试验。这两种试验都有具体的操作标准，值得一提的是，在进行试验时需要监理人员和工程管理人员到位，并将试验有关的所有数据记录下来备案。

2.3管沟回填

工程需要对焊接进行检查，并做完气密性试验，一切都得到确认之后进行回填。回填时需要按照既定的操作标准进行，并做好回填記录。如果有需要的话要专门组建技术团队，对复杂地带回填进行技术支持。为了不影响交通，保证大众出行安全，需要在回填沿线设置提示标牌。回填也有严格要求，一般来说管顶往上50cm之内不允许有冻土、大于50mm的石块硬物，回填后要进行压实，回填处不得存在松散状况，特别是交通干线附近的管沟，尽最大手段杜绝车辆碾压而导致的管道破损的情况发生。

2.4管材质量

检测燃气工程中最基本的材料就是燃气管道、管件，因为燃气能否安全地抵达终端用户家庭，取决于管材管件的质量。所以，燃气工程开始后，管材管件被供货商送到工地之后。具体由检测中监理部门、建设单位要对施工单位购进的管材、管件进行抽样质量检测，检测数据一一记录在案，并随合同一同存放。如果存在质量问题，立刻调换不得有误。其中燃气阀门在安装前必须进行气密性试验。此时要求监理人员和管理人员到位，只有通过气密性试验的阀门才能进入工程，这样做的目的也是为了后期强度试验和气密性试验时，可以不再检测阀门，便于工程进行。否则等到最后集体做气密性试验，一旦阀门不合格，则需要大型返工。

2.5管沟挖掘

城市建设是一个复杂的系统，涉及到了供水、供电、供气以及其他电缆布置等等，这就决定了燃气工程管沟挖掘之前，需要和电信、供水等具有管线布置的单位了解工程地下是否有其他管管线。并向城建部门出示燃气工程涉及到的位置，明确地下管线布置情况，如果具体情况不明，可以采取局部挖掘进行确认，以确保工程顺利进行。进入管沟挖掘环节之后，要以国家和地方相关规范为准进行施工，要注意坡度对供气质量的影响，实现燃气的顺畅流通供给。

3燃气工程施工中安全管理

3.1做好岗前培训

燃气工程在施工之前，要对所有工种以及工程管理人员进行岗前培训，除了进行技术交底之外，主要是培养起大家的安全意识，消灭安全事故发生的主观因素[1]。特别是涉及到高空作业的工种，必须要有资格证才能上岗，上岗前也要进行培训，提醒工人注意安全，只有通过培训之后才能上岗。

3.2重视高空作业管理

在建设当中一旦立管出现于墙外，就需要进行高空作业来进行解决。高空作业容易受天气、机械、个人心理素质等主客观条件影响。因此，具体操作中最好选择晴好天气进行[2]。而且要进行操作前提示，对操作者进行基本检查，杜绝操作人员带病上岗。最需要提醒的是，绝对不允许酒后上岗。要对具体的操作工具进行检查，安全措施进行排查，排除一切不安全因素。施工前要带足足够的工具，尽量避免频繁上下。

3.3注意高空坠物

避免高空坠物是工程安全不稳定因素之一故此在施工工地需要进行严格的管理，特别是高空作业之时，杜绝物品乱摆乱放，尽量降低高空坠物的可能性。而且要对处在高空部门的工程当中组成、器械进行紧固，避免零部件等物品脱落伤到他人。对所有工人要求佩戴安全帽，在施工现场设立警示牌。

3.4制定临时用电方法

燃气工程施工中要经常用电，而且该用电体现出很大的随机性、多样性、暂时性和开放性。这就要求电源设置要合理，而且要设置保护系统，接零接地，避免工人电伤。同时要选择二级漏电保护系统以及三级配电。对用电线路进行调整，避免线路出现裸露之处[3]。要严格要求用电人员以及电工科学合理用电，避免任何违规用电，特别是配电装置电气设施更是要严格管理。同时对工程用电设施以及照明系统进行检查，确保其处在安全健康状态。

3.5规范机械安全管理

施工机械是工程安全事故发生的主体因素之一。因此需要在施工中管理人员组织安全人员对所有的施工机械进行检查，消除故障和潜在故障确保设备健康运行。另外要求操作人员按照正确的流程操作机械，且机械发生故障一定要及时上报。

3.6提升对施工环境的重视程度

环境条件通常情况下有工程技术、工程管理、工程作业环境以及施工现场周边环境这4点内容，能够确保燃气工程各环节质量，从而促进工程整体质量的提升[4]。环境条件对工程质量造成的影响一般来讲是特定的，相关人员只要加大环境管理的力度，引进先进技术改善作业条件，才能够使燃气工程施工过程中的质量有所保证。

结束语

综上所述，燃气工程施工中质量管理和安全管理是齐头并进的，因为本身该工程就非常特殊关乎着一城居民之安全。抓质量也就是抓安全，要从原材料质量检查到具体施工环节重点层层把控，特别是那些涉及到质量的关键环节更要细之又细，争取保质保量保安全，按要求完成工程建设。

参考文献：

[1]余德贤，詹水萍.关于城市燃气工程施工质量控制[J].建材与装饰，2016（13）：45-46.

[2]贾熙.新形势下城市燃气工程施工质量控制要点探讨[J].黑龙江科技信息，2015（26）：256.

作者简介：马洪杰，1981年10月19日出生，男，汉族，研究方向：建设工程城市燃气。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/85b39f1beec849e55a849a06.html