# 基于模块化设计的微机保护测控装置通用平台的研究

### 论文摘要

随着计算机技术以及网络通信技术的发展,许多新技术在变电站系统中开始应用,变电站自动化系统得到了快速的发展。微机保护测控装置也跟随着嵌入式处理器(MCU/DSP)的发展出现了日新月异的变化。自动化生产厂家也跟随着这种技术的发展推出了一代又一代微机保护测控装置。过去由于处理器的速度等各方面原因很多保护测控装置根据保护类型的不同而单独设计装置的软硬件。现在由于处理器集成度及性能的飞速发展,一种MCU完全可以满足大部分类型保护装置的设计需求。这就给设计一种保护测控装置通用软硬件平台提供了条件。基于模块化设计的平台则以新产品开发中尽量减少模块的重新设计并尽量少增加新的模块为出发点。各类型的保护装置在该通用平台中选出适合自己需求的模块即可完成该保护装置的开发。采用模块化的保护测控装置通用平台可以大大缩短每种保护测控装置的开发时间。采用模块化设计的硬件平台在按照功能模块化设计后如果由于跟随MCU发展进行系统升级有些模块可以不用更改直接用于新的硬件平台中(如开入、开出模块);同时软件模块化设计后,有些功能模块也可以直接运用于新的系统中,这样大大缩短开发周期。论文简要介绍了微机保护的发展趋势及微机保护测控装置平台的发展,同时介绍了模块化思想的来源及设计概念的思想。针对目前国内中低压系统的需求提出了采用模块化设计的保护测控装置通用平台总体设计方案。并从以下方面对保护测控通用平台进行设计研究:结构通用平台:运用模块化设计思想结合电磁兼容、结构合理配置、人机界面友好等方面对结构平台进行设计,并对其设计进行了详细介绍。硬件通用平台:运用模块化设计思路对硬件通用平台从CPU、开入、开出、通信处理、时钟模块、交流采集、电源等方面进行详细设计并对其设计原则和特点进行了详细介绍。软件通用平台:结合模块化设计,对软件通用平台模块设计概念、设计要求、层次结构、软件流程等方面进行了阐述。论文最后结合目前国内保护测控装置入网测试检验对各种试验的难点进行分析及采取解决措施进行介绍,并对该通用平台设计开发的线路保护装置测试检验结果进行了详细介绍。结果表明,各项功能达到设计要求,满足现场运行的要求。模块化设计方案提高了开发速度,降低了开发和维护成本,提高了装置的运行安全性和可靠性。为今后设计完全符合IEC61850标准的数字化变电站设计研发奠定了基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 微机保护发展趋势

- 1.3 微机保护测控装置通用平台

- 1.3.1 硬件通用平台

- 1.3.2 结构通用平台

- 1.3.3 软件通用平台

- 1.4 论文的主要工作

- 第二章 模块化总体方案设计

- 2.1 模块和模块化概念

- 2.1.1 模块的定义

- 2.1.2 模块化的定义

- 2.1.3 模块化过程的特点

- 2.2 模块化系统设计

- 2.2.1 模块化设计与传统设计方法的区别

- 2.2.2 模块化产品设计的特点

- 2.3 微机保护测控装置通用平台模块化总体设计

- 第三章 结构通用平台

- 3.1 结构平台设计

- 3.2 内部结构连接设计

- 3.3 人机界面结构设计

- 第四章 硬件通用平台

- 4.1 CPU插件

- 4.1.1 CPU处理模块

- 4.1.2 AD模块

- 4.1.3 开入模块

- 4.1.4 开出模块

- 4.1.5 时钟系统模块

- 4.1.6 数据记忆模块

- 4.1.7 测频模块

- 4.1.8 通信处理模块

- 4.2 交流插件

- 4.3 出口插件

- 4.3 电源插件

- 4.4 通信插件

- 4.4.1 FDK通信插件

- 4.4.2 以太网通信插件

- 4.4.3 B格式对钟

- 第五章 软件通用平台

- 5.1 软件通用平台模块化设计概念

- 5.2 软件通用平台模块化设计要求

- 5.3 软件通用平台模块化的层次结构

- 5.4 软件通用平台开发工具及使用

- 5.5 软件流程结构

- 第六章 保护测控装置型式试验

- 6.1 试验标准

- 6.2 试验使用设备

- 6.3 试验中常出现问题及应对措施

- 6.4 试验内容及试验结果

- 6.4.1 电流保护检验

- 6.4.2 重合闸功能保护检验

- 6.4.3 后加速保护检验

- 6.4.4 低周减载保护检验

- 6.4.5 测量精度检验

- 6.4.6 耐湿热性能检验

- 6.4.7 震荡波抗扰度检验

- 6.4.8 静电放电抗扰度检验

- 6.4.9 射频电磁场辐射抗扰度检验

- 6.4.10 电快速瞬变脉冲群抗扰度检验

- 第七章 总结和展望

- 7.1 本文总结

- 7.2 下一步工作

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].综合保护测控装置电测量检测系统的实现[J]. 仪表技术 2020(03)

- [2].略论并联电容器组的分散式保护测控装置[J]. 神州 2012(02)

- [3].电力系统微机保护测控装置运行中的常见故障剖析[J]. 科技信息 2011(25)

- [4].微机保护测控装置精准更换操作法[J]. 电世界 2018(03)

- [5].变电站自动化系统保护测控装置框架[J]. 硅谷 2011(24)

- [6].芯片化保护测控装置方案研究[J]. 电网与清洁能源 2016(11)

- [7].智能变电站线路保护测控装置的应用设计研究[J]. 通讯世界 2018(05)

- [8].微机保护测控装置精准更换操作法[J]. 莱钢科技 2019(03)

- [9].低压综合保护测控装置在发电厂厂用电设计中的应用[J]. 电子测试 2013(05)

- [10].微机保护测控装置的组成及功能[J]. 电气制造 2009(01)

- [11].基于6kv高压电机进行综自改造的探讨[J]. 电子世界 2014(15)

- [12].智能变电站集中式保护测控装置[J]. 电力系统自动化 2013(12)

- [13].软PLC技术应用于智能保护测控装置的实现方案[J]. 信息系统工程 2013(06)

- [14].一种110kV数字式线路保护测控装置[J]. 电子世界 2012(01)

- [15].RCS-9641B型保护测控装置在空分循环水电气改造上的应用[J]. 中氮肥 2009(05)

- [16].就地化保护测控装置滤波电路分析及测试[J]. 华电技术 2018(11)

- [17].RCS-9612AⅡ型线路保护测控装置的应用[J]. 煤炭技术 2009(06)

- [18].10kV数字化保护测控装置的调试方法[J]. 电工技术 2009(09)

- [19].220kV桃城变电站保护测控装置频发通信中断缺陷分析[J]. 红水河 2017(01)

- [20].一种基于IEC61850标准的区域集成式保护测控装置[J]. 微计算机信息 2012(09)

- [21].保护测控装置嵌入式采样新平台的研制[J]. 电力系统自动化 2011(02)

- [22].智能变电站线路保护测控装置的应用设计[J]. 工程建设与设计 2019(24)

- [23].保护测控装置工具软件设计与实现[J]. 工业控制计算机 2019(03)

- [24].智能变电站集中式保护测控装置探究[J]. 电工技术 2016(08)

- [25].软PLC技术应用于智能保护测控装置的实现方案[J]. 电力系统自动化 2010(23)

- [26].10kV线路保护测控装置的同期合闸功能实现[J]. 电力自动化设备 2016(05)

- [27].Relion~——ABB新一代保护测控装置[J]. 铁路技术创新 2009(03)

- [28].PS640UX系列保护测控装置在电力提灌泵站的应用[J]. 农业科技与信息 2019(10)

- [29].智能变电站保护测控装置探讨[J]. 通信电源技术 2018(01)

- [30].微机保护测控装置在乌山铜钼矿碎矿变电站的应用[J]. 黄金 2012(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/85e802e862929d60f9353784.html