# 组合高级氧化工艺预处理高浓度有机废液的研究

### 论文摘要

化工、制药、电镀等企业都会产生大量废槽液、废溶剂等高浓度有机废液,这部分废液CODCr高、B/C值低、成分复杂、有毒有害。按环保要求这部分废液应交有专业资质的单位处置,多采用焚烧法处理,费用很高。不少企业为节省费用稀释后掺入普通废水中处理,而造成污水处理站超标排放或污染事故。这部分废液的处置已成为一个环保难题。本课题针对高浓度有机废液的特点,设计了铁炭微电解/超声波—Fenton试剂氧化法—絮凝沉淀组合高级氧化预处理工艺,降低浓度、减小毒性,提高B/C比,将高浓度有机废液转变为普通废水再进行常规处理,达标排放。铁炭微电解/超声波优化反应条件为:废液初始pH值为4.4,固液体积比为1:4,铁炭体积比为2:1,反应次数为2次,每次反应时间为60 min,超声波频率为45KHz;Fenton试剂反应优化条件为:pH=4,30%H2O2投加体积为废液体积的4%,反应时间为60 min;絮凝沉淀优化反应条件为:废液初始pH值为7,PAC和PAM的加入量分别为300 mg/L和5 mg/L。采用该工艺处理后,模拟废液CODCr、TOC和对硝基苯酚的总去除率可以达到90.0%,79.7%,85.2%,B/C比可由处理前的0.052提高至0.346,可生化性得到较好改善。对取自宁波化工区某制药厂的两种实际废液进行了处理,CODCr分别从163000 mg/L和15000 mg/L降低至48100 mg/L和1000 mg/L,去除率分别达到70.5%和93.3%。由紫外光谱分析可知,废液中大分子难降解物质有效降解为小分子。本文提出的高级氧化组合工艺对高浓度有机废液的预处理方法,处理费用比焚烧法低,技术可行,经济有效,具有较好的推广应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 研究内容

- 1.3 创新性

- 第二章 文献综述

- 2.1 高浓度有机废液（废水）处理技术的研究现状

- 2.1.1 物化处理法

- 2.1.2 高级氧化法

- 2.1.3 化学氧化法

- 2.1.4 生化处理方法

- 2.1.5 焚烧法

- 2.2 铁炭微电解法

- 2.2.1 铁炭微电解法反应原理

- 2.2.2 铁炭微电解法应用

- 2.2.3 铁炭微电解法的优缺点

- 2.3 超声波氧化法

- 2.3.1 超声波氧化法基本原理

- 2.3.2 超声波氧化法应用

- 2.3.3 超声波氧化法优缺点

- 2.4 Fenton 试剂氧化法

- 2.4.1 Fenton 试剂氧化法基本原理

- 2.4.2 Fenton 试剂氧化法应用

- 2.4.3 Fenton 试剂氧化法优缺点

- 2.5 组合工艺

- 第三章 实验材料及分析方法

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 反应流程图

- 3.1.2 实验对象

- 3.1.3 实验材料

- 3.2 测试分析

- 3.2.1 所用试剂

- 3.2.2 主要设备

- 3.2.3 分析测试方法

- 第四章 实验结果及分析

- 4.1 铁炭微电解/超声波单因素试验结果及讨论

- 4.1.1 进水pH 对处理效果的影响分析

- 4.1.2 反应时间对去除率的影响

- 4.1.3 固液体积比对去除率的影响

- 4.1.4 铁炭体积比对去除率的影响

- 4.1.5 铁炭微电解次数对去除率的影响

- 2+浓度随时间的变化'>4.1.6 Fe2+浓度随时间的变化

- 4.1.7 曝气、超声波协同铁炭微电解对去除率的影响

- 4.1.8 超声波的频率对去除率的影响

- 4.1.9 铁炭微电解/超声波动力学研究

- 4.1.10 铁炭微电解/超声波实验小结

- 4.2 Fenton 试剂氧化法实验结果及讨论

- 4.2.1 实验组合方式对实验结果的影响

- 4.2.2 pH 值对去除率的影响

- 4.2.3 反应时间对去除率的影响

- 2O2投加量对去除率的影响'>4.2.4 H2O2投加量对去除率的影响

- 4.2.5 Fenton 实验小结

- 4.3 絮凝实验单因素实验结果及讨论

- 4.3.1 pH 值对实验结果的影响

- 4.3.2 混凝剂用量对实验结果的影响

- 4.3.3 混凝实验结果小结

- 4.4 组合工艺处理高浓度废液实验小结

- 4.4.1 优化工艺条件

- 4.4.2 组合处理前后主要水质指标变化

- 4.5 组合工艺对实际废液的处理效果

- 4.5.1 对某制药厂达泊西汀消解池废液的预处理

- 4.5.2 对某制药厂1 号污水池废液的预处理

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 图表目录

- 致谢

- 攻读学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].高校实验室有机废液无害化处理效果探讨[J]. 实验室科学 2020(01)

- [2].高浓度制药有机废液的焚烧处理方法研究[J]. 化工管理 2019(26)

- [3].放射性有机废液的处理技术研究[J]. 科技资讯 2018(06)

- [4].高浓度有机废液处理现状[J]. 能源研究与利用 2017(01)

- [5].高浓度有机废液的焚烧特性实验研究[J]. 环境工程 2017(09)

- [6].回转窑焚烧处理有机废液[J]. 云南化工 2015(04)

- [7].日处理8t/d高浓度有机废液(含实验室有机废液)焚烧炉及尾气净化系统[J]. 泰州科技 2008(11)

- [8].有机化学实验教学过程中实验室废液处理的探讨[J]. 广州化工 2019(24)

- [9].多股含盐有机废液焚烧及余热回收装置工程应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(23)

- [10].含盐有机废液焚烧锅炉的研究[J]. 工业锅炉 2017(06)

- [11].核电厂放射性有机废液安全管理的建议[J]. 核安全 2018(01)

- [12].实验室有机废液的回收利用与处理研究[J]. 实验室科学 2015(01)

- [13].新型有机废液焚烧炉的雾化干燥技术研究[J]. 工业炉 2013(06)

- [14].化学实验室有机废液的管理与处理[J]. 实验室科学 2012(05)

- [15].炭黑院有机废液处理有新进展[J]. 河南化工 2009(08)

- [16].高浓度有机废液制复合肥[J]. 化肥工业 2008(04)

- [17].铁炭活化过硫酸盐降解碱性高浓度有机废液[J]. 工业水处理 2020(02)

- [18].从含四氯化钛有机废液中分离有机物的方法研究[J]. 石化技术 2020(05)

- [19].壳聚糖改性硅藻土处理实验室有机废液[J]. 实验技术与管理 2009(08)

- [20].高含盐有机废液热处理技术研究进展[J]. 环境工程 2018(04)

- [21].新型有机废液焚烧炉炉内燃烧过程的数值模拟[J]. 环境工程 2014(S1)

- [22].湿法气流床气化炉协同处置有机废液技术及其应用[J]. 应用化工 2018(07)

- [23].高浓度有机废液预处理技术的研究[J]. 水处理技术 2012(05)

- [24].含高浓度无机颗粒的有机废液分离及回用技术[J]. Engineering 2018(03)

- [25].高含盐有机废液滚筒喷雾预浓缩优化[J]. 环境工程学报 2018(11)

- [26].我国成功掌握低放有机废液热解焚烧技术[J]. 能源研究与信息 2019(01)

- [27].在工业锅炉中处理有机废液的技术开发及应用[J]. 云南科技管理 2009(05)

- [28].高浓度有机废液焚烧炉燃烧器布置方式的数值模拟[J]. 工业炉 2014(02)

- [29].回收有机废液中乙腈和N,N-二甲基甲酰胺[J]. 江西化工 2020(02)

- [30].有机废液的吸附动力学研究:2.硅藻土[J]. 山东化工 2019(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/85ee1d1b9a820d68e0f887b1.html