# 关于冲孔桩监理工作的探讨

广州宏元建设工程咨询有限公司510760

摘要：随着社会经济的不断发展，越来越多的建筑工程使用冲孔桩。冲孔桩具有作业面积小，对区域内的原有建筑和环境影响较小等优点，但冲孔桩也存在一些缺点，因此，要做好冲孔桩的监理工作，以最大化发挥其优点，克服其缺点，从而有利于整个工程的推进。

关键词：冲孔桩；监理工作；探讨

1准备阶段监控

1.1开工前熟悉桩基合同、桩基设计及有关技术资料，组织或协助业主组织图纸会审和技术交底。

1.2核实施工单位材料进场计划，检查材料来源，为确保建材产品质量，应按照要求实行建材见证取样和送检制度，并履行以下质检手续。

1.3施工单位运抵现场的钢筋、焊条、钢板、型钢等必须符合设计要求，应有相应的出厂质量证明书或试验报告。进口钢材还应有国家商检部门批准的商检合格证书。钢材表面或每捆（盘）均应有标志或铭牌，并与实物相符。施工单位质检员自检合格，填报《报验申请表》，配合监理人员对钢筋分炉号、分规格进行检查，并分批次见证取样和送检。

2施工阶段的监控要点

2.1放样：工程桩按照桩基设计图纸在场内进行轴线、桩位放样，桩位允许偏差为：±20mm。

2.2成孔施工工艺流程

2.2.1冲孔桩的孔口应埋设护筒，并应符合下列规定：

1）护筒内径应大于钻头直径100mm。

2）护筒埋设应准确稳定，护筒中心与桩位中心的偏差不大于20mm。

3）护筒一般用4～8mm钢板制作，其上部宜开1～2个溢浆孔。

4）护筒的埋设深度：在粘性土中不宜小于2.0m；在砂土中不宜小于2.5m；筒顶应高出地面150～200mm，并满足筒内泥浆面高度的要求。

5）护筒外围应用素粘土分层填实。

在护筒埋设之前和护筒埋设中，应按照上述要求对护筒的用料，制作规格和埋设中心位置、埋设深度进行检查，合格者同意使用；不合格者，要求承包单位进行整改。

2.2.2钻机就位应符合下列要求：

1）钻机底盘必须水平稳固，钻进中钻机不产生位移和倾斜；

2）冲孔钻机机架天轮外缘（或钻头中心）、护筒中心及桩孔中心三点成一重合垂线，以确保桩位精度和钻孔垂直度。

2.2.3孔位复测

在钻机就位的同时，用仪器从相互垂直的两个方向进行孔位复测，以确保孔位准确无误。

2.2.4护壁泥浆应符合以下规定：

1）钻进中泥浆的比重为1.1—1.15，含砂率＜6%；粘度10—25S。浇灌砼前，孔底500mm以内的泥浆比重应小于1.25，含砂率≤8%，粘度≤28S。

2）施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0m以上，在受海水水位涨落影响时，泥浆面应高出最高地下水位1.5m以上。

3）当发生塌孔或漏浆时，应增加泥浆的比重，如在泥浆中加入膨润土，或向孔内投入粘土。

2.2.5冲击成孔施工应遵守下列规定

1）在钻头锥顶和提升钢丝绳之间必须安装转向装置，以保证桩孔呈圆形，防止产生梅花孔。

2）进入基岩后，应低锤冲击或高低锤相间冲击，如发现孔偏应回填片石至偏位深度上方300～500m处，然后小冲程重新冲孔。

3）遇到孤石时，可预爆或用高低冲程交替冲击，将孤石击碎或挤入孔壁。

4）每进尺4～5mm检验一次垂直度，在更换钻头前或容易缩径处，均应进行桩孔垂直度检验。检查方法：采用与施工桩孔的钢筋笼直径相同，长为该直径5～6倍的钢筋笼吊入孔内进行检查。

5）进入基岩后，每钻进100～500mm应清孔取样一次（非桩端持力层为300～500mm；桩端持力层为100～300mm），以备终孔验收。

2.2.6冲孔成孔钻进中，如产生孔斜、弯孔、塌孔、梅花孔，护筒周围冒浆等情况时，应立即停钻，待采取措施后再行冲击钻进。对钻孔内产生问题的位置、性质、严重程度和处理措施、处理结果等应予以记录，并在继续钻进施工中对孔内事故（如孔斜）处理结果进行检查。

2.2.7冲孔桩成孔施工的深度控制：工程桩必须保证孔底进入持力层的深度达到设计要求；而围护桩则采用桩长控制，其孔底标高必须达到设计标高；

2.2.7.1冲孔施工中工程桩的持力层岩性鉴定和终孔验收应符合如下要求：

1）当承包单位经过自检，认为冲孔桩孔底岩性已到达设计持力层时，应邀请勘察单位岩土工程师到现场进行持力层岩性鉴定。鉴定结果，如果已到达持力层，那么应留置岩样，同时岩土工程师应在验孔表单上签字确认。

2）当孔底进入持力层的深度已达到设计要求，并经承包单位自检合格后，填写《冲孔桩终孔报审表》，连同《冲孔桩成孔施工记录》一起报送工程项目监理部。根据施工记录和持力层顶面埋藏深度到现场进行孔深实测检查。当桩端进入持力层深度符合设计要求时，签署《冲孔桩终孔报审表》，同意终孔；若进入持力层深度末达到设计要求，则退回《冲孔桩终孔报审表》，并要求继续钻进，直到承包单位再次检查合格后，重新报验。

2.2.7.2支护桩终孔标准：因支护桩采用桩长控制，施工中亦要经过施工单位自检、报验和监理实测确认。只要桩的要效长度（桩顶设计标高－桩底标高）达到设计要求，即可终孔。

另外，对素砼咬合桩，当孔底到达抛石层底面或填砂层底面时及进入抛石层底面或填沙层底面以下≥2.0m时，均要及时进行孔深实测和报验。

2.2.8在钻孔终孔之后，应按下列要求进行清孔：

1）在清孔过程中应不断置换泥浆，直到孔底500mm以内的泥浆比重≤1.25，含砂率≤8%，粘度≤28S时，方可浇灌水下砼。

2）浇灌砼前孔底沉渣允许厚度指标为：

端承桩≤50mm（工程桩）

摩擦端承、端承摩擦桩≤100mm

摩擦桩≤150mm（支护桩）

在清孔过程中应按上述指标对泥浆进行抽检；在浇灌砼之前对孔底沉渣厚度进行实测检查。检查合格，同意停泵，之后立即浇灌砼；检查不合格，则不准停泵，要继续进行第二次清孔，直到孔底沉渣厚度符合要求为止。

3验收

3.1冲孔桩成孔质量验收

3.1.1质量标准：执行《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002中有关条文的规定。

3.1.2检验方法：测量、尺量、吊锤和观察。

3.1.3检查数量：全部桩孔

3.1.4验收程序：

1）冲孔钻进到设计持力层后，邀请勘察单位岩土工程师到场进行持力层岩性鉴定。鉴定合格后继续钻至设计要求的进入持力层深度方可终孔。之后进行第一次清孔。第一次清孔后，承包单位对成孔深度、孔径、垂直度、孔底沉渣厚度等进行实测自检。自检合格，填写《冲孔桩成孔质量验收评定表》和《隐蔽工程报验单》报送工程项目监理部。

2）验收合格，监理工程师在《冲孔桩成孔质量验收评定表》上填写评定等级：合格。同时签返《隐蔽工程报验单》：同意使用；验收不合格，退回《隐蔽工程报验单》，同时签发《监理通知单》，限期要求承包单位进行整改。整改完毕，经自检合格后，承包单位填写《整改复查报审表》报送项目监理部。监理人员到现场结合整改要求进行核查，合格后重新组织验收。

4结束语

要做好冲孔桩的监理工作，需要对那些影响质量的关键及产生的原因进行分析，之后针对问题和原因进行监理工作的展开。在此过程中，必须按照监理流程展开监理。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8647d14a74b0e766bde0b078.html