# 不同氧化物助催化剂对氧化物—碳纳米管—曙红体系光催化析氢性能的影响

### 论文摘要

21世纪以来,化石燃料的日益短缺需要我们寻找新的储量充分、可再生的能源；温室效应、水质污染等需要我们用清洁无污染的能源去进行日常的生产生活。将太阳能转化为氢能可以在很大程度上解决能源短缺和环境问题。在将太阳能转化为氢能的方法中,光催化方法因其简单、高效而受到研究者的广泛关注,而廉价、高活性催化剂的制备是其中的关键。基于此,本论文采用曙红（Eosin Y）作为响应太阳光谱中可见光的“天线分子”,通过简单的π-π相互作用使其吸附到具有大比表面积的多壁碳纳米管（MWNTs）上,以廉价易得的金属氧化物作为助催化剂,制备了多种具有可见光催化还原水制氢活性的氧化物-碳纳米管-曙红光催化剂。探讨了多种因素对这些光催化剂催化活性的影响,利用电化学方法初步探讨了该光催化反应的机理。主要研究内容如下：以酸化氧化的MWNTs （MWNTs-COOH）为催化剂的基质,选择CuO代替Pt等贵金属做助催化剂,曙红作为光敏剂,在牺牲剂存在的情况下,详细讨论了CuO的负载量、牺牲剂的种类及浓度、溶液的pH值、Eosin Y的投料量、反应温度等因素对此光催化反应的影响。对该催化剂可见光光催化还原水析氢的机理进行了简单的探讨。采用浸渍-热解法制备了CuO和Cr203共负载的MWNTs-COOH复合物。研究了该催化剂在Eosin Y敏化下的可见光光催化还原水析氢的活性。系统考察了CuO和Cr203的共负载量、CuO和Cr203的摩尔比,三乙醇胺（TEOA）的浓度、溶液的pH值、EosinY的投料量等因素对该光催化反应的影响。结果表明：在助催化剂CuO和Cr203中,起主导作用的是CuO。采用化学浸渍热分解法、静电吸附法以及溶胶凝胶法分别制备了五种负载不同金属氧化物的MWNTs复合物：CuO-MWNTs、NiO-MWNTs、CoO-MWNTs、AgxO-MWNTs和Ti02-MWNTs。比较了五种金属氧化物助催化剂负载的MWNTs的光催化活性。通过循环伏安（CV）和电化学阻抗（Eis）法初步探讨了光催化析氢反应的机理。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 前言

- 1.1 光解水制氢的研究现状

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 光解水制氢的原理及过程

- 1.1.3 发展历程

- 1.1.3.1 紫外光响应的光催化剂

- 1.1.3.2 可见光响应的光催化剂

- 1.2 碳纳米管

- 1.2.1 碳纳米管的结构与分类

- 1.2.2 碳纳米管的性能与应用

- 1.2.3 碳纳米管的修饰及其表征

- 1.2.3.1 修饰方法

- 1.2.3.2 表征手段

- 1.3 本论文的选题思想和主要内容

- 第2章 实验试剂与仪器

- 2.1 实验试剂

- 2.2 实验仪器

- 第3章 曙红敏化CuO负载的MWNTs的可见光析氢活性研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验方法

- 3.2.1.1 碳纳米管的处理

- 3.2.1.2 CuO-MWNTs复合物的制备

- 3.2.1.3 Eosin Y工作曲线的测定

- 3.2.1.4 光解水析氢实验

- 3.2.2 测试与表征

- 3.2.3 CuO-MWNTs对TEOA水溶液中Eosin Y吸附性能的测试

- 3.2.4 表观量子效率的计算

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 MWNTs和CuO-MWNTs的TEM表征

- 3.3.2 MWNTs和CuO-MWNTs的XRD表征

- 3.3.3 CuO-MWNTs的XPS表征

- 3.3.4 外表征

- 3.3.5 CuO-MWNTs-Eosin Y三元催化剂的可见光还原水析氢研究

- 3.3.5.1 CuO-MWNTs对Eosin Y的吸附性能

- 3.3.5.2 CuO-MWNTs-Eosin Y三元催化剂光催化还原水析氢最佳条件的选择

- 3.3.5.3 表观量子效率的计算

- 3.3.5.4 Eosin Y敏化的CuO-MWNTs光催化剂光解水析氢机理探讨

- 3.4 本章小结

- 2O3共负载的MWNTs的可见光析氢活性研究'>第4章 曙红敏化CuO/Cr2O3共负载的MWNTs的可见光析氢活性研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验方法

- 4.2.1.1 碳纳米管的处理

- 2O3-MWNTs复合物的制备'>4.2.1.2 CuO/Cr2O3-MWNTs复合物的制备

- 4.2.1.3 光解水析氢实验

- 4.2.2 测试与表征

- 4.2.2.1 透射电镜（TEM）

- 4.2.2.2 X射线光电子能谱（XPS）

- 4.3 结果与讨论

- 2O3-MWNTs的TEM表征'>4.3.1 MWNTs-COOH和CuO/Cr2O3-MWNTs的TEM表征

- 2O3/MWNTs的XRD表征'>4.3.2 MWNTs和CuO-Cr2O3/MWNTs的XRD表征

- 2O3/MWNTs的XPS表征'>4.3.3 CuO-Cr2O3/MWNTs的XPS表征

- 2O3-MWNTs-Eosin Y光催化剂的可见光还原水析氢性能研究'>4.3.4 CuO/Cr2O3-MWNTs-Eosin Y光催化剂的可见光还原水析氢性能研究

- 2O3最佳共负载量的选择'>4.3.4.1 CuO/Cr2O3最佳共负载量的选择

- 2O3最佳摩尔比的选择'>4.3.4.2 CuO/Cr2O3最佳摩尔比的选择

- 4.3.4.3 牺牲剂浓度的影响

- 4.3.4.4 pH值的影响

- 4.3.4.5 Eosin Y投料量的影响

- 2O3-MWNTs光催化剂可见光还原水制氢的动力学曲线'>4.3.4.6 最佳条件下Eosin Y敏化的CuO/Cr2O3-MWNTs光催化剂可见光还原水制氢的动力学曲线

- 4.3.4.7 最佳条件下的表观量子效率

- 4.4 本章小结

- 第5章 氧化物-碳纳米管-曙红体系中氧化物助催化剂的作用机理初探

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 碳纳米管的处理

- 5.2.2 金属氧化物负载的多壁碳纳米管的制备

- 5.2.2.1 化学浸渍烧结法

- 5.2.2.2 溶胶-凝胶法

- 5.2.2.3 静电相互作用法

- 5.2.3 光解水析氢实验

- 5.2.4 样品的表征

- 5.2.5 电化学测试

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 TEM照片

- 5.3.2 XRD分析

- x-MWNTs催化剂可见光还原水析氢性能研究'>5.3.3 Eosin Y敏化MOx-MWNTs催化剂可见光还原水析氢性能研究

- 5.3.4 MOx-MWNTs的电化学性质研究

- 5.4 本章小结

- 第6章 全文总结

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表论文情况

- 卷内备考表

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管:个性十足的神奇材料[J]. 中国粉体工业 2018(04)

- [2].多壁碳纳米管致人肝癌细胞HepG2毒性及代谢酶表达变化[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [3].碳纳米管/聚醚砜复合纳滤膜的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [4].垂直生长碳纳米管阵列可见光高吸收比标准研制及其特性表征分析[J]. 中国计量 2020(02)

- [5].钯负载硫修饰碳纳米管复合材料在电催化中的应用[J]. 西部皮革 2020(03)

- [6].改性多壁包镍碳纳米管复合材料的制备及其电催化性能研究[J]. 池州学院学报 2019(06)

- [7].德国研发成功首个碳纳米管16位计算机[J]. 上海节能 2020(01)

- [8].首个碳纳米管浆料国际标准发布[J]. 山西化工 2020(01)

- [9].碳纳米管纤维及其传感器力电性能实验研究[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [10].建筑装饰用碳纳米管的制备及性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)

- [11].多壁碳纳米管和重金属镉的细菌毒性及影响机制[J]. 浙江农林大学学报 2020(02)

- [12].刷屏的碳纳米管芯片技术,中国进展如何?[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [13].超长碳纳米管的结构调控与制备:进展与挑战[J]. 化学通报 2020(07)

- [14].功能化碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(12)

- [15].碳纳米管负载纳米铁复合材料的绿色合成及其对U（Ⅵ）的去除[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [16].碳纳米管/聚合物电磁屏蔽复合材料研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(08)

- [17].垂直碳纳米管的制备方法及其应用进展[J]. 材料研究与应用 2020(02)

- [18].基于粗粒化方法的类超级碳纳米管自由振动研究[J]. 固体力学学报 2020(04)

- [19].碳纳米管纤维制备方法及应用概述[J]. 中国纤检 2020(08)

- [20].碳纳米管在毛细管电泳中用于多肽的分离[J]. 分析试验室 2020(10)

- [21].碳纳米管纤维的研发[J]. 合成纤维 2020(11)

- [22].多壁碳纳米管固相萃取/超高效液相色谱-串联质谱测定烤烟中粉唑醇残留量[J]. 食品安全质量检测学报 2020(20)

- [23].碳纳米管阵列仿生黏附受静电作用影响的研究进展[J]. 材料导报 2020(19)

- [24].我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破[J]. 河南科技 2018(16)

- [25].碳纳米管环氧树脂复合材料的拉敏性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [26].碳纳米管衍生物的合成及应用研究进展[J]. 巢湖学院学报 2018(06)

- [27].碳纳米管在食品农药多残留测定中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)

- [28].碳纳米管材料在航天器上的应用研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S1)

- [29].硬脂酸/改性碳纳米管复合相变储热材料性能[J]. 储能科学与技术 2019(04)

- [30].硫辅助填充高压Fe_5C_2/Fe_7C_3单晶相的少壁碳纳米管研究（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8669625c50187bf5c3a7a2d7.html